- 1 -

# OPIS  TECHNICZNY

P.T. BUDOWLANO - KONTRUKCYJNY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

BUDYNKU URZĘDU GMINY WISKITKI ul. Kościuszki 3 w Wiskitkach

usytuowany na działce nr ewid. 375, obręb - Wiskitki

1.  Podstawa opracowania

- zawarta umowa - zlecenia  z Inwestorem na opracowanie niniejszej

dokumentacji budowlano-technicznej,

-    projekt zagospodarowania Terenu działki nr ewid. 375

- założenia techniczne i materiałowe uzgodnione z Inwestorem

-    P.T. bud.-arch. przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Wiskitki

ul. Kościuszki 3 w Wiskitkach,

- wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wójta Urzędu Gminy Wiskitki,

- P.T. zamienny konstrukcji Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach

ul.Kościuszki 3 z dn. czerwiec 1985r. opracowany przez Zespół Projektowy

w  Żyrardowie, autor: Jerzy Więcko-Wolniewicz,

- Obliczenia statyczne konstrukcji Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach

ul.Kościuszki 3 z dn. czerwiec 1985r. opracowany przez Zespół Projektowy

w  Żyrardowie, autor: Jerzy Więcko-Wolniewicz,

-    Ekspertyza geotechniczna dotycząca warunków posadowienia istniejącego

budynku Urzędu Gminy w Wiskitkach,

-    inwentaryzacja terenu działki i istniejącego budynku Urzędu Gminy Wiskitki

przy ul. Kościuszki 3 oraz odkrywki gruntu w miejscu przyszłej dobudowy

rozbudowy obiektu,

-    literatura i normy branżowe obowiązujące w budownictwie

- uprawnienia budowlane - Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 31/83Sk-ce z dn. 18.07.1983r.

- zaświadczenie nr MAZ/BO/2280/02 z MOIIB z dn. 13.06.2007r.

- Uzgodnienia branżowe

2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-konstrukcyjny, przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 3 w Wiskitkach

Projekt zawierać będzie :

- część opisową  :

- opis techniczny, obliczenia statyczne, zestawienie podstawowych materiałów:

stali profilowej i zbrojeniowej oraz wytyczne techniczno-montażowe wykonania

elementów konstrukcyjnych,

- część rysunkową :

- rysunki rzutów fundamentów dobudówki, schodów wejściowych oraz pochylni,

układów konstrukcyjnych ścian dobudówki i stropów oraz rysunki warsztatowe

elementów konstrukcji stalowej nadproży.

3.  Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcji w oparciu o opracowany projekt architektonicznego dla potrzeb przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 3 w Wiskitkach i uzyskanie odpowiednich uzgodnień, oraz otrzymanie Pozwolenia na budowę.

- 2 -

4. Lokalizacja

Istniejący budynek Urzędu Gminy Wiskitki, który dotyczy niniejszego projektu rozbudowy i dobudowy położony jest w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 3 na działce

nr ewid. 375.

5.  Ogólny opis istniejącego obiektu:

5.1. Ogólne dane techniczne

Ogólne dane techniczne: powierzchnia użytkowa i kubatura podane są w projekcie architektonicznym.

5.2. Opis elementów konstrukcyjnych

Istniejący obiekt jest budynkiem wolnostojącym murowanym o przeznaczeniu użytkowym na cele administracyjno-biurowe, w którym znajduje siedziba Urzędu

Gminy w Wiskitki i posiada wymiary: długość - 34,74m, szerokość - 12,40m.

Jest to budynek trzykondygnacyjny: piwnice, parter i I piętro oraz strych bez dostępu.

Wysokość kondygnacji wynosi około 3,30m. Poziom parteru ± 0,00m znajduje się 2,50m od terenu.

Układ konstrukcyjny - poprzeczny stanowią dwa trakty o rozpiętości osiowej 4,80m, które przegrodzone są nawą korytarzową o szerokości 1,80m.

Fundamenty: ławy żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe - wylewane.

Ściany zewnętrzne grubości 42cm, murowane. Ściany działowe murowane gr. 12cm.

Stropy naw zewnętrznych nad piwnicą, parterem oraz I piętrem o rozpiętości osiowej 4,80m wg opracowanego projektu konstrukcyjnego z roku 1985 wykonane są z prefabrykowanych płyt kanałowych gr. 24cm natomiast nad częścią korytarza stropy wykonane jest z płyty żelbetowej gr. 15cm wylewanej.

W środkowej części usytuowana jest klatka dwubiegowa z poziomu piwnicy na I piętro, która wykonana jest żelbetowa wylewna.

- Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych

6.1. Fundamenty

a) Fundamenty projektowanej dobudówki: ławy żelbetowe wylewane o wym.

45 x40cm i 60 x 40cm, które wykonać na podlewce z chudego betonu B-7,5 gr.5cm zbrojone prętami podłużnymi 4 x Ø12mm ze stali A-III a strzemiona Ø6mm co 25cm ze stali A-0 z betonu żwirowego marki B-25 posadowione od terenu 1,10m.

Ściany fundamentowe wylewane gr. 25cm i 40cm z betonu B-20 lub z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.

Izolacja pionowa 2 x Apizol „R” + 2 x Abizol„P”. Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco lub 2 x folia.

UWAGA:

W miejscu usytuowania (filarów) - słupów żelbetowych S-1 i S-2  ze ścian fundamentowych wypuścić startery zbrojenia, jak pokazano na rys. nr 5.

b) Fundamenty projektowanych schodów i pochylni: z bloczków betonowych        gr. 20cm lub odpowiednio 40cm na zaprawie cementowej, które wykonać na podlewce

z chudego betonu B-7,5 gr.5cm. Izolacja, jak powyżej.

- 3 -

6.2. Elementy konstrukcyjne dobudówki: wykonać żelbetowe wylewane:

Płyty stropowe w poziomie parteru, I piętra i stropodachu wykonać żelbetowe wylewane gr.15cm z betonu B-25, które należy zbroić dołem prętami Ø10mm co 15cm oraz   w drugim kierunku prętami Ø8mm co 20cm ze stali A-III, jak pokazano na rys.12.

Wokół płyt wykonać żebra Ż-1 o wym.25 x 35cm i Ż-2 o wym. 40 x 35cm, które zbroić prętami 5 x Ø12mm ze stali A-III a strzemiona Ø6mm co 20-25cm ze stali A-0, jak pokazano na rys. 12.

Przy budynku płytę stropową w poz. parteru oprzeć na ścianie fundamentowej, natomiast w poz. I piętra i poddasza na podciągu P-1 patrz przekrój A - A  rys.7.

Podciąg P-1 wykonać o wym.25 x 35cm, który zbroić prętami podłużnymi dołem

4x Ø12mm a górą 2 x Ø12mm ze stali A-III, strzemiona Ø6mm co 15-30cm ze stali A-0, a na ścinanie odgiąć dwa pręty na podporach 2 x Ø12mm. Beton żwirowy marki B-25, jak pokazano na rys.10.

Elementy nośne dobudówki stanowią słupy S-1 w poz. parteru średnicy Ø30cm, które należy zbroić prętami 8 x Ø12mm ze stali A-III a strzemiona Ø6mm co 20cm ze stali   A-0, jak pokazano na rys. 10 oraz słup S-2 o wym. 40 x 25cm zbrojony prętami             6 x Ø12mm ze stali A-III, strzemiona Ø6mm co 25cm ze stali A-0, jak pokazano na rys.11. Dla powiązania ciągłości zbrojenia, należy wypuścić startery z żebra Ż-2           w poz. - 0,03m dla słupa S-1 i wypuścić zbrojenie dla biegu schodów wejściowych   oraz z ze ściany fundamentowej dla słupa S-2 w poz. - 0,03m.

Cała konstrukcja elementów dobudówki powinna być oddylatowana od istniejących ścian budynku. Ściany dobudówki wykonać z pustaków z betonu komórkowego kl. „900” na zaprawie cementowo-wapiennej.

6.3. Biegi schodów wejściowych i podesty wykonać wylewane żelbetowe.

Biegi schodowe gr.16cm zbroić prętami podłużnymi Ø10mm co 12,5cm ze stali A-III,     pręty rozdzielcze  Ø8mm co 20cm ze stali A-III a podest gr.15cm zbroić krzyżowo prętami  Ø10mm co 15cm ze stali z betonu B-20, jak pokazano na rys. 9.

Posadzki, wykończenie oraz balustrady na projektowanych schodach wejściowych do budynku wykonać wg  rysunków załączonych w projekcie bud.-architektonicznym.

6.4. Elementy projektowanej pochylni dla osób niepełnosprawnych:

Biegi pochylni przy schodach wejściowych do budynku i wyjście ewakuacyjne z sali konferencyjnej na parterze nr „1”, „2”, „3”, i „4” zaprojektowano z płyt żelbetowych

gr.10cm z betonu B-20,które należy zbroić prętami Ø8mm co 15cm ze stali A-III a pręty rozdzielcze Ø6mm co25cm ze stali A-0.

Biegi pochylni oparte będą na ścianach fundamentowych, które należy wykonać z bloczków betonowych na zaprawie cementowej odpowiednio gr.20 i 40cm, jak pokazano na rysunkach nr 13-16.

Poziomy i spadki na rysunkach pokazano stanu surowego - konstrukcyjnego.

Na wykonanych biegach pochylni, należy wykonać warstwy wykończeniowe z kostki brukowej na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem po ułożeniu warstwy izolacji z 1 x folii PCV ( czarnej).

Wykończenia ścian pochylni i balustrady wykonać wg rysunków załączonych                 w projekcie budowlano-architektonicznym.

## 6.5. Elementy stalowych nadproży w istniejących ścianach

Nadproże N-1 w ścianie zewnętrznej w osi „E” na I piętrze w miejscu projektowanej dobudówki wykonać z belek stalowych BN-1, 4 x PN I160, które zamontowane będą w wykutych bruzdach i oparte na podlewkach z betonu drobnoziarnistego B-25. Belki po zamontowaniu należy skręcić śrubami M12 w miejscach wykonanych otworów.

Nadproże montować po wykonaniu ścian dobudówki.

- 4 -

Nadproże N-2 w ścianie wewnętrznej w osi „D” na I piętrze wykonać z belek stalowych BN-1, 3 x PN I160, które zamontowane będą w wykutych bruzdach i oparte na podlewkach z betonu drobnoziarnistego B-25.

Belki po zamontowaniu należy skręcić śrubami M12 w miejscach wykonanych otworów.

Nadproże N-3 w ścianie wewnętrznej w osi „D”i „C” na parterze wykonać z belek stalowych BN-1, 3 x PN I180, które zamontowane będą w wykutych bruzdach i oparte na podlewkach z betonu drobnoziarnistego B-25.

Belki po zamontowaniu należy skręcić śrubami M12 w miejscach wykonanych otworów.

Opis technologii i kolejności wykonania nadproży N-1, N-2, N-3.

Przykładowe wykonanie nadproży pokazano i opisano na rys. nr 19.

Kolejność wykonania nadproży:

1. Przed przystąpieniem do wykonania nadproży wykonać rusztowanie wyporowe

stropu zabijając kliny, jak pokazano na rysunku.

2. Wykuć gniazda dla wykonania betonowych poduszek podporowych dla oparcia belek

nadproża.

3. Wykonać podlewki poduszek betonowych z betonu drobnoziarnistego B-25.

4. Wykuć bruzdę dla zamontowania belek stalowych nadproża.

5. Po związaniu betonu poduszek betonowych zamontować belki stalowe skręcając je

śrubami M12.

6. Zabić kliny stalowe pomiędzy belką a stropem ( wstępne sprężenie zapobiegające jej

ugięciu) a następnie zabetonować wolne przestrzenie.

7. Po związaniu betonu przystąpić do wykuwania otworu w murze oraz wykonać

wyrównanie ościeży zaprawą cementową.

8. Zamontowane belki stalowe należy obłożyć wełną mineralną gr. 8cm i zabudować

2 x płytą gipsowo-kartonową typu p.poż.

Uwaga:

a) Wszystkie prace przy nadprożach, należy wykonywać bardzo starannie i ze sztuką

budowlaną pod nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

który musi być ustalony w czasie realizacji budowy oraz przy udziale Nadzoru

Autorskiego projektanta niniejszego opracowania.

b) ostateczna szczegółowa technologia wykonani a nadproży ustalona będzie w czasie

realizacji na budowie.

c) W obliczeniach statycznych nadproży przyjęto obciążenie użytkowe (obliczeniowe)

stropów wysokości 3,60KN/m2.

7.  Obciążenia statyczne

Zestawienia obciążeń użytkowych przyjęte do obliczeń statycznych :

7.1. Obciążenie stropu na parterem

-   ciężar własny stropu                                                            =     3,57KN/m2

-   obciążenia użytkowe                                                           =      3,00KN/m2

-   obciążenie użytkowe obliczeniowe  wsp.1,3 x 3,0KN/m2        =      3,60KN/m2

-   obciążenie od ścianek działowych                                       =      0,75KN/m2

7.2. Obciążenie stropu nad I piętrem

-   ciężar własny stropu  ( wg katalogu )                                  =       2,62KN/m2

-   obciążenia od pokrycia i konstrukcji dachu ( przyjęto)         =       0,80KN/m2

-   obciążenie śniegiem ( obliczeniowe ) wsp. 1,4 x 0,7KN/m2   =      1,00KN/m2

-   obciążenie od ocieplenia ( obliczeniowe )                            =      0,15KN/m2

- 5 -

8.   Warunki gruntowo-wodne terenu

- bezpośrednio od powierzchni terenu do głębokości 1,0m. występują piaski drobne średnio zagęszczone, średnio nawodnione.

- Głębiej do głębokości 1,5 ppt występują piaski różnej granulacji z wkładkami żwiru oraz z przewarstwieniami z iłów.

- Swobodne zwierciadło gruntowej w miesiącu wrzesień występowało na głębokości

1,40m - 1,60m od poziomu terenu, to jest poniżej posadowienia projektowanych

fundamentów.

UWAGA:   W czasie prowadzenia wykopów w miejscu posadowienia stóp

fundamentowych, jeżeli napotka się warstwę torfu lub grunt y nasypowe,

należy je zastąpić chudym betonem marki B-7,5 lub piaskiem

stabilizowanym cementem.

Na podstawie odkrywek zalegających gruntów i przeprowadzonej analizy geotechnicznej w obliczeniach statycznych przyjęto dopuszczalne naprężenia na grunt w poziomie posadowienia ław fundamentowych -  0,18MPa.

9.    Materiały konstrukcyjne

-  Beton żwirowy  marki   B -20

-  Chudy  beton  marki    B -7,5

-  Stal zbrojeniowa  A-III    Ra = 214Mg

-  Stal profilowa konstrukcyjna klasy  St3SX,  Ra = 360MPa

-  Elektrody do spawania elektrycznego  typu  ER-346

-  Śruby montażowe zgrubne  M12  kl. 4.8

10.  Obciążenia i obliczenia wg norm

-  Obciążenia budowli                               PN - 92/B-02000

-  Obciążenia stałe                                    PN - 82/B-02001

-  Obciążenia śniegiem                             PN - 80/B-020010

-  Konstrukcje betonowe i żelbetowe         PN - 88/B-01041

-  Obciążenia gruntem                               PN - 88/B-02014

-  Projektowanie i obliczenia                      PN – 81/B-03020

11.  Malowanie elementów stalowych

- Wszystkie elementy stalowe przed malowanie oczyścić do II stopnia czystości

i odtłuścić.

-    Malować dwukrotnie farbą antykorozyjną ftalową ogólnego stosowania

-    Malować dwukrotnie farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania.

- Wytyczne wykonania konstrukcji

  - Wytyczne wykonania konstrukcji żelbetowych

Minimalne otuliny zbrojenia, od krawędzi elementu, do krawędzi pręta zbrojeniowego, wynoszą :

dla ław fundamentowych ( zbrojenie podłużne )       - 4,0cm

dla wieńców  ścian i stropów                                   - 2,5cm

dla stropów                                                              - 3,0cm

W ławach żelbetowych otulina dotyczy prętów głównych, podłużnych. Strzemiona ulokowane są w grubości otuliny. To samo dotyczy stropów i wieńców.

- 6 -

## Jakość betonu w elementach żelbetowych

## Receptura betonu musi być tak dobrana, by beton miał dobrą urabialność i by nie występowało zjawisko oddzielania się wody z betonu.

## Maksymalna wielkość kruszywa powinna być mniejsza niż minimalna grubość otuliny zbrojenia.

## Recepturę należy ustawić z możliwie małą ilością wody, a konsystencję regulować domieszkami plastyfikującymi.

## Wartość stosunku wodno-cementowego nie powinna przekroczyć 0,55

## W czasie betonowania beton powinien być odpowiednio zagęszczany.

## Przerwy robocze w betonowaniu

## Przerwy robocze ustala Kierownik Budowy przystosowując i wypuszczając startery zbrojenia dla powiązania i zapewnienia spójności elementów żelbetowych.

## W miejscu projektowanych dylatacji stosować odpowiednie elastyczne  przekładki i odpowiednio uszczelniając, aby przegroda zapewniała klasę odporności ogniowej 30min.

## Warunki betonowania i pielęgnacja betonu

## Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturze niższej niż 5oC i nie wyższej niż 30oC.

## Wylany beton należy pielęgnować, zapewniając mu odpowiednią temperaturę i wilgotność dojrzewania. W szczególności dotyczy płyt stropowych, w których kontrola rys skurczowych jest istotna.

## Sposób pielęgnacji betonu powinien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Nadzór Budowy.

## Tolerancja wykonania i montażu elementów konstrukcyjnych

## Maksymalne odchyłki wymiarów i poziomy elementów konstrukcyjnych nie może przekroczyć poniższych wartości dopuszczalnych :

- położenie elementów konstrukcyjnych w odniesieniu do najbliżej

siatki modularnej                                                                                  ± 10mm

-    odchyłka płaszczyzn i krawędzi ścian i słupów od pionu                      ±  20mm

-  odchyłki od pionu ścian konstrukcyjnych na wysokości 4m.                   ± 10mm

-  odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego do                                  ±   5mm

-  odchylenia w długości lub rozpiętości elementów żelbetowych               ± 20mm

-  odchylenia płaszczyzn poziomych stropów i fundamentów od poziomu

- na 1m. płaszczyzny w dowolnym kierunku                            ±   5mm

- na 2m. płaszczyzny w dowolnym kierunku                            ±   8mm

- na całą płaszczyznę                                                              ± 15mm

-  prostokątność  elementów poziomych ponad 4,0m.                                ± 15mm

-  klatka schodowa dla wszystkich elementów  stanu surowego                 ± 5-10mm

- zalanie zestawu śrub kotwowych dla konstrukcji stalowej                        ± 10mm

## Kontrola jakości materiałów konstrukcyjnych

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Nadzoru Budowy.

Kontrola jakości betonu

Z każdej partii betonu konstrukcyjnego w czasie betonowania na budowie będą pobierane próbki dla sprawdzenia wytrzymałości, których badania  należy załączyć

do dokumentacji budowy.

- 7 -

## Kontrola jakości wykonanych robót

## Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru Budowy.

## Odbiór robót

## Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

## położenia obiektu

- cech geometrycznych wykonania konstrukcji lub jej elementów np. szczeliny dylatacyjne

- prawidłowości i zgodności z dokumentacją ułożenia zbrojenia

- jakości betonu

- prawidłowości betonowania i jego zagęszczenia

- prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych pionowych i poziomych

  - Wytyczne wykonania konstrukcji stalowej

## Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Nadzoru Budowy.

## Wymagania dotyczące wytwórcy konstrukcja stalowej

Konstrukcja stalowa zostanie wykonana przez Wytwórcę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonania tego typu konstrukcji.

Tolerancje wymiarowe wykonywania konstrukcji stalowej powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z PN-06200;1997  oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych ( tom III Konstrukcje Stalowe ).

## Złącza spawane

Złącza konstrukcyjne spawane, wykonywane zarówno w wytwórni jak i w czasie montażu elementów na budowie powinny być wykonywane przez spawaczy posiadające odpowiednie uprawnienia i kontrolowane dokładnie.

Złącza spawane montażowe, podlegają kontroli zgrubnej.

Spawy wykonywać elektrodami otulonymi do wykonania połączeń ze stali niskowęglowych i niskostopowych do spawania łukowego - elektrycznego wg norm PN65/M69013 i PN/M69014.

## Złącza śrubowe

Śruby stosowane w połączeniach powinny posiadać odpowiednie atesty. Sposób ich scalania będzie kontrolowany w oparciu o ogólne zasady odbioru robót montażowych przez Nadzór Budowy.

## Montaż konstrukcji

Montaż elementów stalowych prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych ( tom III Konstrukcje Stalowe ).

oraz w oparciu o normę PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Do odbioru robót dołączony zostanie operat geodezyjny zamontowanych elementów.

Roboty montażowe należy wykonać w oparciu o Wytyczne montażu opracowane przez Kierownika Budowy i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- 8 -

## Wykonawca wykona projekty

-    Wytyczne technologiczne organizacji budowy - (zagospodarowania placu budowy)

- Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej

- Projekt montażu konstrukcji stalowej

- Dokumentację powykonawczą

## Odbiór robót

Odbioru  robót dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

## Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące elementy :

## dokumentacja projektowa powykonawcza ( z naniesionymi dopuszczalnymi zmianami

## i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót ) wykonana przez Wykonawcę,

- dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokóły częściowych odbiorów,

- świadectwa jakości wydanych przez dostawców materiałów

- protokóły badań.

Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem Inwestorskim przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po zakończeniu wszystkich wykonanych robót spisać protokół końcowy

w obecności: Inwestora, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, oraz  Wykonawcy.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne i materiałowe uzgadniać z projektantem w ramach Nadzoru Autorskiego.

Opracował :

Żyrardów - listopad - 2007r.