ul. Jugosłowiańska 41 60- 301 Poznań tel./fax 61 843-09-94

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego 
na utworzeniu Regionalnego Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego 
w miejscowości Guzów na działce nr 1/4 obręb Guzów PGR, gmina Wiskitki

Nr projektu: P_027_GUZÓW

| Imię i Nazwisko |  |  | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Halina Karmolińska – Słotkowska | Biegła z listy Wojewody Wlkp. w zakresie sporządzenia OOŚ nr 0032 oraz MOŚZN i L nr 0561 | Zakres niniejszego raportu: Woda, Ścieki Powietrze, Hałas |  |
| mgr Wiesława Sroczyńska |  |  |  |
| mgr inż. Mariusz Cybułka |  |  |  |

Poznań, październik 2015 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4

1.Przedmiot opracowania	4

2. Zakres opracowania	4

3. Kwalifikacja przedsięwzięcia	4

I Opis planowanego przedsięwzięcia	6

I.1.0. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia	9

I.1.1 Opis  projektowanych obiektów technologicznych	10

I.1.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych	12

I.1.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie budowy planowanej inwestycji	15

I.1.4. Warunki wykorzystania terenu na etapie użytkowania instalacji	15

I.1.5. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia	16

II Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;	17

II. 1.0. Rzeźba terenu	17

II. 1.1 Warunki klimatyczne	20

II. 1.2 Wody powierzchniowe i podziemne	20

II. 1.3 Fauna i flora	30

II. 1.4 Odległość inwestycji od obszarów wodno – błotnych	39

II. 1.5  Wpływ inwestycji na cele środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”- odniesienie do art. 81 ust 3 ustawy z dnia 3 .10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.	41

Odniesienie do art. 81 ust 3 ustawy z dnia 3 .10.2008 roku o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.	45

II. 1.6  Odległość inwestycji od terenów leśnych	45

II. 1.7  Odległość inwestycji od terenów uzdrowiskowych	46

III. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;	46

IV Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (wariant zerowy)	48

V Opis analizowanych wariantów	49

V.1.0 Wariant realizacyjny oraz racjonalny wariant alternatywny	49

V.1.1 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska	51

V.1.2 Przewidywane oddziaływanie na środowisko wariantu przeznaczonego do realizacji – najkorzystniejszego dla środowiska	51

V. 1.2.1. Etap budowy przedsięwzięcia	51

V. 1.2.2. Etap eksploatacji instalacji	57

V. 1.1.3. Etap likwidacji inwestycji	86

V. 1.1.4. Określenie przewidywanego oddziaływania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także transgranicznego oddziaływania na środowisko.	87

VI Uzasadnienie wyboru wariantu przewidzianego do realizacji.	88

VII Opis metod prognozowania	93

VIII Opis przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko obejmujący oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko - , średnio – i długoterminowe, stałe i chwilowe	97

IX Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnego oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru	98

X Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą  wymagania, o których mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska.	101

XI Wskazanie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania	103

XII Analiza możliwości wystąpienia konfliktów społecznych	104

XIII Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko.	105

XIV Wskazanie trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport	107

XV Analiza zgodności planowanych rozwiązań technologicznych z zapisami obowiązującego prawa	107

XVI Streszczenie w języki niespecjalistycznym	108

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. 1 Wypis z ewidencji gruntów

Zał. 2 Opinia RDOŚ z dnia 09.10.2015 roku znak WOOŚ-II.4240.1293.2015.NL

Zał. 3 Plan zagospodarowania terenu działki

Zał. 4 Graficzne przedstawienie rozkładu izofon hałasu w fazie eksploatacji

Zał. 5 Graficzne przedstawienie rozkładu izolinii stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wraz z aktualnym stanem jakości powietrza

Zał. 6 Decyzje i atesty higieniczne

# WSTĘP

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko na etapie wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Regionalnego Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego o wydajności 25 200 Mg/rok. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie fragmentu działki o numerze ewidencyjnym 1/4 obręb ewidencyjny 0040 Guzów PGR, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Pozostała część działki będzie stanowiła rezerwę terenu pod ewentualną rozbudowę Centrum 
o kolejne ciągi technologiczne, które jednak nie są objęte niniejszym wnioskiem.

Głównym celem niniejszego Raportu jest zidentyfikowanie mogącego wystąpić wpływu oraz potencjalnych uciążliwości dla środowiska generowanych przez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, a także określenie i udokumentowanie skali oraz zasięgu tych oddziaływań.

## 2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zakresem odpowiadającym wymogom określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), jak również z zakresem szczegółowym określonym w postanowieniu z dnia 09 października 2015 r. znak WOOŚ-II.4240.1293.2015.NL (patrz zał. 2) W opracowaniu przedstawiono wszystkie dane dostępne na obecnym etapie zaawansowania prac przygotowawczych i projektowych.

## 3. Kwalifikacja przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 80:

- instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn zm.) planowane przedsięwzięcie

zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest ustalony zgodnie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w drodze postanowienia wydanego przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

# I Opis planowanego przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie Regionalnego Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego. Przedsięwzięcie będzie zapewniało zagospodarowanie biomasy w postaci  odpadowej masy roślinnej, odpadów zielonych, drewna, odpadów z przemysłu spożywczego. Odpady te będą poddawane procesom biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych – odzysk R 3. 
W wyniku prowadzonego procesu  będzie powstawał naturalny środek poprawiający właściwości gleby.

Wydajność instalacji wynosi 25 200 Mg/rok, natomiast dobowa wydajność wynosi 69 Mg/dobę. W związku z powyższym przedmiotowa instalacja nie stanowi instalacji wyszczególnionych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie  rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169). Funkcjonowanie instalacji o powyższej wydajności nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 
2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 rejon lokalizacji inwestycji znajduje się w warszawskim  regionie gospodarki odpadami. Region warszawski charakteryzuje się nie wystarczającymi mocami przerobowymi w zakresie zagospodarowania odpadów zielonych. Prognozowane ilości odpadów zielonych powstających w regionie oraz istniejące moce przerobowe pokazano w poniższych tabelach:

Tabela nr 1: Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów zielonych w latach 2013 – 2020 w regionie warszawskim

| Odpady zielone (Mg) |
| --- |
| 2013 | 2014 | 2017 | 2020 |
| 53 137 | 53 944 | 56 853 | 59 478 |

Tabela nr 2: Bilans mocy przerobowych w regionie warszawskim dla kompostowni odpadów zielonych

| Rodzaj instalacji | jednostka | Moc przerobowa instalacji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Funkcjonująca | Potrzeba w regionie | Brakujące moce (-) lub nadwyżka (+) |
|  |  |  | 2011 | 2013 | 2014 | 2017 | 2020 | 2011 | 2013 | 2014 | 2017 | 2020 |
| Kompostownia odpadów zielonych | Mg/rok | 0* | 51 796 | 53 137 | 53 944 | 56 853 | 59 478 | -24 996 | -26 337 | -27 144 | -30 053 | -32 678 |
|  |  | 26 800 ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W związku z powyższymi prognozami istnieje konieczność budowy nowych kompostowni, dających możliwość zagospodarowania rosnącej ilości odpadów zielonych, jak również pozostałych bioodpadów powstających na terenie regionu.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie gminy Wiskitki, na części działki o numerze ewidencyjnym 1/4 obręb 0040 Guzów PGR. Powierzchnia działki wynosi 39,7686 ha. Dla przedmiotowej lokalizacji nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę inwestor wystąpi o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji.

Lokalizacja inwestycji oraz działek przeznaczonych pod inwestycję przedstawiają rysunki nr 1 i 2 :

Rysunek nr 1 Lokalizacja inwestycji

(źródło: Geoportal 2)

Rysunek nr 2 Lokalizacja działki ¼ obręb 0040 Guzów PGR

(źródło: Geoportal 2)

Inwestycja zostanie zlokalizowana w południowej części działki o numerze ¼ obręb 0040 Guzów PGR. Powierzchnia działki zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 39,7686 ha, z czego ponad 37 ha stanowi teren o charakterze gruntów ornych III b, IV a i b oraz V klasy bonitacyjnej, natomiast ok. 0,8 ha to grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane. Natomiast teren inwestycji będzie zajmował powierzchnię ok. 0,6 ha. Pozostała część działki będzie stanowiła rezerwę terenu pod ewentualną rozbudowę Centrum o kolejne ciągi technologiczne.

W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia znajdują się:

- od strony północnej – tereny użytkowane rolniczo, na działce 106 i 107 luźna zabudowa zagrodowa,

- od strony południowej – bezpośrednio droga gminna, dalej grunty użytkowane rolniczo

- od strony zachodniej –  tereny użytkowane rolniczo, na działce 110 luźna zabudowa zagrodowa

- od strony wschodniej – teren użytkowany rolniczo.

Najbliżej zlokalizowana zabudowa typu zagrodowego znajduje się w odległości ok. 300 m 
w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji, na działce o numerze ewidencyjnym 110. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie droga gminną.

## I.1.0. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega, jak już wyżej wspomniano, na budowie Regionalnego Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego w miejscowości Guzów gmina Wiskitki. Na terenie instalacji będzie prowadzony proces biologicznego przetwarzania w wyniku którego zostaną wyprodukowane naturalne środki poprawiające właściwości gleby. Surowcami do produkcji będzie przede wszystkim biomasa czyli materia roślinna podatna na proces biologicznego przetwarzania w postaci odpadów zielonych, odpadowej masy roślinnej, odpadów z przemysłu spożywczego, a także odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych.

Teren działki inwestycyjnej umożliwia budową trzech ciągów technologicznych, jednak obecne postępowanie dotyczy jednego ciągu o wydajności 25 200 Mg/rok.

Proces odzysku będzie prowadzony w otwartych boksach betonowych tzw. kwaterach o łącznej kubaturze 22 500 m3. Średnia maksymalna wysokość pryzmy wyniesie 5 m.

Wdrożenie w system gospodarki odpadami opisywanej instalacji do odzysku odpadów zielonych i pozostałych odpadów biodegradowalnych spowoduje:

- znaczne ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko,

- pozyskanie kompostu lub środka poprawiającego jakość gleb,

- ograniczenie ilości środków chemicznych stosowanych do nawożenia gleb

- zmniejszenie degradacji terenów przewidzianych do dalszego deponowania odpadów,

- możliwość realizacji przepisów związanych z Dyrektywami Unii Europejskiej oraz przepisów prawa polskiego nakazującymi ograniczenia ilości frakcji biodegradowalnej kierowanej na składowisko i obowiązku przetwarzania odpadów przed ich składowaniem (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008 r.), ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

W chwili obecnej teren planowanej budowy Zakładu nie jest zabudowany i pomimo rolnego charakteru gruntów, nie jest wykorzystywany do upraw rolnych.

W ramach inwestycji planuje się podjęcie następujących działań:

- Utwardzenie całej powierzchni Zakładu

- Budowę boksów technologicznych tzw. silosów

- Budowa hali namiotowej z częścią socjalną

- Budowa wagi oraz myjni samochodowej kół i podwozi.

- Budowa zbiorników na ścieki bytowe, technologiczne oraz wody opadowe

- Budowa stacji transformatorowej

Instalacja zostanie także wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną w celu jej prawidłowego funkcjonowania. Teren inwestycji zostanie ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Plan zagospodarowania terenu inwestycji stanowi załącznik nr 3.

## I.1.1 Opis  projektowanych obiektów technologicznych

Proces technologiczny prowadzony będzie na powierzchni terenu utwardzonego działki inwestycyjnej. Parametry ciągu technologicznego do produkcji środków poprawiających właściwości gleby przedstawiają się następująco:

- Powierzchnia hali namiotowej – 1200,00 m2

- Powierzchnia boksów technologicznych – tzw. kwater – 4 500,00 m2

- Wysokość pryzmy substratów – 5,0 m

- Łączna kubatura boksów technologicznych tzw. kwater – 22 500 m3

- Okres przetwarzania jednej partii substratów – średnio 18 tygodni (w zależności od warunków atmosferycznych od 12 do 20 tygodni)

- Średnia ilość zapełnień – 2,8 razy w roku

- Maksymalna roczna objętość przetwarzanych odpadów – 63 000 m3

- Wydajność procesu 25 200 Mg/rok

- Średnia masa 1 m3 substratów 0,4 Mg

- Masa wytworzonego produktu – 17 640 Mg/rok

- Utrata masy na poziomie 30 %

Hala namiotowa

Hala namiotowa o powierzchni 1200,00 m2 zostanie posadowiona na szczelnym placu. 
W obiekcie będzie wydzielona część, w której będzie ustawiona linia sortownicza wyposażona w kabiny sortownicze. Na końcu linii sortowniczej zostanie ustawiony rozdrabniacz.

Hala namiotowa stanowi obiekt związany z podłożem za pomocą systemu kotwic. Hala zostanie ustawiona na szczelnym betonowym podłożu. Szkielet nośny hali, wykonany zostanie ze stali galwanizowanej, dzięki czemu jest on sztywny i wytrzymały. Ściany zostaną wykonana z PCV lub 
z blachy trapezowej, w związku z czym będą one odporne zarówno na trudne warunki atmosferyczne jak i uszkodzenia mechaniczne. Dach zostanie wykonany z plandeki wykonanej z tworzyw sztucznych.

Dobór materiałów oraz wybór producenta hali zostanie dokonany na etapie opracowania projektu budowlanego Zakładu. Wysokość hali wyniesie 8 m. W hali planuje się także wykonanie części socjalno – biurowej.

Za obiektem hali namiotowej zostaną zlokalizowane boksy/silosy na surowce wtórne 
o łącznej powierzchni 4500 m2.

Hala namiotowa będzie wyposażona w zasilanie i oświetlenie elektryczne. Sterowanie linią mechanicznego przetwarzania odpadów odbywać się będzie ręcznie lub zdalnie. Hala namiotowa będzie ponadto wyposażona w wentylację grawitacyjną tzw. wywietrzniki.  Wywietrzniki pomagają nie tylko w odpowiedniej cyrkulacji powietrza, ale także są praktycznym rozwiązaniem w miesiącach wiosennych oraz w okresie późnej jesieni, gdzie występują przymrozki, zapewniając stabilną temperaturę wewnątrz namiotu. Hala namiotowa będzie ogrzewana za pomocą nagrzewnic zasilanych na prąd jedynie w części socjalno-biurowej, dodatkowo będą ogrzewane kabiny sortownicze.

Ponadto hala będzie wyposażona w instalację wodociągową oraz kanalizację sanitarną. Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki bytowe do zbiornika bezodpływowego.

Wewnątrz hali będzie prowadzony proces tzw. doczyszczania dostarczonych do procesu biologicznego przetwarzania surowców biodegradowalnych oraz zaszczepiania za pomocą zamgławiaczy specjalnie dobraną mieszanką pożytecznych mikroorganizmów, która maksymalizuje efektywność procesów rozkładu materii organicznej oraz minimalizuje ewentualna uciążliwość zapachową.

Doczyszczanie odpadów biodegradowalnych  będzie zapewniać wydzielenie poprzez ręczne sortowanie odpadów zanieczyszczających wsad do procesu biologicznego przetwarzania, na który składają się głównie folia, inne odpady z tworzyw sztucznych, szkło, odpady metalowe.

Ponadto na terenie hali namiotowej będzie ustawiony rozdrabniacz oraz kontenery, w których będą gromadzone przesortowane i zaszczepione odpady. Po zapełnieniu całego kontenera odpady będą kierowane do boksów/silosów gdzie będzie prowadzony proces odzysku R 3.

Boksy/silosy przetwarzania biologicznego

Boksy/silosy na surowce wtórne o łącznej powierzchni 4500 m2 będą zlokalizowane za halą namiotową. Boksy/silosy stanowią obiekty wygrodzone za pomocą trzech ścian wykonanych z materiałów tradycyjnych lub z mobilnych betonowych bloczków. W boksach będą formułowane pryzmy o wysokości do 5 m. Pryzmy nie będą przerzucane. Proces będzie prowadzony w warunkach beztlenowych. Przetwarzany materiał będzie przetrzymywany w boksach/silosach przez min. 8 tygodni.

Na terenie zakładu zostanie wykonana szczelna pływa betonowa o powierzchni ok. 6 000 m2. Powierzchnia betonowa zostanie wyposażona w instalację zbierającą i odprowadzającą  wody deszczowe lub odcieki do odpowiednich zbiorników bezodpływowych. Teren utwardzony będzie służył jako miejsce ustawienia boksów/silosów technologicznych, powierzchnia magazynowa gotowego materiału, powierzchnia manewrowa dla pojazdów i maszyn obsługujących Zakład.

Ponadto zostaną wykonane następujące zbiorniki:

- Zbiornik ścieków technologicznych

- Zbiornik ewaporacyjny ścieków deszczowych

- Zbiornik ścieków bytowych

Ostateczne wymiary zbiorników zostaną dobrane na etapie opracowywania projektu budowlanego Zakładu.

Zakład zostanie wyposażony w niezbędną instalację kanalizacji technologicznej, deszczowej 
i sanitarnej, oświetleniowej. Teren Centrum zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

## I.1.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Zamiarem inwestora jest zlokalizowanie Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego na części działki o numerze ewidencyjnym ¼ obręb Guzów PGR.  Procesy technologiczne oraz dystrybucja środka poprawiającego właściwości gleby będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0 poz.21 ze zm.)

- Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 1399)

- Ustawą Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013 Nr 0 poz.1232 ze zm.)

- Ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu ( t.j. Dz. U. 2015  poz. 625)

oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw.

Wprowadzanie do obrotu środka polepszającego jakość gleby odbywa się na podstawie wydanych spółce decyzji administracyjnych:

- Decyzja Nr G – 372/13 z dnia 05.06.2013 r.

- Decyzja Nr G – 500/15 z dnia 21.05.2015 r.

W. w decyzje zostały załączone do raportu jako załącznik nr 6.

Na terenie zakładu będzie prowadzony proces odzysku odpadów określony zgodnie 
z załącznikiem nr 1 i 2 do Ustawy o odpadach ( Dz.U. 2013 poz 1136 ze zm.) jako:

- proces odzysku R 3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki ( w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

### I.1.2.1 Opis zastosowanej technologii

Regionalne Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego będzie stanowiło miejsce wytwarzania środków ulepszających jakość gleb ProEma 2 i ProEma – 4 dla których Inwestor posiada stosowne decyzje administracyjne zezwalające na wprowadzanie do obrotu, wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  W celu wytworzenia  w.w środków prowadzony będzie proces biologicznego przetwarzania dostarczonych odpadów zielonych, oraz pozostałych bioodpadów. Wydajność procesu wyniesie 25 200 Mg/rok.

Frakcja odpadów ulegających biodegradacji przed procesem docelowym zostanie doczyszczona na linii sortowniczej/ transportowej. Linia sortownicza zapewnia możliwość ręcznego wysortowania odpadów zanieczyszczających frakcję biodegradowalną takich jak folie i pozostałe odpady z tworzyw sztucznych, szkło, metale. Następnie materiał będzie transportowany w kierunku rozdrabniacza.

Podczas transportu nastąpi zaszczepienie w całej objętości materiału specjalnie dobranej mieszanki mikroorganizmów. Mieszankę tą dostarczy na teren instalacji firma Probiotics Polska Sp. z o.o. Dostarczany preparat posiada atest higieniczny nr HT-2444/2010 Państwowego Zakładu Higieny oraz PZH/HT-2508/2011 stanowiących załącznik nr 7.

Zastosowane bakterie stanowią mieszaninę kultur matecznych oraz odpowiednio dobranych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, specjalnie wyselekcjonowanych, niemodyfikowanych genetycznie szczepów drobnoustrojów m.in. probiotyków. Kultury mateczne służą do uaktywniania wyrobów. Zasada działania preparatu polega na przekształcaniu odpadów w procesach metabolicznych do postaci w której są łatwo przyswajalne przez środowisko naturalne.

Mikroorganizmy wywołują fermentację niskotemperaturową, a nie gnicie. Oznacza to w środowisku zdominowanym przez zaszczepione bakterie, że przykry zapach i substancje utleniające nie są wytwarzane, przy jednoczesnym przyspieszaniu procesów przetwarzania materii organicznej. Mikroorganizmy wchodzące w skład zaszczepionej mieszanki są z natury beztlenowcami, które w procesach metabolizmu uwalniają wolny chemicznie tlen. Jest to wiele szczepów powszechnie występujących w naturalnym środowisku mikroorganizmów: bakterii fotosyntetyzujących, bakterii kwasu mlekowego, promieniowców, drożdży i grzybów fermentujących. Są one tak dobrane, że każdy z elementów spełnia ściśle określoną funkcję, wzajemnie uzupełniając się i wzbogacając w działaniu. W wyniku rozkładu materiału organicznego następuje produkcja antyutleniaczy i produktów przemiany materii takich jak witaminy, polisacharydy itp.

Zaszczepiona mieszanina mikroorganizmów dzięki zapoczątkowaniu procesów fermentacji niskotemperaturowej eliminuje emisję amoniaku czy siarkowodoru. Zawarte w mieszance probiotyki poprzez wytwarzanie substancji o działaniu bakteriostatycznym eliminują ze środowiska patogeny chorobotwórcze i przyczyniają się do higienizacji odpadów poddawanych procesowi przetwarzania.

Oczyszczone i zaszczepione odpady zielone i pozostałe odpady biodegradowalne kierowane są do rozdrabniacza i dalej do kontenera. Po zapełnieniu kontenera odpady są kierowane do boksu/silosu w którym następowało będzie formowanie pryzm o wysokości do 5 m. W boksach/silosach będzie proces biologicznego przetwarzania. Proces będzie prowadzony w warunkach beztlenowych – fermentacji niskotemperaturowej. Brak konieczności zapewnienia warunków tlenowych poprzez np. przerzucania pryzm eliminuje emisje odorów pojawiające się podczas tego typu operacji.

Proces biologicznego przetwarzania prowadzony jest przez okres minimum 8 tygodni, co jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Proces nie będzie wymagał nawadniania pryzm, ponieważ odpady zielone i pozostałe odpady ulegające biodegradacji charakteryzują się wysokim uwodnieniem, wystarczającym dla procesów fermentacji. Określenie fazy procesu będzie następowało poprzez analizy pobieranych próbek materiału. Po zakończeniu biologicznego przetwarzania nastąpi przesiewanie materiału na sicie o średnicy oczek 20 mm w celu uzyskania produktu najlepszej jakości.

Uzyskany produkt będzie stanowił środek poprawiający właściwości gleby o nazwie ProEma-2 
i ProEma-4 zawierający składniki pokarmowe w formie zmineralizowanej czyli najlepiej dostępnej dla roślin oraz substancje organiczną, która po wbudowaniu do gleby poprawia jej warunki powietrzno wodne.

## I.1.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie budowy planowanej inwestycji

W chwili obecnej teren działki ¼ obręb Guzów PGR nie jest zagospodarowany. Teren stanowi nieużytek, w przeszłości wykorzystywany jako teren upraw rolnych. Budowa planowanej inwestycji nastąpi na części działki inwestycyjnej.

Na etapie budowy wszystkie maszyny i urządzenia budowlane będą sprawne technicznie 
i posiadać  będą szczelne układy paliwowe i olejowe, dopuszczone przez odpowiednie organy do pracy wobec czego prowadzone prace nie będą działać negatywnie na warunki gruntowo-wodne. W razie potrzeby tankowania sprzętu użytkowanego na terenie budowy wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (olejów, płynów eksploatacyjnych) do podłoża. Wszystkie prace budowlane będą wykonywane przez uprawniony personel Wykonawcy.

Transport i składowanie materiałów budowlanych dla celów inwestycji prowadzony jest 
w sposób zabezpieczający środowisko przyrodnicze przed zanieczyszczeniami (np. materiały składowane na utwardzonym podłożu, w miarę możliwości zabezpieczone przed rozwiewaniem 
i pyleniem). Faza budowy przedsięwzięcia obejmuje kompleksową budowę Zakładu o nazwie Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego. Zaznacza się, że przeprowadzenie planowanych prac nie doprowadzi do naruszenia rzeźby i ukształtowania terenu.

Całość planowanych prac wykonywana zostanie w obrębie terenu inwestowania, bez potrzeby wkraczania na tereny przyległe. Prowadzone prace nie będą stanowiły przeszkód i utrudnień dla osób trzecich. W czasie prowadzenia prac dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie w oparciu o agregaty prądotwórcze, natomiast woda będzie dostarczana beczkowozami, lub nastąpi przyłączenie terenu do sieci zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia. Powstające odpady budowlane będą gromadzone w pojemnikach ustawionych w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne pozwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

## I.1.4. Warunki wykorzystania terenu na etapie użytkowania instalacji

Korzystanie z terenu w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia związane będzie 
z funkcjonowaniem Centrum  Wjazd na teren instalacji będzie następował od północy, z drogi gminnej relacji Guzów - Różanów. W obrębie zajmowanego terenu poruszać się będą pojazdy przywożące odpady przeznaczone do przetworzenia i wywożące gotowy produkt – środek polepszający właściwości gleby ProEma-2 i ProEma – 4, a także wysegregowane odpady stanowiące zanieczyszczenia materiału wsadowego. Pomiędzy poszczególnymi obiektami zakładu zapewniona zostanie komunikacja wewnętrzna.

Inwestor zakłada, że praca odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym, 5 dni w tygodniu Na etapie eksploatacji inwestycji teren będzie użytkowany zgodnie z poniższym bilansem:

Powierzchnia całkowita działki  ¼ obręb Guzów PGR: 397 686 m2

- Powierzchnia zabudowy: ok. 6 000 m2 ( ok. 1,5 %)

- Powierzchnia zielona: 391 686 m2 ( ok. 98,5 %)

Szczegółowy plan zagospodarowania terenu działki został przedstawiony na załączniku nr 3.  Dotychczas teren działki przeznaczonej pod inwestycje to teren gruntów rolnych, nieużytkowany od kilku lat. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów, teren działek inwestycyjnych ma charakter terenów rolnych. Podczas eksploatacji nastąpi wykorzystanie terenu zgodnie z zastosowaną technologią zagospodarowania odpadów opisaną w punkcie I.1.2. Pozostała część działki stanowiąca powierzchnię zieloną będzie stanowiła rezerwę terenu pod ewentualną rozbudowę Centrum o kolejne ciągi technologiczne.

## I.1.5. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego Instalacji jest inwestycją powodującą szereg oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

Podczas funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia powstaną następujące rodzaje oddziaływań:

- emisja hałasu,

- emisja gazów i pyłów,

- emisja odpadów,

- emisja wód opadowo-roztopowych,

- emisja ścieków bytowych,

- emisja ścieków przemysłowych.

Nie należy spodziewać się natomiast:

- powstawania wibracji o znaczeniu istotnym,

- powstawania pola elektromagnetycznego o znaczeniu istotnym.

- powstawania w procesie technologicznym i emisji odorów

# II Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

## II. 1.0. Rzeźba terenu

Pod względem geograficznym obszar gminy Wiskitki położony jest w granicach rozległej jednostki morfologicznej - Równiny Łowicko-Błońskiej, która należy do makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej (Kondracki i A. Rychling- Atlas RP, 1993).

Rzeźba terenu Gminy Wiskitki jest mało zróżnicowana. W krajobrazie dominują rozlegle płaszczyzny i równiny. Deniwelacje terenu są nieznaczne rzędu 28 m. Terenem najwyżej położonym jest rejon Franciszkowa (122,4 m n.p.m.), zaś najniżej – rejony Aleksandrowa (93,6 m n.p.m.) oraz Drzewicza Nowego (94,3 m n.p.m.).

Na obszarze gminy Wiskitki wyróżnia się 2 główne jednostki geomorfologiczne:

- rozległy obszar stożków napływowych, zajmujący południową i centralną część obszaru, łagodnie nachylony w kierunku północno-zachodnim

- wysoczyznę morenową płaską, obejmującą północną część gminy należącą do mezoregionu Równiny Łowicko – Błońskiej.

Strefa stożków napływowych rozciąga się na dużym obszarze, na wysokości ok. 130,0 – 100,0m n.p.m. Wskazuje ona małe urozmaicenie rzeźby terenu. Jest to obszar płaski, nieznacznie nachylony ku północy i północnemu zachodowi. Powierzchnia stożków rozcięta jest szeregiem drobnych, nie głębokich (2-3 m głębokości) dolinek, z których część jest wykorzystywana przez współczesne cieki. Największym urozmaiceniem tego krajobrazu są wydmy i towarzyszące im zagłębienia. Występują one dość powszechnie w zachodniej części stożków: w Smolarni i Popielarni.

Fragment Równiny Łowicko-Błońskiej na terenie gminy charakteryzuje się jeszcze bardziej monotonicznym krajobrazem. Obszar stanowi morenową równinę denudacyjną, tworząc jeden z najbardziej płaskich krajobrazów na Mazowszu.

Teren na którym zlokalizowano inwestycję jest charakteryzuje się także niewielkimi deniwelacjami terenu.

Budowa geologiczna

Obszar gminy Wiskitki znajduje się w zachodniej części depresyjnej formy – Niecki Warszawskiej w obrębie Synklinorium Brzeżnego. Na osadach kredowych, w stropie których w okresie ruchów laramijskich powstała rozległa depresja (-75 m p.p.m.), zalega wypełniony osadami eocenu 
i seriami ilastymi pliocenu (iły pstre - poznańskie) kompleks osadów trzeciorzędowych, tworząc tzw. Nieckę Mazowiecką.

Powierzchnia trzeciorzędowa zalega w części północnej Gminy na rzędnej 60,0-75,0 m n.p.m. zaś w części południowo-wschodniej Gminy na rzędnej 48,0 m n.p.m. Ukształtowanie powierzchni trzeciorzędowej w aspekcie prowadzonych w tym rejonie badań m.in. geoelektrycznych, pozwoliło na określenie rozpoznanej tu formy morfologicznej jako tzw. „kopalna dolina Kozłowicka”. W okresie czwartorzędu utwory serii górno-kredowej i trzeciorzędowej zostały pokryte płaszczem osadów czwartorzędowych, które dla budowy geologicznej i rzeźby terenu współczesnej powierzchni terenu mają zasadnicze znaczenie. Utwory te osiągają na obszarze Gminy zróżnicowaną miąższość, przeważnie w przedziale 20-70m i są to głównie osady plejstoceńskie o genezie lodowcowej 
i wodnolodowcowej. Serie czwartorzędowe składają się generalnie z dwóch (miejscami z trzech) kompleksów utworów glacjalnych i limnoglacjalnych (glin zwałowych lub mułków i iłów), deponowanych głównie w okresie zlodowaceń południowopolskich (starsze, niższe) oraz zlodowaceń środkowopolskich

(młodsze, wyższe). Kompleksy te są rozdzielone jedną serią piaszczysto – żwirową akumulowaną w interglacjale wielkim, pomiędzy zlodowaceniami.

W podłożu utworów powierzchniowych w części południowej gminy stwierdzono generalnie występowanie serii utworów lodowcowych stadiału Pilicy zlodowacenia Warty, zwietrzałych w stropie do postaci glin eluwialnych, tworzących serię utworów eluwialnych strefy peryglacjalnej zlodowacenia Wisły.

W dolinach rzek: Pisi-Gągoliny i Suchej-Nidy zalegają holoceńskie mułki, piaski i żwiry rzeczne, natomiast w obrębie osad i obiektów infrastruktury technicznej występują warstwy współczesnych osadów antropogenicznych, zalegających ciągłą warstwą na powierzchni terenu.

Lokalizacje inwestycji na tle mapy przedstawiającej budowę geologiczną omawianego terenu przedstawiono na poniższym rysunku. Jak pokazuje rysunek w podłożu terenu inwestycji dominują gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe.

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny

Gleby

Wszystkie gleby obszaru gminy Wiskitki zostały wykształcone bezpośrednio na podłożu osadów czwartorzędowych. Poszczególne typy genetyczne gleb rozwinęły się w silnym związku zarówno z ukształtowaniem terenu, podłożem mineralnym i stosunkami wodnymi. Największy obszar terenu gminy, pomiędzy rzeką Suchą Nidą a Pisią-Gągoliną, zajmują gleby czarne i szare ziemie wytworzone z glin zwałowych lekkich i piasków słabogliniastych i gliniastych leżących na glinach. Gleby III klasy bonitacyjnej reprezentowane są przez kilkuhektarowe kompleksy położone w rejonie Guzowa. Należą one do najlepszych w całym powiecie żyrardowskim rolniczych kompleksów przydatności gleb: pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego. Natomiast niewielki obszar terenu Gminy, na zachód od rzeki Suchej Nidy, zajmują gleby brunatne wyługowane i gleby płowe (pseudobielicowe) wytworzone z glin zwałowych lekkich i piasków leżących na glinach. Należą one również do najlepszego w całym powiecie rolniczego kompleksu pszennego dobrego przydatności gleb. Bezpośrednio w dolinach rzek: Pisi – Gągoliny i Suchej-Nidy oraz ich dopływów wykształciły się gleby hydromorficzne (glejowe, murszowe, wytworzone z torfów) oraz gleby madowe (wytworzone z piasków, glin, pyłów i iłów rzecznych). W ich obrębie występują częste, sezonowe wahania poziomu wód gruntowych, które prowadzą do rozwoju postępujących procesów humifikacji i murszenia, co w efekcie sprzyja procesom silnej mineralizacji zawartej substancji organicznej. Ten rodzaj gleb, wytworzony w oparciu o powyższy typ genetyczny, jest użytkowany jako łąki i pastwiska (użytki zielone bagienne i pobagienne).

Na terenie gminy przeważają grunty orne średniej jakości o klasach bonitacyjnych III i IV. Na terenie inwestycji zgodnie z informacjami zawartymi w wypisie z rejestru gruntów występują także grunty III, IV i V klasy bonitacyjnej. Udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych wynosi od 21 do 40%. Gleby są zasobne w makroskładniki, tj. magnez, fosfor i potas. Wykazują naturalną zawartość metali ciężkich. Jakość gleb ma duży wpływ na prowadzenie upraw rolniczych. Wartość użytkowa gleb zależy od uregulowania stosunków wilgotnościowych oraz nawożenia mineralnoorganicznego.

## II. 1.1 Warunki klimatyczne

Gmina Wiskitki znajduje się w strefie przejściowej pomiędzy klimatem morskim, a kontynentalnym. Obszar gminy charakteryzuje się m.in. wysokimi rocznymi sumami promieniowania słonecznego (pow. 86,3 kcal/cm2) oraz jednymi z mniejszych w Polsce sumami rocznymi opadów atmosferycznych. Wartości średnich rocznych opadów atmosferycznych z wielolecia (1955 - 1995) kształtują się w przedziale od 479,0 mm/rok (posterunek opadowy - Kawęczyn) do 532,4 mm/rok (posterunek opadowy Miedniewice).

Parowanie terenowe waha się w granicach 500 - 520 mm/rok. Przy średnich opadach atmosferycznych w latach suchych i przeciętnych, występuje deficyt wód w glebie, gdyż część wody opadowej bierze udział w odpływie powierzchniowym i wgłębnym.

Zróżnicowanie przestrzenne średniej rocznej temperatury powietrza na terenie gminy jest nieznaczne. Temperatury wahają się od – 3oC (luty) do 18,4oC (sierpień) przy średniej rocznej 7,8oC. Najbardziej pogodnymi miesiącami są sierpień i wrzesień, natomiast najwyższe wartości średniego zachmurzenia notuje się w okresie od listopada do lutego z maksimum przypadającym w miesiącu grudniu.

Warunki termiczne odgrywają dużą rolę w produkcji rolnej określając także długość okresu wegetacyjnego. Okres wegetacyjny wynosi na terenie gminy średnio 210-220 dni.

W związku z ogólną cyrkulacją atmosferyczną na całym obszarze gminy Wiskitki dominują wiatry o kierunku zachodnim i południowo – zachodnim, których udział jest największy w lipcu i lutym. Od listopada do stycznia trwa nieprzerwanie dominacja wiatrów północno – zachodnich.

## II. 1.2 Wody powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z podziałem hydrograficznym Polski (Podział hydrograficzny Polski, Warszawa 1983 r.) obszar gminy Wiskitki położony jest w zlewni Wisły, w dorzeczu Bzury i jej systemie rzecznym.

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Wiskitki obejmuje dobrze rozwiniętą sieć powierzchniowych wód płynących, która położona jest w całości w dorzeczu rzeki Bzury, stanowiącej bezpośredni lewy dopływ Wisły. Przez teren Gminy przepływają następujące rzeki: Pisia Gągolina, Sucha, Sucha Nida i Wierzbianka należące do prawego dorzecza rzeki Bzury. Teren Gminy jest odwadniany przez fragmenty zlewni: Suchej Nidy (część południowo - zachodnia Gminy) i Pisi Gągoliny (część północno - wschodnia Gminy).

Na obszarze Gminy Wiskitki największą rolę odgrywa rzeka Sucha Nida. Przepływa na długości ok.15 km, a jej zlewnia zajmuje ok. 75 % powierzchni gminy. Rzeka Pisia Gągolina płynie na długości ok. 8,5 km i odwadnia 25 % obszaru Gminy.

Teren inwestycji położony jest w zlewni rzeki Sucha Nida. Obszar zlewni stanowi jednolitą część wód powierzchniowych nr PLRW2000172727299. Jest to naturalna część wód o złym stanie wód, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Wzdłuż północnej granicy działki inwestycyjnej przepływa ciek – Dopływ spod Guzowa uchodzący do rzeki Sucha Nida.

Rysunek nr 4 Lokalizacja inwestycji na tle JCWP

Decydujące znaczenie dla kształtowania się maksymalnych stanów wody na rzekach tej części dorzecza Bzury i ekstremalnych przepływów maksymalnych w zlewni Pisi Gągoliny i Suchej Nidy mają głównie wezbrania zimowo - wiosenne o charakterze roztopowym (marzec - kwiecień) oraz intensywne wezbrania opadowe (maj - lipiec). Wezbrania te powodują tworzenie się stref zagrożenia podtopieniem. Maksymalny zakres występowania terenów zalewowych przedstawia poniższy rysunek. Jak wynika z rysunku teren inwestycji położony jest poza obszarami zagrożonymi podtopieniem.

Rysunek nr 5 Lokalizacja inwestycji na tle terenów zagrożonych podtopieniem

Jedną z niekorzystnych cech klimatu na obszarze gminy Wiskitki jest częste występowanie susz glebowych oraz hydrologicznych. Pojawiają się one przeważnie okresowo, w różnych porach roku 
i powodują niejednokrotnie poważne straty w środowisku wodnym oraz gospodarce. Bezpośrednim skutkiem występowania, a następnie trwania susz jest zakłócenie naturalnego bilansu wodnego na tym obszarze. W efekcie występuje nadmierne przesuszenie gleby, obniżenie poziomu zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych oraz w dalszej konsekwencji drastyczne zmniejszenie przepływów wody w rzekach.

W czasie trwania suszy hydrologicznej częstym zjawiskiem występującym między innymi na tym obszarze jest znaczne obniżenie poziomu zalegania poziomu wód podziemnych, wysychanie źródeł oraz całych mniejszych cieków. Przykładem w tym zakresie może być sieć rzeczna Suchej Nidy, która 
w okresach długotrwałych susz hydrologicznych i glebowych ulega zanikowi szczególnie w południowej 
i środkowej części gminy. Istniejące zasoby wód zlewni rzek Pisi Gągoliny i Suchej Nidy na obszarze gminy Wiskitki są użytkowane głównie dla potrzeb nawodnień rolniczych oraz gospodarki stawowej.

Monitoring stanu rzek w gminie realizuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Płocku. Do 2004 r. na tym terenie badano rzeki: Pisię Gągolinę (ppk Wiskitki) i Suchą Nidę (ppk powyżej Guzowa). W roku 2008 i 2009 przeprowadzono badania rzeki Pisi Gągoliny (odcienek od zrzutu ścieków z oczyszczalni w Żyrardowie do ujścia) (ppk Boryszew). Punkt pomiaru kontrolnego dla rzeki Pisi Gągoliny odzwierciedla wpływ ścieków z Żyrardowa do rzeki. Podobnie, ppk dla rzeki Suchej Nidy pokazywał wpływ odprowadzanych ścieków (poprzez rów) 
z Cukrowni i ELTER ELAGRO z Guzowa (kontrola w 2000r.). Po likwidacji cukrowni i skierowaniu ścieków z drugiego zakładu do rolniczego wykorzystania, rzeka była badana kilkakrotnie w 2004 r. i 2006r. ponownie. Poniżej przedstawiono ocenę jakości rzek w gminie Wisikitki (dane: WIOŚ 2000, 2006, 2008, 2009).

Rzeka Pisia Gągolina do Żyrardowa prowadzi wody o stanie ogólnym dobrym. Po przyjęciu ścieków z Żyrardowa zdecydowanie uległa pogorszeniu w stosunku do wody powyżej miasta. Owo pogorszenie stwierdza się zarówno pod względem elementów biologicznych, fizykochemicznych, substancji szczególnie szkodliwych, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. W miarę oddalania się w kierunku ujścia rzeki od głównego źródła zanieczyszczeń jakie stanowi miasto Żyrardów jakość wody poprawia się, niemniej wysokie stężenie związków biogennych i zły stan sanitarny utrzymują się 
w wodzie aż do ujścia rzeki do powiatu sochaczewskiego. Rzeka Sucha Nida badana w latach 2000 – 2006, w roku 2000 w obu badanych punktach pomiarowych odpowiada V klasie czystości. W roku 2006 rzeka Sucha Nida V klasę czystości posiadała na odcinku powyżej Guzowa, natomiast IV klasę czystości na odcinku poniżej Guzowa.

Wody gruntowe

W obrębie dolin rzecznych i obniżeń bezodpływowych wody gruntowe występują płycej niż 1,0 m ppt. Dominują głębokości występowania w przedziale 1,0 – 2,0 mppt obserwowane na wyżej położonych terenach w rejonie takich miejscowości jak: Franciszków, Prościeniec, Łubno, Smolarnia, Antoniew, Tomaszew, Miedniewice, Hipolitów, Wiskitki. Wody gruntowe głębiej niż 2,0 mppt w obrębie strefy stożków napływowych występują na południowo – wschodnich obrzeżach gminy – rejon wsi Jesionka, w rejonach wododziałów cieków – głównie w obszarach leśnych oraz w obrębie nadbudowy wydmowej – w rejonie Popielarni i Smolarni.

Natomiast na obszarze płaskiej wysoczyzny morenowej w sąsiedztwie strefy stożków napływowych, woda gruntowa występuje okresowo bardzo płytko (płycej niż 1,0 m ppt), w cienkiej pokrywie piaszczysto – pylastej, leżącej na stropie glin zwałowych występujących zwykle nie głębiej niż 1,0 m ppt. Omawiane wody mają charakter wybitnie sezonowy i w okresach suchych zanikają całkowicie na większości obszaru, utrzymując się jedynie w zagłębieniach bezodpływowych. Lokalnie wody gruntowe utrzymują się w piaszczystej nadbudowie wysoczyzny, w izolowanych, łagodnych kulminacjach zbudowanych z piasków wodnolodowcowych lub z piaszczysto- pylastych eluwiów glin zwałowych.  W tych strukturach lustro wody gruntowej występuje zwykle głębiej niż 2,0 mppt.

Obszar północnej część wysoczyzny morenowej, na którym jest zlokalizowana planowana inwestycja leżący w oddaleniu od stożków napływowych charakteryzuje się ukształtowaniem powierzchni i budową geologiczną uniemożliwiającą gromadzenie się płytkich wód gruntowych. Pierwszy poziom wód gruntowych znajduje się tu zwykle głębiej niż 4,0mppt i jest związany z piaskami wodnolodowcowymi zdeponowanymi w okresie interglacjału, poprzedzającego zlodowacenie Warty, po którym pozostały powierzchniowe gliny zwałowej.

Wody podziemne

Głębokość występowania pierwszego zwierciadła wody na terenie gminy Wiskitki waha się od 0,0 do 2,0 m. Wody na tych głębokościach występują w dnach dolin rzecznych i niecek wytopiskowych oraz na całym obszarze stożków napływowych. Na obszarze wysoczyzny pierwszy poziom wodonośny występuje na głębokości 2,5 m. Związany jest on z osadami wodno – lodowcowymi nadbudowującymi wysoczyznę oraz z przewarstwieniami piasków i żwirów w obrębie glin zwałowych zlodowacenia Warty. W okolicach Czerwonej Niwy stwierdzono występowanie pierwszego poziomu wód na głębokości 5-10 m. Główne ujęcia wód podziemnych (o uregulowanym stanie wodnoprawnym) zlokalizowane

są w południowej części gminy w następujących miejscowościach: Feliksów, Nowe Kozłowice i Działki w obrębie tzw. „kopalnej doliny Kozłowickiej". Są to ujęcia pobierające wody podziemne czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Woda z w/w ujęć pobierana jest na cele komunalne miasta Żyrardowa i gminy Wiskitki. Natomiast z poziomu trzeciorzędowego (ujęcia zakładowe w Guzowie), wody podziemne pobierane są na cele przemysłowe oraz do nawodnień rolniczych. Zatwierdzone łączne zasoby wodne wód podziemnych na potrzeby gminy Wiskitki wynoszą 180 m3/h, z czego na ujęcie wody w Nowych Kozłowicach przypada 80 m3/h, a w Feliksowie – 100 m3/h. Lokalizację inwestycji na tle najbliżej położonych ujęć wód podziemnych przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek nr 6 Lokalizacja inwestycji względem najbliżej zlokalizowanych ujęć wodnych

Najbliżej zlokalizowane ujęcie wód podziemnych to ujęcie zakładowe w Guzowie. Jest to ujęcie wód przemysłowych z trzeciorzędowego poziomu wodonośnego.

Omawiany teren jest zlokalizowany na obszarze należącym do jednolitych części wód podziemnych nr 81. Jest to duża jednostka o powierzchni 3224,2 km 2, położona w środkowej części niecki brzeżnej, a dokładniej na południu niecki warszawskiej obejmującej rozległe zagłębienie w powierzchni utworów kredowych. Zagłębienie to wypełnione jest utworami paleogeńsko – neogeńskimi i plejstoceńskimi.  Jednostka znajduje się w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – nr 215 – Subniecka warszawska, nr 215 A – Centralna część subniecki warszawskiej i nr 222 – Dolina Środkowej Wisły.

Przekroje geologiczne przedstawiono poniżej.

Lokalizację planowanej inwestycji na tle jednostki przedstawiono poniżej:

Rysunek nr 7 Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd

Na obszarze jednostki wyróżniono poziomy wodonośne wód zwykłych w osadach czwartorzędu, neogenu, paleogenu oraz paleoceńsko – kredowych, w których występują zarówno wody słodkie, jak i zmineralizowane. Znaczenie użytkowe maję trzy poziomy: czwartorzędowy, mioceński i oligoceński. Pierwszy użytkowy poziom wodonośny występuje na zróżnicowanej głębokości od ok. 2 m do 150 m, zazwyczaj od 15 do 50 m p.p.t.

Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje praktycznie na całym obszarze, stanowiąc na przeważającej części główny użytkowy poziom wodonośny. Wody tego piętra mają naturalnie podwyższony poziom żelaza (wymagają procesu odżelaziania).

Pietro wykształcone jest w postaci jednej do czterech warstw wodonośnych podzielonych utworami słaboprzepuszczalnymi. Poziomy zasilane są zazwyczaj na drodze przesączania się wód przez utwory słabo przepuszczalne. Bezpośrednie zasilanie infiltracyjne zachodzi w obrębie dolin rzecznych, w miejscach gdzie brak przypowierzchniowego poziomu wodonośnego lub gdzie poziomy łączą się ze sobą.  Obserwowane jest także zjawisko zasilania ascencyjnego z poziomów mioceńskiego i oligoceńskiego. Poziomy wodonośne drenowane są przez cieki powierzchniowe, główną bazą drenażu jest Wisła.

Poziom mioceński reprezentowany jest przez piaski drobne, niekiedy pylaste, przewarstwione utworami pylastymi, mułkami, iłami i węglem brunatnym. Wkładki nieprzepuszczalne na ogół nie mają ciągłego rozprzestrzenienia. Miąższość poziomu wynosi od kilku do 60 m, lokalnie nawet 90 m. Zasilanie odbywa się na drodze przesączania, bazę drenażu stanowi Wisła. Poziom pozostaje w więzi hydraulicznej z poziomem wodonośnym oligocenu. Lokalnie brak wodonośnych utworów miocenu.

Pietro wodonośne paleogenu (oligocen) reprezentowane jest przez osady morskie – piaski drobnoziarniste i średnioziarniste, rzadziej gruboziarniste, niekiedy pylaste z glaukonitem oraz żwiry. Rozprzestrzeniony praktycznie na całym obszarze jednostki, choć lokalnie bywa mniej zasobny w wodę. Dominuje wykształcenie w postaci jednej warstwy, lokalnie mogą występować dwie warstwy rozdzielone cienką warstwą mułków, iłów lub pyłów. Miąższość poziomu mieści się w przedziale 11 – 64 m i wzrasta w kierunku centralnej części niecki mazowieckiej.

Poniżej na rysunku pokazano schemat przepływu wód poziemnych na obszarze JCWPd nr 81.

Rysunek nr 8 Schemat przepływu wód podziemnych

Stan JCWPd nr 81 przedstawia poniższa tabela

Na terenie gminy Wiskitki nie jest prowadzony monitoring stanu i jakości wód podziemnych. W związku z tym nie ma wyznaczonych punktów monitoringowych.

## II. 1.3 Fauna i flora

Gmina Wiskitki znajduje się na obszarze Krainy IV Mazowiecko Podlaskiej w Mezoregionie Równiny Kutnowsko  Błońskiej (Regionalizacja przyrodniczo- leśna Polski, 2010). Krajobrazy roślinne regionu są terytorialnie zróżnicowane. Krajobraz dąbrów świetlistych i grądów występuje głównie 
w części południowej mezoregionu, krajobraz borów mieszanych i grądów w odmianie mazowiecko-podlaskiej – w centrum, natomiast krajobraz grądowy w wariancie typowym, wraz z dużym fragmentem krajobrazu grądowego w wariancie z udziałem świetlistych dąbrów – w północnej części mezoregionu. Cały region charakteryzuje się niską lesistością wynoszącą ok. 12 %. Natomiast w gminie Wiskitki lasy 
i grunty leśne zajmują powierzchnię 3097,6 ha. Powierzchnia lasów na terenie gminy to 3035,9 ha tj. 20,2 % ogólnej powierzchni gminy (średnia lesistość województwa wynosi około 22.5%, zaś średnia krajowa 28%).

Najciekawsze krajobrazowo rejony gminy Wiskitki stanowią pozostałości dawnych historycznych puszcz królewskich: Wiskickiej i Miedniewickiej, łączących się dawniej z Puszczą Bolimowską. Obszary leśne porastają wyłącznie południową część gminy. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Starodrzew sosnowy z domieszką gatunków liściastych w niższym piętrze leśnym zachował się jedynie we fragmentach Puszczy Bolimowskiej w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy Wiskitki zwarte kompleksy leśne pokrywają znaczne obszary południowej części gminy. Są one objęte ochroną w ramach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Aktualnie większość Lasów Państwowych objęta jest Planem Ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i zaliczana jest do kategorii lasów wodochronnych.

Pod względem klasyfikacji geobotanicznej (J.M. Matuszkiewicz – Atlas RP, 1993) obszar gminy Wiskitki należy do południowo – zachodniej części krainy Południowo – Podlaskiej w okręgu Łowicko – Warszawskim. Potencjalną roślinnością tego obszaru są bory mieszane i grądy odmiany warszawsko – podlaskiej. Rysunek przedstawiający rozkład roślinności potencjalnej przedstawiono poniżej.

Rysunek nr 9 Roślinność potencjalna na tle lokalizacji inwestycji

Współczesny krajobraz roślinny w północnej części gminy jest silnie zdegradowany i zmieniony antropogenicznie pod względem jakości potencjalnych siedlisk roślinnych z uwagi na lokalizację w tym rejonie użytkowanych intensywnie terenów rolnych.

Natomiast południowa część gminy należąca do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 
i Bolimowsko - Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z Doliną Środkowej Rawki, stanowi niewątpliwie wysokiej wartości walor florystyczno-faunistyczny.

Pod względem regionalizacji faunistycznej (A. S. Kostrowickiego - Atlas RP, 1993) obszar Gminy Wiskitki znajduje się w centralnej części Okręgu Środkowopolskiego i w centralnej części podokręgu Wielkopolsko - Podlaskiego. Walory terenu w aspekcie faunistycznym są nikłe w części północnej, w której znajduje się inwestycja, zaś w części południowej teren gminy położony jest 
w obrębie potencjalnych ciągów ekologicznych i ważnych dróg migracji fauny i awifauny, zaliczony dodatkowo do krajowego systemu obszarów chronionych - Wielkoprzestrzenne Systemy Obszarów Chronionych (WSOCH).

Na obszarze gminy Wiskitki znajdują się różnorodne formy ochrony przyrody. Poniżej na rysunku przedstawiono formy ochrony przyrody na terenie gminy:

Rysunek nr 10 Tereny chronione gminy na tle lokalizacji inwestycji

Bolimowski Park Krajobrazowy

Park został utworzony uchwałą nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach 
z 26.09.1986r. (Dz. Urz. Nr 5, poz. 126), a następnie poszerzony przestrzennie Rozporządzeniem Wojewody Skierniewickiego nr 31 z 19.06.1995r. (Dz. U. Woj. Skierniewickiego nr 18, poz. 113). 
W 2005r. nastąpiła aktualizacja rozporządzenia dotyczącego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego leżącego częściowo w granicach województwa mazowieckiego. Obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Wiskitki wynosi 4333,30 ha co stanowi 28,7%. Funkcjonalnie z Parkiem związana jest utworzona tym samym rozporządzeniem, 200-metrowa otulina stanowiąca pas terenu wokół granic Parku.

Podstawowym celem utworzenia Parku jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych obszaru oraz zachowanie i popularyzacja tych wartości 
w warunkach zrównoważonego rozwoju. W obszarze Parku, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 9 z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego leżącego częściowo w granicach województwa mazowieckiego obowiązuje szereg zakazów warunkujących gospodarkę przestrzenną, w szczególności:

- zakaz niszczenia i uszkadzania drzew,

- zakaz zanieczyszczania wód, gleby i powietrza,

- zakaz wprowadzania do wolnej przyrody gatunków niewłaściwych miejscowej florze i faunie,

- zakaz utwardzania dróg żużlem i popiołem przemysłowym,

- zakaz likwidacji oczek wodnych, bagien i innych powierzchni biologicznie aktywnych,

- zakaz budowy ogrodzeń pełnych,

- zakaz lokalizacji obiektów mogących być źródłem zanieczyszczeń i skażeń środowiska,

- zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń naruszających walory estetyczne krajobrazu,

- zakaz lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej naruszających walory estetyczne krajobrazu i przerywających ciągi ekologiczne,

- zakaz lokalizacji wysypisk odpadów stałych i wylewisk nieczystości płynnych.

W/w rozporządzenie wprowadza również ograniczenia w zakresie:

- wydobywania minerałów i torfu,

- umieszczania tablic i ogłoszeń reklamowych,

- wycinania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz wzdłuż cieków i zbiorników wodnych,

- zmiany stosunków wodnych i regulacji cieków wodnych,

- lokalizacji i wielkości działek letniskowych i budowlanych oraz intensywności zabudowy,

- wysokości względnej obiektów nowo lokalizowanych,

- stosowania środków ochrony roślin,

- realizacji obiektów mogących pogorszyć stan środowiska,

- realizacji dróg kołowych i organizacji ruchu.

Podstawowym gatunkiem lasotwórczym w Puszczy Bolimowskiej jest sosna, często przetkana brzozą, młodym modrzewiem lub olszą. Duża różnorodność siedliskowa Puszczy cechuje się bogactwem gatunkowym flory i fauny. Spośród chronionych gatunków roślin na terenie parku występuje: widłak wroniec, storczyk plamisty, orlik pospolity, goździk piaskowy, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko. Osobliwością wśród zwierząt jest daniel pochodzący z nieborowskiej hodowli, który znalazł na terenie Parku doskonałe warunki do życia na wolności. Wśród łownych gatunków króluje łoś i sarna. Spotkać tu można również: lisa, zająca, borsuka, wydrę. Ciekawostką przyrodniczą jest polski ssak – rzęsorek rzeczek. Na terenie parku występuje bogata awifauna, a wśród niej: żurawie, bociany czarne, sowy, puszczyki, łabędzie, bąki, perkozy, kruki, kwiczoły oraz zimorodki. Na terenie parku utworzono 5 rezerwatów przyrody, które znajdują się poza granicą administracyjną gminy Wiskitki.

W granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i położonych w jego obrębie rezerwatów (częściowo więc i w gminie Wiskitki), występują gatunki flory i fauny, które są objęte ochroną gatunkową lub do niej predysponowane jako gatunki graniczne, rzadkie i ginące. Wśród nich można m.in. wymienić następujące gatunki:

- Flora

Chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferina)

Barwinek pospolity (Vinca minor)

Szczodrzeniec ruski (Chamaecytisus ruthenicus)

Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)

Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)

Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe)

Goździk piaskowy (Dianthus arenarius)

Grzybienie białe (Nymphaea alba)

Kosaciec syberyjski (Iris sibirica)

Kukułka krwista (Dactylorhiza maculata)

Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus)

Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea)

Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)

Pełnik europejski (Trollius europaeus)

Pomocnik baldaszkowaty (Chimaphila umbellata)

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotudiflora)

Storczyk krwistny (Dactylorhiza incamata)

Wielosił błękitny (Polemonium coeruleum)

Zimoziół północny (Linnaea borealis)

- Fauna

Biegacz Linneusza (Carabus violaceus)

Minóg strumieniowy (Lamperta planeri)

Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

Kumak nizinny (Bombina bombina)

Ropucha zielona (Bufo viridis)

Żmija zygzakowata (Vipera berus)

Perkozek (Tachybabtus ruficolis)

Czapla siwa (Ardea cinerea)

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

Krogulec (Accipiter nisus)

Trzmielojad (Pernis apivorus)

Słonka (Scolopax rutiscola)

Zimorodek (Alcedo atthis)

Lelek (Caprimulgus europaeus)

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

Myszołów (Buteo buteo)

Srokosz (Lanius excubitor)

Bóbr europejski (Castor fiber)

Nocek wąsatek (Myotis mystacinus)

Kuna leśna (Martes martes)

Jenot (Nyctereutes procynoides)

Dzik (Sus scrofa)

Sarna (Capreolus capreolus)

Łoś (Alces alces)

Jeleń (Cervus elaphus)

Lis (Vulpes vulpes)

Bolimowsko – Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar został utworzony Uchwałą nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. w sprawie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu w woj. skierniewickim, a następnie zmieniony Rozporządzeniem nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną Środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.U. Woj. Maz. z dnia 6 września 2006r. nr 178, poz. 6936) oraz Rozporządzeniem Nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 194, poz. 7022).

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje całą południową część gminy Wiskitki o powierzchni ok. 71,17 km2, co stanowi 47,15% powierzchni Gminy. Główną rolę, jaką odgrywa system obszaru chronionego krajobrazu w całym regionie Zachodniego Mazowsza, sprowadza się przede wszystkim do ochrony unikalnych części zlewni: rzeki Rawki i jej dopływów (w tym rzeki Korabiewki, Rokity i Grabinki), rzeki Pisi - Gągoliny i Pisi - Tucznej oraz rzeki Jeziorki, jak również terenów dolinnych, kompleksów leśnych, użytków ekologicznych, licznych jazów młyńskich oraz rozlewisk i starorzeczy, zapewniając utrzymanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Ponadto istotną wartość przyrodniczą stanowią zwarte kompleksy leśne, które zajmują zachodnie rejony powiatu żyrardowskiego, zróżnicowany kulturowo krajobraz rolniczy występujący w strefie krawędziowej Wysoczyzny Rawskiej, w którym dominuje mozaika pól uprawnych, sadów owocowych, niewielkich obszarów leśnych, zagajników oraz lęgów przystrumykowych nad rzeczkami.

W obszarze tym obowiązuje nadrzędna zasada utrzymania właściwych proporcji terenów zurbanizowanych i intensywnie użytkowanych rolniczo oraz terenów użytkowanych ekstensywnie 
w postaci lasów, wód otwartych i trwałych użytków zielonych. W związku z tym w obszarze chronionego krajobrazu obowiązuje szereg zakazów warunkujących gospodarkę przestrzenną, w szczególności:

- zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych(...),

- zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody (...),

- zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych (...).

Powyższy zakaz został zweryfikowany Rozporządzeniem Nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 
24 października 2006r. Zakaz ten nie dotyczy lokalizowania obiektów budowlanych, zgodnie 
z ustaleniami obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poza pasem szerokości 20m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych w terenach istniejącej, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zwartej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pomniki Przyrody

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego celem ochrony pomników przyrody, stanowiących okazałych rozmiarów drzewa i skupiska drzew, jest zachowanie ich wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych, kulturowych i historycznych poprzez ich ochronę w granicach lokalizacji. Ochrona drzew pomnikowych w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony 
i systemu korzeniowego nie mniejszy niż w promieniu 15m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.

W stosunku do pomników przyrody zgodnie z ww. rozporządzeniem zabrania się m.in.:

- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

- uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

- likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno – błotnych,

- wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

- zmiany sposobu użytkowania ziemi,

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt,

- umieszczania tablic reklamowych.

Na terenie gminy Wiskitki pomniki przyrody zlokalizowane są w miejscowościach Guzów, Sokule, Wiskitki i Jesionka. W stosunku do lokalizacji naszej inwestycji najbliżej zlokalizowane są pomniki przyrody w miejscowości Guzów. Poniżej w tabeli wymieniono wszystkie pomniki przyrody występujące na terenie Guzowa:

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa gatunkowa polska | Nazwa gatunkowa łacińska | Obwód (cm) | Wysokość (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Ogińskiego 3; | Wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 310 | 30 |
| 2. | ul. Ogińskiego 3; w odl. ok. 20 m w kierunku wschodnim znajduje się staw | Wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 305 | 27 |
| 3. | ul. Ogińskiego 3; w odl. ok. 40 m w kierunku wschodnim znajduje się staw kościoła | Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 310 | 26 |
| 4. | ul. Ogińskiego 3; w odl. ok. 50 m w kierunku północnym od pałacu, w odl. ok. 2 m w kierunku wschodnim od ogrodzenia terenu kościelnego | Wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 340 | 27 |
| 5. | ul. Ogińskiego 3; w odl. ok. 15 m w kierunku południowym znajduje się pałac | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 255 | 18 |
| 6. | ul. Ogińskiego 3; w odl. ok. 50 m w kierunku wschodnim znajduje się staw | Wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 290 | 27 |

Użytki ekologiczne

Zajmują łącznie 47,8 ha powierzchni gminy i są zgrupowane w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Bolimowsko – Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z doliną środkowej Rawki. Stanowią one w większości całe pododdziały leśne należące do tych samych lub innych oddziałów leśnych. Bardzo często sąsiadują one ze sobą, tworząc w terenie jeden obiekt np. śródleśną polanę, fragment doliny.

Na terenie gminy Wiskitki  zgodnie z Rejestrem użytków ekologicznych prowadzonym 
i opublikowanym na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie znajdują się trzy użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 3,7 ha. Użytki te stanowią:

- teren podmokły z kępami turzyc, kosaciec żółty, rdest, tojeść pospolita - na działce 
o numerze 42/1200 znajdującej się w południowo - wschodniej części gminy

- teren częściowo zalewany wodą z dużą ilością roślin chronionych, miejsca lęgowe ptactwa - na działce o numerze 42/1200 znajdującej się w południowo - wschodniej części gminy

- teren zalewany wodą z dużą ilością roślin chronionych, miejsce lęgowe ptactwa - na działce o numerze 55/1201 znajdującej się w południowo - wschodniej części gminy

Park wiejski

W miejscowości Stary Drzewicz na działce o nr ew. 51 Uchwałą Nr VI/40/89 z dnia 24 maja 1989r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach ustanowiono park wiejski o powierzchni 1,61ha. Na terenie parku ochroną objęto układ przestrzenny oraz roślinność.

Obszary Natura 2000

Na terenie gminy Wiskitki nie znajdują się obszary Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanymi, w stosunku do terenu inwestycji, obszarami Natura 2000 jest Dolina Rawki PLH100015. Obszar położony jest ok. 9 km w kierunku południowe – zachodnim. Jest obszar specjalnej ochrony siedlisk.

W dolinie Rawki stwierdzono występowanie ponad 540 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich co najmniej 27 gatunków chronionych i kilkadziesiąt rzadkich w skali krajowej lub regionalnej. Najcenniejsze z nich to starodub łąkowy widłak wroniec i wielosił błękitny. Duże zróżnicowanie cechuje zbiorowiska naturalnych i półnaturalnych łąk, szuwarów i torfowisk. Obszar „Dolina Rawki” to także siedlisko wielu cennych gatunków zwierząt. Na terenie obszaru „Dolina Rawki” znajdują się trzy rezerwaty. Dwa wśród nich to rezerwaty leśne. Rezerwat „Kopanicha” chroni zespoły leśne olsu, łęgu olszowego, boru bagiennego i grądu oraz torfowisko przejściowe z rzadkimi i chronionymi roślinami. Stanowi on również ważną ostoję zwierząt np. jest miejscem gniazdowania bociana czarnego. Przedmiotem ochrony w rezerwacie „Ruda-Chlebacz” jest łęg olszowy ze stanowiskami widłaka wrońca i narecznicy szerokolistnej. Rezerwat krajobrazowo-wodny „Rawka” to siedlisko wielu cennych gatunków roślin. Są wśród nich takie gatunki chronione jak: grzybień biały, grążel żółty, konwalia majowa, kukułka szerokolistna. W Rawce żyje 18 gatunków ryb i 1 gatunek minoga.. Rezerwat „Rawka” to także miejsce lęgu dla około 100 gatunków ptaków. Na szczególną uwagę zasługują tu: bąk, bocian czarny, bocian biały, błotniak stawowy, derkacz, kropiatka czy zimorodek. Wśród ssaków związanych z rzeką występują tu bobry (reintrodukowane z powodzeniem w 1983r.) i wydry. Wypłycone starorzecza oraz płytkie rozlewiska dość licznie zasiedla kumak nizinny. Niektóre gatunki płazów, jak np.: traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, żaba trawna czy moczarowa, gromadzą się tu licznie w okresie godowym.

## II. 1.4 Odległość inwestycji od obszarów wodno – błotnych

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obszarów wodno-błotnych w rozumieniu konwencji ramsarskiej, a także nie stwierdzono płytko zalegających wód podziemnych. Wzdłuż północnej granicy działki inwestycyjnej przepływa ciek – dopływ spod Guzowa stanowiący dopływ rzeki Sucha Nida, przepływający w odległości ok. 1,8 km w kierunku zachodnim. Lokalizację inwestycji wraz 
z odległościami od najbliżej zlokalizowanych zbiorników wodnych przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek nr 11  Lokalizacja inwestycji na tle najbliżej zlokalizowanych cieków  wodnych

W bezpośrednim otoczeniu inwestycji brak jest terenów podmokłych, czy też zbiorników wodnych. Najbliżej zlokalizowane stawy znajdują się w odległości ok. 1,75 km w kierunku wschodnim, w m. Guzów.

Rysunek nr 12  Lokalizacja inwestycji na tle najbliżej zlokalizowanych zbiorników wodnych

## II. 1.5  Wpływ inwestycji na cele środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”- odniesienie do art. 81 ust 3 ustawy z dnia 3 .10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednolite części wód powierzchniowych

Planowana inwestycja została zlokalizowana na terenie stanowiącym Obszar dorzecza Wisły. Dla tego obszaru została uchwalony Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Zgodnie z zapisami Planu zostały przyjęte cele środowiskowe, wyznaczone dla wód powierzchniowych w/w dorzecza. Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko – chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych.

Przy ustalaniu celów środowiskowych brano pod uwagę aktualny stan tych wód narzucając zadanie nie pogarszania ich stanu. W związku z tym dla jednolitych części wód będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto ustalając cele uwzględniono także różnicę pomiędzy naturalnymi, 
a silnie zmienionymi, sztucznymi częściami wód.

Stosownie do zapisów Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549) głównymi celami środowiskowymi dla wód powierzchniowych, które winny zostać osiągnięte do roku 2015, są:

- dla naturalnych części wód powierzchniowych – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego;

- dla silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych – osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego;

- dla naturalnych oraz silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego;

- dla jednolitych części wód powierzchniowych, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym – utrzymanie tego stanu/potencjału;

- dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy – osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu ekologicznego

Wartości graniczne dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak również wymagania dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych i fizyko-chemicznych wody, przedstawiono w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011r. Nr 49, poz. 549). Przewidziane są następujące odstępstwa od wyznaczonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe:

- odstępstwa czasowe – dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku 2021 lub najpóźniej 2027 r.

Można je wyznaczyć ze względu na:

- brak możliwości technicznych wdrażania działań,

- dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań,

- warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód;

- ustalenie celów mniej rygorystycznych – jest możliwe dla tych części wód, które zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do stanu (potencjału) dobrego jest niemożliwe ze względu na:

- brak możliwości technicznych wdrożenia działań,

- dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań;

- czasowe pogorszenie stanu wód;

- nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji

Dopuszcza się wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód również w sytuacji, gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe w wyniku nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód lub nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka. Dopuszcza się realizacje inwestycji mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, jeżeli cele którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa.

W najbliższym otoczeniu terenu lokalizacji Regionalnego Centrum sieć hydrograficzna jest uboga. Teren projektowanej instalacji położony jest na obszarze należącym do jednolitych części wód powierzchniowych o nazwie Sucha nr PLRW2000172727299. Jest to naturalna część wód o złym stanie wód, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan wód był monitorowany w 2006 roku. Zgodnie 
z informacjami WIOŚ w Warszawie oceniono wody rzeki Sucha Nida, jako wody IV i V klasy czystości. 
W związku z tym ogólnie stan JCWP rzeki oceniono jako zły.

Funkcjonowanie inwestycji przewiduje prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej. Woda na cele bytowe oraz porządkowe będzie dostarczana za pomocą przyłącza wodociągowego, lub beczkowozami, natomiast powstające ścieki będą ujmowane w sposób zorganizowany i zbierane w szczelnych bezodpływowych zbiornikach i dalej będą one wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.  Także powstające ścieki deszczowe w powierzchni dachów i placów będą ujmowane kanalizacją deszczową i odprowadzane do bezodpływowego zbiornika ewaporacyjnego i wywożone do oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym nie przewiduje się wpływu inwestycji na stan wód powierzchniowych pogarszające stan tych wód, a także uniemożliwiający osiągnięcie celów środowiskowych tzn. osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych.

Jednolite Części Wód Podziemnych

Natomiast dla jednolitych części wód podziemnych w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz określono niżej wymienione cele przyjęte także w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie wartości progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008 nr 143 poz. 896).

Zgodnie z powyższym cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości wód podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów mówiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry w przypadku, gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego występują, ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników. Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych związanych ze stanem chemicznym wód podziemnych, są:

- brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego (nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych),

- zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej mineralizacji, na takim poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze GZWPd nr 81, który to obszar nie jest zagrożony nie osiągnięciem dobrego stanu wód. Planowana inwestycja w związku z brakiem ścieków odprowadzanych do gruntu nie będzie miała wpływu na obecny stan wód podziemnych i nie spowoduje jego pogorszenia.

W związku z powyższym nie przewiduje się wpływu inwestycji na stan wód podziemnych pogarszające stan tych wód, a także uniemożliwiający osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla tych wód.

## Odniesienie do art. 81 ust 3 ustawy z dnia 3 .10.2008 roku o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 81 ust 3 stanowi, że:

Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nie osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Powyżej wykazano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie wpływać na wody powierzchniowe 
i podziemne, a zatem nie spowoduje możliwości nie osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 
a zatem nie ma konieczności rozważania zapisów art. 81 ust 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz odniesienia się do Prawa Wodnego (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz 145)

## II. 1.6  Odległość inwestycji od terenów leśnych

Wokół planowanej inwestycji nie znajdują się kompleksy leśne. Najbliżej zlokalizowane zadrzewienie o powierzchni ok 1.6 ha znajduje się w kierunku południowym w odległości ok. 1 km. Natomiast większy kompleks leśny tzw. Babski Borek, o powierzchni ok. 100 ha znajduje się 
w odległości ok. 1,8 km w kierunku południowo - zachodnim . Natomiast w kierunku południowym w odległości ok. 5,8 km znajdują się lasy  Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zarządzane przez nadleśnictwo Radziwiłłów, leśnictwo Żyrardów  Lokalizację inwestycji na tle otaczających lasów pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek nr 13  Lokalizacja inwestycji wraz z odległościami od terenów leśnych

## II. 1.7  Odległość inwestycji od terenów uzdrowiskowych

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie gminy Wiskitki, w województwie mazowieckim. Gmina nie należy do gmin o charakterze uzdrowiskowym. Najbliżej zlokalizowaną gminą uzdrowiskową jest gmina Konstancin – Jeziorna oddalona od miejsca lokalizacji inwestycji o około 55 km w kierunku wschodnim.

# III. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

Na terenie gminy znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i będą ce w ewidencji zabytków. Najbliżej miejsca inwestycji znajdują się zabytki zlokalizowane w miejscowości Guzów, do których należą:

W rejestrze zabytków:

- park z zespołu pałacowo – parkowego, zał. 2 poł. XIX w., nr dec. 455/62/42, data wpisu 23.03.1962r.

- pałac z zespołu pałacowo-parkowego, 1831 – 1889, Wł. Hirschel, nr dec. 455/62/42, data wpisu 23.03.1962r.

- kaplica pałacowa, 3 ćw. XIX w., Wł. Hirschel

- cmentarz I wojny św., zał. 1915, 1 gr. działki nr 6 o pow. 0,19 ha, dec. nr 947, data wpisu 22.11.1993r.

- cmentarz I wojny św. (kopiec), zał. 1915, w gr. działki nr 6 o pow. 0,045 ha, dec. Nr 946, data wpisu 23.11.1993r.

- otoczenie zespołu pałacowo-parkowego; dz. nr ewid.: 20, 15/115, 15/118, 17, 2, 19/1, 19/2; dec. nr.742 data wpisu 12.05.2006r.

W ewidencji konserwatorskiej:

- willa, ok. 1920 (z zespołu cukrowni), ul. Łubieńskich 15

- zespół pałacowo – parkowo – folwarczny z cukrownią , IV ćw. XVIII, l. 90-te XIX, ok. 1827-30

- kordegarda z bramą, 3 ćw. XIX w., Wł. Hirschel

- zespół cukrowni (pozostałości)

- zabudowania gospodarcze z zespołem pałacowym – park., ul. Fabryczna, Ogińskiego

- willa, ok. 1920 (z zespołu cukrowni), ul. Łubieńskich 17

- willa, ok. 1920 (z zespołu cukrowni), ul. Łubieńskich 13

- willa dyrektora cukrowni, ok. 1920 (z zespołu cukrowni), ul. Łubieńskich 9

- czworak z zespołu cukrowni, pocz. XIX w., ul. Fabryczna

- domy z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IV ćw. XVIII, nr:11,6,7,8

- cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich 1915r.

- budynek gospodarczy z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IV ćw. XVIII

- dom (przy ul. Ogińskich) z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IV ćw. XVIII

- dom ogrodnika z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IV ćw.XVIII

- dom ogrodnika z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IV ćw.XVIII

- gmach produkcyjny cukrowni z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IV ćw.XVIII

- mostek z balustradą z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IV ćw.XVIII

- mur ogrodzeniowy z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IV ćw.XVIII

- obora z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IVćw.XVIII

- szkoła z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IVćw.XVIII

- warsztaty z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IVćw.XVIII

- wyspa z grotą z zespołu pałacowo-parkowo-folwarycznego z cukrownią IVćw.XVIII

- układ ruralistyczny

Najbliżej miejsca inwestycji w odległości ok. 1 km, zlokalizowana są modernistyczne wille przeznaczone dla administracji cukrowni – dom bliźniaczy przy ulicy Łubieńskich 17.  Charakter inwestycji powoduje, że nie będzie oddziaływań z jej strony, które mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na wspomniane obiekty zabytkowe.

# IV Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (wariant zerowy)

Planowane Regionalne Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego będzie służyło zagospodarowaniu strumienia odpadów zielonych oraz pozostałych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych przez mieszkańców gmin powiatu żyrardowskiego. Powiat żyrardowski zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza został ujęty 
w warszawskim  regionie gospodarki odpadami.  W regionie wyznaczono 5 instalacji zastępczych 
w zakresie kompostowni odpadów zielonych.  Bilans mocy przerobowych wykazuje niedobór  mocy przerobowych na poziomie około 30 000 Mg/rok. W związku z czym istnieje konieczność budowy nowych instalacji zapewniających przetwarzanie tego strumienia odpadów.

Jednocześnie zgodnie z zapisami Planu oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, do roku 2020 należy ograniczyć masę odpadów biodegradowalnych do 35 %.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami wyznacza także kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami. Odnośnie odpadów zielonych i pozostałych bioodpadów wyznaczono między innymi takie kierunki działań jak zapewnienie przetwarzania bioodpadów w instalacjach gwarantujących wytwarzanie z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin.

Planowane przedsięwzięcie umożliwi przetworzenie zebranych odpadów zielonych 
i pozostałych bioodpadów w środki stosowane do poprawy właściwości gleby. Środki takie stanowią naturalny nawóz stosowany do nawożenia gleb i są alternatywą dla nawozów sztucznych.

Nawozy sztuczne, czyli inaczej - mineralne, zawierają mocno skoncentrowane składniki pokarmowe w postaci łatwo przyswajalnej przez rośliny. Dzięki temu są one bardzo wydajne, a efekty ich działania widać znacznie szybciej, niż w przypadku nawozów naturalnych i organicznych. Wiąże się z tym jednak duże ryzyko przenawożenia. Ich nadmiar działa szkodliwie na glebę i organizmy w niej żyjące. Dlatego nawozy sztuczne trzeba stosować bardzo ostrożnie i nie przekraczać dawek zalecanych w uprawie poszczególnych grup roślin.

Nawozy naturalne natomiast, nie tylko uzupełniają braki składników mineralnych w glebie, ale też poprzez zawartość substancji organicznych, wpływają na poprawę struktury gleby i wzbogacają jej mikroflorę. Przy w miarę umiejętnym ich stosowaniu, ryzyko przenawożenia jest znikome.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne 
z wyznaczonymi w dokumentach planistycznych kierunkami zagospodarowania odpadów zielonych 
i biodegradowalnych. Wariant zerowy polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia uniemożliwi zatem stworzenie systemu zagospodarowania odpadów zielonych oraz pozostałych bioodpadów
i będzie skutkował koniecznością dalszego kierowaniem zebranych odpadów do unieszkodliwiania poprzez ich składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Taki sposób postępowania z odpadami  nie jest zgodny z hierarchią postępowania z odpadami zawartą w Ustawie 
o odpadach, a także będzie skutkował nie wywiązaniem się z obowiązku ograniczenia masy składowanych odpadów biodegradowalnych. Ponadto brak możliwości realizacji przedsięwzięcia spowoduje dalsze wykorzystywanie nawozów sztucznych jako środków ulepszających jakość gleb, co często prowadzi do przenawożenia, a spływy wód deszczowych z nawożonych pól powodują zanieczyszczanie wód podziemnych i powierzchniowych.

# V Opis analizowanych wariantów

## V.1.0 Wariant realizacyjny oraz racjonalny wariant alternatywny

Budowa Regionalnego Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego na części działki o numerze ewidencyjnym ¼ obręb 0040 Guzów PGR gmina Wiskitki.

Wariant ten posiada następujące zalety:

- Optymalne koszty inwestycyjne,

- Zajęcie terenu obecnie stanowiącego nieużytki

- Najmniejsze zużycie energii podczas eksploatacji,

- Wytworzenie nawozu naturalnego

- Stworzenie sposobu zagospodarowania odpadów zielonych oraz pozostałych bioodpadów

Technologia przetwarzania odpadów zielonych i pozostałych odpadów biodegradowalnych 
w  środek polepszający właściwości gleby ProEma – 2 i ProEma – 4 będzie bazowała na założeniach procesu fermentacji niskotemperaturowe, który zostaje wywołany przez zaszczepioną mieszankę mikroorganizmów powodujących maksymalizację efektywności procesów zachodzących w przetwarzanym materiale, przy jednoczesnej eliminacji odorów oraz bakterii patogennych.

Fermentacja jest procesem biochemicznym, w którym mikroorganizmy beztlenowe przekształcając związki organiczne pozyskują energię potrzebną do życia. Produkty ich aktywności są specyficzne dla gatunków i decydują o nazwie rodzaju fermentacji.. Zastosowanie szczepienia mieszanki mikroorganizmów bakterii fototroficznych oraz probiotycznych powoduje:

- przyspieszenie procesy rozkładu  materii organicznej,

- zwiększa dostępność składników mineralnych, w tym głównie azotu.

- neutralizuje odory

- optymalizuje wykorzystanie wody

Końcowym produktem przeprowadzonego procesu przy użyciu odpowiednio dobranej mieszanki mikroorganizmów jest  stabilny produktu w którym są wyeliminowane mikroorganizmy patogenne oraz chorobotwórcze, a także następuje substancje odorowe.

Przetwarzanie masy organicznej różnorakiego pochodzenia jest najlepszym sposobem uczynienia z niej surowca do produkcji nawozu organicznego. Surowiec ten pomaga przywrócić 
i zachować żyzność gleb. Dobrze przystosowany kompost w postaci humusu wprowadza próchnicę do gleby. Przetworzone substancje organiczne, jako składniki odżywcze roślin, biorą udział w sposób pośredni i bezpośredni w wegetacji roślin. Właściwości chemiczne, fizyczne 
i biologiczne uzyskanego produktu poprawiają właściwości przepływu gleby, jej napowietrzanie, strukturę gleby i zdolność zatrzymywania wody. Dobrze przygotowany środek polepszający właściwości gleby wiąże składniki odżywcze i zapobiega ich wypłukiwaniu z gleby, jak również poprawia poziom pH.

Budowa instalacji ze względu na lokalizację na terenie obecnie stanowiącym nieużytek nie spowoduje konieczności usunięcia drzew i krzewów. Realizacja inwestycji będzie spełniać stosowne przepisy prawa dotyczącego ochrony środowiska. Ponadto powstanie instalacji pozwoli wypełnić istniejąca lukę w mocach przerobowych instalacji przetwarzających odpady zielone i pozostałe bioodpady.

Racjonalny wariant alternatywny

Dla przedmiotowej inwestycji zaproponowano racjonalny wariant alternatywny polegający na budowie instalacji na działce o numerze ewidencyjnym ¼ obręb 0040 Guzów PGR z wykorzystaniem technologii kompostowania zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji 
w otwartych, przerzucanych  pryzmach kompostowych. Wariant alternatywny wymaga zagospodarowania większej powierzchni działki, z uwagi na fakt, że wysokość pryzmy kompostowej nie powinna przekraczać wysokości 3,0 – 4,0 m. Otwarte pryzmy o wysokości do 4 m wymagają zapewnienia warunków tlenowych poprzez ich sztuczną aerację polegającą na przerzucaniu pryzm.

Zastosowanie innego rodzaju technologii zwiększało by jednak oddziaływanie inwestycji na otaczające środowisko, jak również wymagało by zwiększenia kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych instalacji.

## V.1.1 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant przeznaczony do realizacji. Jest to wariant optymalny z punktu widzenia zastosowanej technologii, lokalizacji, a także z ekonomicznego punktu widzenia. Opis oddziaływania wariantu realizacyjnego przedstawiono poniżej.

## V.1.2 Przewidywane oddziaływanie na środowisko wariantu przeznaczonego do realizacji – najkorzystniejszego dla środowiska

### V. 1.2.1. Etap budowy przedsięwzięcia

Środowisko abiotyczne

Oddziaływanie projektowanej Instalacji na środowisko abiotyczne na etapie realizacji inwestycji będzie związane z prowadzeniem typowych prac budowlanych. W ramach prac zostaną przeprowadzone roboty ziemne w następującym zakresie:

- zdjęcie warstwy humusowej pod powierzchnię utwardzoną

- wykonanie wykopów pod infrastrukturę towarzyszącą

- prace budowlano - montażowe

Prace ziemne będą się wiązać ze zdjęciem warstwy humusowej terenu  oraz  wykonaniem wykopów na głębokości ok. 1m. pod projektowaną infrastrukturę. Warstwa ziemi zostanie złożona oddzielnie i wykorzystana do zasypania wykopów wykonanych dla projektowanej kanalizacji oraz rozplantowana pod ewentualne nasadzenia.

Wody powierzchniowe i podziemne

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie głównie związany z generowaniem ścieków 
o charakterze bytowym przez pracowników wykonujących prace budowlane. Planuje się, że w pracach tych weźmie udział około 20 pracowników przez okres około 12 miesięcy.

Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany do zabezpieczenia zaplecza budowy 
w odpowiednią ilość przenośnych toalet oraz będzie odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie, a także za zapewnienie odpowiednio częstego wywozu nieczystości. Toalety będą regularnie opróżniane i usunięte po zakończeniu robót.

W celu zagwarantowania ochrony środowiska wodno-gruntowego na placu budowy oraz 
w miejscu wykonywania robót budowlanych zobowiązuje się wykonawcę robót budowlanych do  wydzielenia miejsca przeznaczonego na postój sprzętu budowlanego oraz ewentualne awaryjne naprawy sprzętu budowlanego. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu w trakcie realizacji robót budowlanych szczególna uwaga zostanie zwrócona na stan techniczny wykorzystywanego sprzętu – wszelkie prace budowlane realizowane będą sprzętem sprawnym technicznie, co eliminuje możliwość wycieków substancji ropopochodnych. Dodatkowo zaplecze budowy (miejsca postojowe, miejsca naprawy sprzętu) należy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz odpowiednie sorbenty  na wypadek wystąpienia ewentualnych wycieków tych substancji. Takie działanie zminimalizuje potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

W wykopach, w okresie deszczowym mogą gromadzić się wody opadowe. Wody z wykopu nie będą wprowadzane bezpośrednio do gruntu. Woda będzie przepompowywana do zbiornika sedymentacyjnego (zbiorniki tworzone ad hoc w trakcie budowy, aby nie wprowadzać wód z wykopów 
z widoczną zawiesiną bezpośrednio do środowiska wodno-gruntowego), w którym poprzez grawitacyjne opadanie zgromadzą się na dnie zawiesiny mineralne wytrącone ze ścieków, w postaci piasku 
o różnych frakcjach mułu itp. Powstający osad, zgodnie z katalogiem odpadów zakwalifikowano jako odpad o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników. Po oddzieleniu się zawiesin mineralnych woda opadowa będzie rozsączana w gruncie, a zawiesina mineralna zebrana na dnie zbiornika będzie odbierana przez firmy zewnętrzne w celu dalszego zagospodarowania. W tym przypadku wytwórcą odpadu będzie firma budowlana świadcząca usługę.

Jeżeli po odstaniu ścieków opadowych w zbiorniku stwierdzi się obecność zanieczyszczeń 
w postaci węglowodorów ropopochodnych (tworzące się oleiste plamy na lustrze wody), wydzielona zawiesina łącznie z zanieczyszczonymi ściekami będzie odbierana przez firmy zewnętrzne posiadające stosowne pozwolenia (jako odpad o kodzie 19 08 13*). W tym przypadku wytwórcą odpadu również będzie firma budowlana świadcząca usługę.

Nie planuje się wykonywania wykopów o głębokości większej niż 1,4 m. W przypadku ewentualnego wystąpienia wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zastosować odwodnienie. Zaleca się w miarę możliwości stosowane odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody 
z dna wykopu w miarę jego głębienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie dopuszczać do rozluźnienia gruntów podłoża. Odwodnienie wykopów nie może naruszać struktury podłoża pod projektowane utwardzenie terenu oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Zanieczyszczenia wód deszczowych bezpośrednio z placu budowy będzie stanowić jedynie zwiększona zawartość zawiesiny zatrzymywanej na powierzchni ziemi. Wsiąkające wody deszczowe, przefiltrowane w warstwie piasków, nie będą zagrażać wodom podziemnym. Po zakończeniu budowy wykonawcę robót budowlanych zobowiązany będzie do uporządkowania terenu.

W pobliżu nie występują wody powierzchniowe. Najbliższe wody powierzchniowe znajdują się 
w odległości około 600 m. od terenu projektowanej Instalacji. Etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie miał wpływu na wody powierzchniowe. Teren planowanej do realizacji inwestycji znajduje się 
w obszarze GZWP nr 215 A Subniecka warszawska. Biorąc pod uwagę skalę robót przewidzianych 
w związku z realizacją przedsięwzięcia, jak i wskazane działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko stwierdza się, że etap realizacji przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na wody podziemne.

Świat roślinny i zwierzęcy, krajobraz

Teren projektowanych prac to teren o charakterze gruntów rolnych w chwili obecnej nieużytkowanych. Teren działki porośnięty jest w związku z tym roślinnością trawiastą, ruderalną oraz pojedynczymi niskimi krzewami. W związku z czym realizacja inwestycji będzie wymagała usunięcia wierzchniej warstwy ziemi wraz z zadarnieniem.  Prace związane z planowaną budową Instalacji nie spowodują zmian w lokalnym ekosystemie zwierzęcym. Na terenie inwestycji nie występują trwałe siedliska zwierząt. Roboty budowlane spowodują natomiast zmianę lokalnego krajobrazu rolniczego, jednak z uwagi na krótkotrwały charakter zmian, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania etapu budowy na ten element środowiska.

Odpady.

Ilość i rodzaj odpadów powstających w czasie budowy jest zależna od przyjętej przez wykonawcę technologii robót.

Tabela nr 3. Ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych na etapie realizacji inwestycji

| Lp. | Wyszczególnienie | Kod odpadu | Ilość [Mg/rok] | Sposób postępowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |
| 1 | Inne oleje hydrauliczne | 13 01 13 | 0,200 | Odbierane przez uprawnioną firmę |
| 2 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08 | 0,100 |  |
| 3 | Filtry olejowe | 16 01 07 | 0,030 |  |
| 4 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13 | 0,100 |  |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 5 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | 0,10 | Odbierane przez uprawnioną firmę |
| 6 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | 100,00 | Odbierane przez uprawniona firmę do odzysku |
| 7 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 100,00 | Odbierane przez uprawniona firmę do odzysku |
| 8 | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 | 1,00 | Odbierane przez uprawnioną firmę do recyklingu i odzysku |
| 9 | Odpady drewna | 17 02 01 | 0,50 | Odbierane przez uprawnioną firmę |
| 10 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 1,00 |  |

W trakcie budowy zostaną wyznaczone, odpowiednio przygotowane miejsca na gromadzenie odpadów typu komunalnego i odpadów powstających w czasie budowy. Odpady należy składować 
w sposób selektywny. Odpady budowlane mogą być usuwane sukcesywnie lub po zakończeniu budowy. Za postępowanie z odpadami odpowiedzialny będzie wykonawca robót budowlanych. 
W przypadku wytworzenia odpadów niebezpiecznych (np. oleje, smary) powinny być one gromadzone w szczelnych pojemnikach i odbierane przez specjalistyczne firmy posiadające niezbędne decyzje w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.. Ziemia z wykopów (17 05 04) w przeważającej ilości będzie wykorzystana na terenie Zakładu, w związku z czym nie została uznana jako odpad.

Zdrowie ludzi.

Na etapie budowy oddziaływanie na zdrowie ludzi będzie miało miejsce poprzez emisję hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego. Oddziaływanie w tym zakresie będzie krótkotrwałe i będzie miało charakter lokalny, który ustąpi po zakończeniu robót. Prace budowlane będą wykonywane wyłącznie w czasie dnia. Inwestor nie przewiduje jakichkolwiek prac wykonywanych w porze nocnej.

Oddziaływanie na powietrze

W fazie budowy mogą wystąpić zwiększone emisje:

- pyłowe, związane z robotami ziemnymi,

- gazowe, związane z pracą sprzętu.

Z doświadczeń podczas prac ziemnych związanych z budową obiektów o podobnym charakterze wynika, że emisja pyłów nie przekracza średniodobowo i rocznie stężeń dopuszczalnych poza granicami lokalizacji inwestycji. Praca sprzętu budowlanego przy robotach budowlanych będzie powodować emisję spalin do powietrza atmosferycznego, w których zawarte są zanieczyszczenia:

- tlenek węgla,

- węglowodory alifatyczne i aromatyczne,

- dwutlenek siarki,

- dwutlenek azotu.

Emisje te będą miały charakter przejściowy, a granica ich znaczącego oddziaływania na środowisko będzie mieściła się w granicach lokalizacji terenu inwestycji.

Oddziaływanie na klimat akustyczny

Emisja hałasu do środowiska wystąpi przede wszystkim w wyniku funkcjonowania sprzętu budowlanego.

Źródłami hałasu będą:

- koparki

- samochody ciężarowe

- spycharki

- zagęszczarki

- dźwigi.

Maksymalne dopuszczalne poziomy emisji akustycznej od maszyn i urządzeń budowlanych określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z 2005 r ze zm). Dla ciężkiego sprzętu budowlanego, w zależności od rodzaju maszyny mogą to być wartości przekraczające 100 dB. W praktyce zgodnie z pomiarami (Gardziejczyk, 2010) poziom hałasu podczas prac budowlanych w odległości 50 metrów od terenu robót osiąga (w zależności od rodzaju maszyny budowlanej) około 55 dB. Prace montażowe będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Najbliższa zabudowa o charakterze zagrodowym znajduje się w odległości ok. 300 m., dlatego też nie należy się spodziewać przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w wyniku prowadzenia prac budowlanych. W przywołanej publikacji podaje się, że poziom hałasu 50 dB pochodzący od prac sprzętu budowlanego osiągany jest już w odległości rzędu 200 metrów.

Dobra materialne i dobra kultury.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce o charakterze rolnym, nieużytkowanej od kilku lat. Skala planowanego przedsięwzięcia i jego usytuowanie powoduje, że nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na dobra materialne.

Oddziaływanie elektromagnetyczne

W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne urządzenia, których praca mogłaby powodować zagrożenie dla środowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania elektromagnetycznego. Ewentualne urządzenia elektryczne będą zasilane za pomocą przenośnych agregatów prądotwórczych i będą pracowały przy napięciu zasilania 230V lub 400V, tj. przy napięciu niskim, podobnie jak wszystkie urządzenia domowe, stąd też generowane przez nie pola elektromagnetyczne będą pomijalne w stosunku do panującego tła elektromagnetycznego. Jedynym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich i mikrofal mogą być stacjonarne urządzenia geodezyjne, wykorzystywane do dokładnych pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem standardu GPS, takie jak np. radiowe punkty referencyjne. Ze względu na bardzo mała moc tych urządzeń, zasięg ich oddziaływania jest niewielki, ograniczony do kilkucentymetrowego obszaru wokół anteny nadawczej.

### V. 1.2.2. Etap eksploatacji instalacji

Na etapie eksploatacji Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego charakter oddziaływań będzie trwały. Przewiduje się eksploatację zakładu przez czas nieokreślony.

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby.

W czasie eksploatacji Instalacji nie przewiduje się oddziaływania na ten element środowiska. Jedynym oddziaływaniem w tym zakresie mogą być prace konserwacyjne, czy naprawcze wykonywane na sieciach instalacji wod – kan czy sieci elektroenergetycznej.  Teren przeznaczony dla lokalizacji Centrum będzie stanowiła wydzielona i utwardzona część działki ¼ , w granicach której będzie prowadzona eksploatacja instalacji.

Pozostała część działki nie będzie użytkowana, natomiast będzie stanowiła rezerwę terenu pod ewentualną rozbudowę Centrum o kolejne ciągi technologiczne.

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Charakterystyka Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych  na, których zlokalizowano przedmiotową inwestycję wraz z celami środowiskowymi przyjętymi dla tych wód 
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły została przedstawiona w punkcie II 1.5.

W czasie eksploatacji Instalacji nie przewiduje się oddziaływania na ten element środowiska. Poniżej przedstawiono rozwiązania chroniące środowisko wodne na etapie eksploatacji:

- wykonanie wszystkich powierzchni i placów mających kontakt z odpadami jako szczelnych, betonowych  powierzchni;

- zbiórka i odpowiednie magazynowanie odpadów niebezpiecznych w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w hali namiotowej w wydzielonym miejscu;

- wyposażenie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych w sorbenty na wypadek sytuacji awaryjnych;

- powstające odpady będą magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane będą uprawnionym odbiorcom odpadów,

- pełne ujęcie powstających ścieków deszczowych systemem kanalizacji deszczowej do zbiornika ewaporacyjnego

- odprowadzanie powstających ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego

- Pełne ujęcie powstających ścieków technologicznych zgromadzenie ich w bezodpływowym zbiorniku

Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego

Regionalne Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego w Guzowie gmina Wiskitki będzie źródłem emisji niezorganizowanej. Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych. Chwilowe przerwy związane z koniecznością konserwacji lub wykonania zabiegów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń nie będą miały wpływu na poprawne funkcjonowanie instalacji.

W trakcie normalnej eksploatacji instalacji następować będzie emisja substancji gazowych i pyłowych. Do powietrza, w sposób zorganizowany i niezorganizowany, wprowadzane będą:

- substancje pyłowe,

- substancje gazowe z procesów technologicznych,

- spaliny z układów silnikowych pojazdów lekkich i ciężkich,

Występujące na terenie Instalacji źródła emisji będą urządzeniami nowymi, posiadającymi stosowne atesty, zapewniające dotrzymanie standardów emisji.

Podstawowe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza:

- emisja niezorganizowana

- procesy zachodzące na terenie kompostowni odpadów

- ruch samochodów ciężarowych po terenie zakładu

- ruch sprzętu pracującego na terenie zakładu

- praca urządzenia do przesiewania kompostu

- ruch samochodów osobowych

Podstawowe miejsca powstawania emisji to boksy technologiczne/silosy biologicznego przetwarzania odpadów. Natomiast miejscem emisji związanej z ruchem pojazdów ciężarowych i pracującego sprzętu jest teren całego zakładu.

Uciążliwość odorowa

Emisja substancji odoroczynnych z procesu biologicznego przetwarzania będzie eliminowana dzięki zaszczepieniu w złoże odpadów specjalnie dobranej mieszanki mikroorganizmów.

Jest to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów wytwarzana na bazie kultur matecznych w skład której wchodzi wiele szczepów powszechnie występujących w naturalnym środowisku mikroorganizmów: bakterii fotosyntetyzujących, bakterii kwasu mlekowego, promieniowców, drożdży i grzybów fermentujących. Są one tak dobrane, że każdy z elementów spełnia ściśle określoną funkcję, wzajemnie uzupełniając się i wzbogacając w działaniu. Ponadto mieszanka zawiera zwiększoną ilość szczepów bakterii fotosyntetyzujących, przez co jest szczególnie skuteczna w kompostowaniu materii organicznej jak obornik, resztki kuchenne, trawa, chwasty, nadpsute owoce i warzywa i inne resztki roślinne oraz fermentowaniu gnojówek zarówno zwierzęcych jak i roślinnych.  Ponadto preparat neutralizuje odory. Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu są głównie organizmami fakultatywnie beztlenowymi, które w procesach metabolizmu uwalniają wolny chemicznie tlen.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz fakt, że odpady będą na bieżąco przetwarzane można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż uciążliwości związane z odczuwaniem nieprzyjemnego zapachu nie będą występowały, lub będą występowały w bardzo ograniczonym zakresie.

Emisja gazów i pyłów do powietrza

Podstawowe emitory dla przedmiotowej inwestycji to:

- emisja niezorganizowana:

  - Ruch samochodów ciężarowych

- Dowóz odpadów zielonych i pozostałych odpadów ulegających biodegradacji oraz wywóz gotowego produktu – E 1.1

- Wywóz wysortowanych surowców wtórnych do odbiorcy zewnętrznego – E 1.2

- Wywóz odpadów komunalnych poza teren zakładu – E 1.3

- Ruch samochodów osobowych – dojazd do parkingu dla pojazdów osobowych – E 2,

- Ruch sprzętu pracującego na terenie Zakładu

- Praca ładowarki – E 3.1

- Praca sita – E 3.2

- Boksy technologiczne - emisja z procesów przetwarzania – H 4,

Zanieczyszczenia powstające na skutek eksploatacji Zakładu będą związane głównie z emisją następujących zanieczyszczeń gazowych:

- SO2,

- NO2,

- CO,

- Węglowodory aromatyczne,

- Węglowodory alifatyczne,

- NH3

- a także emisja pyłu PM 10, PM 2,5

Ilość pojazdów ciężarowych dostarczających i wywożących poszczególne rodzaje odpadów ustalono uwzględniając czas i system pracy Zakładu w oparciu o założenia projektowanych przepływów masowych odpadów w Zakładzie. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto wariant pracy, w którym na teren Zakładu dowożonych jest największa możliwa do przyjęcia ilość odpadów.

Całkowita emisja zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów oraz maszyn po terenie Zakładu została obliczona metodą wskaźnikową z następującej zależności:

E = l x N x W sk

l  - droga przejazdu pojazdu (km)

N  - natężenie ruchu (pojazdy/h)

W sk – wskaźnik emisji (g/km)

Obliczenia zostały wykonane w oparciu o wskaźniki emisji przyjęte za opracowaniem prof. Zdzisława Chłopka pt: „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych” Warszawa 2007

Tabela nr 4: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów (Chłopek, 2007)

| Rodzaj pojazdu | Wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia wyrażony w g/km |
| --- | --- |
|  | NOx | PM | SO2 | CO | C6H6 |
| Samochody osobowe | 0,163837 | 0,004154 | 0,00524 | 1,030581 | 0,002917 |
| Samochody ciężarowe | 2,639739 | 0,101286 | 0,016128 | 0,719728 | 0,018849 |

Natomiast wskaźniki emisji dla sprzętu roboczego zostały zaczerpnięte z „EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook –2007. Technical report No 16/2007.

Obliczenia emisji zanieczyszczeń

Całkowita emisja zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów oraz maszyn po terenie Zakładu została obliczona metodą wskaźnikową z następującej zależności:

E = l x N x W sk

l  - droga przejazdu pojazdu (km)

N  - natężenie ruchu (pojazdy/h)

W sk – wskaźnik emisji (g/km)

Charakterystyka emitorów:

a) emisja niezorganizowana

Emitor E 1.1 – Dowóz odpadów zielonych i pozostałych odpadów ulegających biodegradacji oraz wywóz gotowego produktu

W oparciu o schemat przepływów masowych na linii technologicznej, dowóz odpadów, przy pracy instalacji w systemie jednozmianowym realizowany będzie odpowiednio przez:

7 szt. (wjazd) + 7 szt. (wyjazd) = 14 szt. / dzień co daje około 2 pojazdy na godzinę

Obliczenia emisji z emitora E 1.1

Dane dla emitora E1.1 – Ruch samochodów ciężarowych – Dowóz odpadów zielonych i pozostałych odpadów ulegających biodegradacji oraz wywóz gotowego produktu

- wysokość : h = 1,0m,

- średnica D = 0,1 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- długość przejechanej drogi – 0,30 km  z prędkością 20 km/h,

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,10 h – 364 h/rok

Emitor E – 1.1

E CO = 0,30 km x 2 poj/h x  0,719728 g/km = 0,4318 g/h = 0,0004318 kg/h x 364 h/rok = 0,000157 Mg/rok

E SO2 = 0,30 km x 2 poj/h x  0,016128 g/km = 0,0096768 g/h = 0,000009676 kg/h x 364 h/rok = 0,000003522 Mg/rok

E NOx = 0,30 km x 2 poj/h x 2,639739 g/km = 1,5838 g/h = 0,0015838 kg/h x 364 h/rok = 0,57652 Mg/rok

E PM = 0,30 km x 2 poj/h x 0,101286 g/km = 0,06077 g/h = 0,00006077 kg/h x 364 h/rok = 0,00002212 Mg/rok

w tym Pył 2,5 stanowiący ok. 60 % PM

PYŁ 2,5 = 0,00006077 kg/h x 60 % = 0,000036462 kg/h x 364 h/rok = 0,0000133 Mg/rok

E C6H6 = 0,30 km x 2 poj/h x 0,018849 g/km = 0,01131 g/h = 0,00001131 kg/h x 364 h/rok = 0,000004116 Mg/rok

Emitor E 1.2 – Wywóz wysortowanych surowców wtórnych do odbiorcy zewnętrznego

W oparciu o schemat przepływów masowych technologii doczyszczania dostarczonych odpadów zielonych i pozostałych odpadów ulegających biodegradacji, przy pracy sortowni w systemie jednozmianowym realizowany będzie odpowiednio przez:

1 szt. (wjazd) + 1 szt. (wyjazd) =  2 szt. / dzień do obliczeń przyjęto 1 pojazd na godzinę

Obliczenia emisji z emitora E 1.2

Dane dla emitora E1.2:

- wysokość : h = 1,0m,

- średnica D = 0,1 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- długość przejechanej drogi 0,30 km  z prędkością 20 km/h,

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,10 h, - 26 h/rok

Emitor E – 1.2

E CO = 0,30 km x 1 poj/h x  0,719728 g/km = 0,2159 g/h = 0,0002159 kg/h x 26 h/rok = 0,000005613 Mg/rok

E SO2 = 0,30 km x 1 poj/h x  0,016128 g/km = 0,0048384 g/h = 0,0000048384 kg/h x 26 h/rok = 0,000000126 Mg/rok

E NOx = 0,30 km x 1 poj/h x 2,639739 g/km = 0,7919 g/h = 0,0007919 kg/h x 26 h/rok = 0,000020589 Mg/rok

E PM = 0,30 km x 1 poj/h x 0,101286 g/km = 0,03038 g/h = 0,00003038 kg/h x 26 h/rok = 0,000000789 Mg/rok

w tym Pył 2,5 stanowiący ok. 60 % PM

PYŁ 2,5 = 0,00003038 kg/h x 60 % = 0,000018228 kg/h x 26 h/rok = 0,0000004739 Mg/rok

E C6H6 = 0,30 km x 1 poj/h x 0,018849 g/km = 0,00565 g/h = 0,00000565 kg/h x 26 h/rok = 0,000000146 Mg/rok

Emitor E 1.3  – Wywóz odpadów komunalnych poza teren zakładu

Odpady komunalne będą powstawały w związku z bytnością pracowników na terenie zakładu.  Wywóz odpadów komunalnych będzie następował raz w tygodniu. W związku z powyższym do obliczeń przyjęto:

1 szt. (wjazd) + 1  szt. (wyjazd) =  2 szt. / dzień do obliczeń przyjęto 1 pojazd na godzinę

Dane dla emitora E 1.3

- wysokość : h = 1,0m,

- średnica D = 0,1 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- długość przejechanej drogi 0,30 km  z prędkością 20 km/h,

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,10 h, - 5,2 h/rok

Obliczenia emisji z emitora E 1.3

E CO = 0,30 km x 1 poj/h x  0,719728 g/km = 0,2159 g/h = 0,0002159 kg/h x 5,2 h/rok = 0,00000112 Mg/rok

E SO2 = 0,30 km x 1 poj/h x  0,016128 g/km = 0,0048384 g/h = 0,0000048384 kg/h x 5,2 h/rok = 0,00000000025157 Mg/rok

E NOx = 0,30 km x 1 poj/h x 2,639739 g/km = 0,7919 g/h = 0,0007919 kg/h x 5,2 h/rok = 0,000004118 Mg/rok

E PM = 0,30 km x 1 poj/h x 0,101286 g/km = 0,03038 g/h = 0,00003038 kg/h x 5,2 h/rok = 0,00000015798 Mg/rok

w tym Pył 2,5 stanowiący ok. 60 % PM

PYŁ 2,5 = 0,00003038 kg/h x 60 % = 0,000018228 kg/h x 5,2 h/rok = 0,000000094785 Mg/rok

E C6H6 = 0,30 km x 1 poj/h x 0,018849 g/km = 0,00565 g/h = 0,00000565 kg/h x 5,2 h/rok = 0,00000002938 Mg/rok

Emitor E2  – Dojazd do parkingu dla pojazdów osobowych

Na działce, na terenie której planuje się lokalizację przedmiotowego Zakładu przewidziano wydzielenie miejsc parkingowych dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze Zakładu. Wobec powyższego drogę dojazdową do nowoprojektowanego parkingu dla samochodów osobowych, zgodnie z przewidzianą ilością miejsc parkingowych, pokonywać będzie 15 pojazdów (wjazd i wyjazd) do obliczeń przyjęto 2 pojazdy na godzinę.

Dane dla emitora E2

- wysokość : h = 0,5 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- długość przejechanej drogi 0,04 km (w obydwie strony) z prędkością 20 km/h,

- czas pracy silnika (jazda) = 0,01 h, - 39 h/rok

Obliczenia emisji z emitora E2

E CO = 0,04 km x 2 poj/h x  1,030581 g/km = 0,08245 g/h = 0,00008245 kg/h x 39 h/rok = 0,0000032 Mg/rok

E SO2 = 0,04 km x 2 poj/h x  0,00524 g/km = 0,0004192 g/h = 0,0000004192 kg/h x 39 h/rok = 0,000000016341 Mg/rok

E NOx = 0,04 km x 2 poj/h x 0,163837 g/km = 0,01311 g/h = 0,00001311 kg/h x 39 h/rok = 0,00000051129 Mg/rok

E PM = 0,04 km x 2 poj/h x 0,004154 g/km = 0,0003323 g/h = 0,0000003323 kg/h x 39 h/rok = 0,00000001295 Mg/rok

w tym Pył 2,5 stanowiący ok. 60 % PM

PYŁ 2,5 = 0,0000003323 kg/h x 60 % = 0,000000199 kg/h x 39 h/rok = 0,000000007761 Mg/rok

E C6H6 = 0,04 km x 2 poj/h x 0,002917 g/km = 0,000233 g/h = 0,000000233 kg/h x 39 h/rok = 0,000000009087 Mg/rok

Emitor E 3.1 praca ładowarki

Efektywna praca ładowarki wynosi 0,5 h, ilość pojazdów – 1 sztuka. Zużycie paliwa przez kształtuje się na poziomie około 30 dm3/mth.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla silników o mocy 75 - 130 kW:

- NOx – 0,0144 kg/kWh,

- PM – 0,00123 kg/kWh

- CO – 0,00376 kg/kWh,

- HC (węglowodorów) – 0,00167 kg/kWh.

Uwaga.

Wskaźników emisji dla sprzętu roboczego zostały zaczerpnięte z „EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook –2007. Technical report No 16/2007.

Dane emitora E – 3.1

- wysokość : h = 4,0m,

- średnica D = 0,10 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- długość przejechanej drogi 0,1 km z prędkością 20 km/h,

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,5 h - 1040 h/rok

- moc silnika 75 kW.

Do obliczeń przyjęto, że łączna wysokość punktu emisji z emitora liniowego E 3.1 składa się 
z wysokości samego emitora (pionowej rury wydechowej o wysokości h1=2,5) oraz wysokości wyniesienia dynamicznego (h= 1,5 m), które w obliczeniach przy emitorze liniowym i powierzchniowym program „OPERAT-2000” nie uwzględnia, a w przypadku maszyn i urządzeń należy je uwzględnić ze względu na otwartą i skierowaną pionowo do góry rurę wydechową.

Obliczenia emisji z emitora E 3.1

NOx = 1 poj./h x 0,0144 kg/kWh x 0,5 h = 0,0072 kg/h x 1040 h/rok = 0,007488 Mg/rok

PM = 1poj./h x 0,00123 kg/kWh x 0,5 h = 0,000615 kg/h x 1040 h/rok = 0,0006396 Mg/rok

w tym Pył 2,5 stanowiący ok. 60 % PM

PYŁ 2,5 = 0,000615  kg/h x 60 % = 0,000369 kg/h  x 1040 h/rok = 0,00038376 Mg/rok

CO = 1 poj./h x 0,00376 kg/kWh x 0,5 h = 0,00188 kg/h x 1040 h/rok = 0,0019552 Mg/rok

HC = 1 poj./h x 0,00167 kg/kWh x 0,5 h = 0,000835 kg/h

w tym:

HCalif = 0,000835  kg/h x 90% = 0,0007515 kg/h x 1040 h/rok = 0,00078156 Mg/rok

HCar = 0,000835  kg/h x 10% = 0,0000835 kg/h x 1040 h/rok = 0,00008684 Mg/rok

Emitor E 3.2 praca sita do przesiewania kompostu

Efektywna praca sita wynosi 0,5 h, ilość urządzeń – 1 sztuka. Moc silnika maksymalnie 70 kW

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla silników o mocy 37 – 75 kW:

- NOx – 0,0144 kg/kWh,

- PM – 0,00151 kg/kWh

- CO – 0,00506 kg/kWh,

- HC (węglowodorów) – 0,00228 kg/kWh.

Uwaga.

Wskaźników emisji dla sprzętu roboczego zostały zaczerpnięte z „EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook –2007. Technical report No 16/2007.

Dane emitora E – 3.2

- wysokość : h = 4,0m,

- średnica D = 0,10 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- długość przejechanej drogi 0,1 km z prędkością 20 km/h,

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,5 h - 1040 h/rok

- moc silnika 70 kW.

Obliczenia emisji z emitora E 3.2

NOx = 1 poj./h x 0,0144 kg/kWh x 0,5 h = 0,0072 kg/h x 1040 h/rok = 0,007488 Mg/rok

PM = 1poj./h x 0,00151 kg/kWh x 0,5 h = 0,000755 kg/h x 1040 h/rok = 0,0007852 Mg/rok

w tym Pył 2,5 stanowiący ok. 60 % PM

PYŁ 2,5 = 0,000755  kg/h x 60 % = 0,000453 kg/h  x 1040 h/rok = 0,00047112 Mg/rok

CO = 1 poj./h x 0,00506 kg/kWh x 0,5 h = 0,00253 kg/h x 1040 h/rok = 0,0026312 Mg/rok

HC = 1 poj./h x 0,00228 kg/kWh x 0,5 h = 0,00114 kg/h

w tym:

HCalif = 0,00114   kg/h x 90% = 0,001026 kg/h x 1040 h/rok = 0,001067 Mg/rok

HCar = 0,00114   kg/h x 10% = 0,000114 kg/h x 1040 h/rok = 0,00011856 Mg/rok

Emitora E 4  - Boksy technologiczne - emisja z procesów przetwarzania

Przewiduje się, że do kompostowni trafiać będzie ok. 25 200 Mg/rok odpadów zielonych oraz pozostałych odpadów ulegających biodegradacji.

Przy obliczaniu emisji z kompostowni wskaźnik emisji gazu podczas procesu kompostowania: 400 m3/Mg odpadów ( przyjmuje się od 100 - 400 m3/Mg odpadów) przyjęto na podstawie opracowania „Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka „ B.Bilitewski, G.Hardtle, K.Marek Warszawa 2003 r. dla odpadów biologicznych ulegających fermentacji.

Wskaźnik emisji metanu z procesu kompostowania przyjęto zgodnie z „EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook –2007. Technical report No 16/2007. Na poziomie 1 % w całości emitowanego biogazu

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z procesu kompostownia przyjęto wg. opracowania Pracowni Badawczo-Projektowych „EKOSYSTEM” Sp. z o.o. pt. Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów.

W celu wykonania obliczeń emisji zanieczyszczeń z procesów kompostowania w boksach technologicznych przyjęto następujące założenia:

- czas trwania cyklu procesowego: 8 760 h/rok,

- maksymalna wydajność instalacji: 25 200 Mg/rok,

- wskaźnik emisji gazu z procesu kompostowania 400 m3/Mg odpadów

Roczną objętość gazów powstających w procesie oraz roczne i godzinowe emisje zanieczyszczeń gazowych oszacowano na podstawie całkowitej, rocznej objętości gazów z kompostowni:

VC = w * mrok [m3/rok]

gdzie:

w – wskaźnik emisji gazów charakterystyczny dla kompostowni [m3/Mg],

mrok – masa odpadów przetwarzanych w okresie roku [Mg/rok]

VC = 25 200 x 400 = 10 080 000 [m3/rok]

Wskaźniki emisji*

| Rodzaj emitowanej substancji | Wskaźnik Emisji (mg/m3) |
| --- | --- |
| izobutanol | 30 |
| aceton | 114 |
| butanon | 61 |
| octan etylu | 66 |
| octan metylu | 24 |
| dwusiarczek dimetylu | 0,8 |
| dwusiarczek węgla | 0,4 |
| amoniak | 227,0 |
| siarkowodór | n.w. |

* zgodnie z opracowaniem „Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów”. Pracownia Badawczo-Projektowych „EKOSYSTEM” Sp. z o.o.

Eizobutanol (rok) = (10 080 000 m3/rok x 30 mg/m3) x 0,000001 = 302,4 kg/rok = 0,3024 Mg/rok

Eizobutanol (h) = 302,4 kg/rok : 8 760 h/rok = 0,03452 kg/h

Eaceton (rok) = (10 080 000 m3/rok x 114 mg/m3) x 0,000001 = 1149,12 kg/rok = 1,1492 Mg/rok

Eaceton (h) = 1149,2 kg/rok : 8 760 h/rok = 0,1312 kg/h

Ebutanon (rok) = (10 080 000 m3/rok x 61 mg/m3) x 0,000001 = 614,88 kg/rok = 0,61488 Mg/rok

Ebutanon (h) = 614,88 kg/rok : 8 760 h/rok = 0,0702 kg/h

Eoctan etylu (rok) = (10 080 000 m3/rok x 66 mg/m3) x 0,000001 = 665,28 kg/rok = 0,66528 Mg/rok

Eoctan etylu (h) = 665,28 kg/rok : 8 760 h/rok = 0,0759 kg/h

Eoctan metylu (rok) = (10 080 000 m3/rok x 24 mg/m3) x 0,000001 = 241,92 kg/rok = 0,24192 Mg/rok

Eoctan metylu (h) = 241,92 kg/rok : 8 760 h/rok = 0,0276 kg/h

Edwusiarczek dimetylu (rok) = (10 080 000 m3/rok x 0,8 mg/m3) x 0,000001 = 8,064 kg/rok = 0,008064 Mg/rok

Edwusiarczek dimetylu (h) = 8,064 kg/rok : 8 760 h/rok = 0,000920 kg/h

Edwusiarczek węgla (rok) = (10 080 000 m3/rok x 0,4 mg/m3) x 0,000001 = 4,032 kg/rok = 0,004032 Mg/rok

Edwusiarczek węgla (h) = 4,032 kg/rok : 8 760 h/rok = 0,00046 kg/h

Eamoniak (rok) = (10 080 000 m3/rok x 227 mg/m3) x 0,000001 = 2288,16 kg/rok = 2,288 Mg/rok

Eamoniak (h) = 2288,16 kg/rok : 8 760 h/rok = 0,2612 kg/h

Emetan (rok) = 10 080 000 m3/rok x 0,1 % = 10080 m3 /rok x 0,656 kg/m³ = 6612,48 kg/rok = 6,61248 Mg/rok

Emetan (h) =  6612,48 kg/rok : 8 760 h/rok = 0,7548 kg/h

Dane do obliczeń, graficzne przedstawienie rozkładu zanieczyszczeń w powietrzu oraz wyniki zostały przedstawione w załączniku do raportu.

Prognozowana wielkość emisji substancji gazowych i pyłowych zgodnie z załączonymi do raportu wynikami nie przekroczy wartości dopuszczalnych i wyniesie:

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 1,8 | 280 | 0,00 | < 0,2 | 0,004 | < 20 |
| dwutlenek siarki | 0,1 | 350 | 0,00 | < 0,274 | 0,000 | < 15 |
| tlenki azotu jako NO2 | 36,3 | 200 | 0,00 | < 0,2 | 0,092 | < 18 |
| tlenek węgla | 12,1 | 30000 | 0,00 | < 0,2 | 0,029 | - |
| amoniak | 291,9 | 400 | 0,00 | < 0,2 | 14,157 | < 45 |
| benzen | 0,06 | 30 | 0,00 | < 0,2 | 0,0001 | < 3,8 |
| dwusiarczek węgla | 0,51 | 50 | 0,00 | < 0,2 | 0,0249 | < 9 |
| aceton | 146,6 | 350 | 0,00 | < 0,2 | 7,111 | < 27 |
| metyloetyloketon | 78,4 | 300 | 0,00 | < 0,2 | 3,805 | < 23,4 |
| węglowodory aromatyczne | 0,5 | 1000 | 0,00 | < 0,2 | 0,001 | < 38,7 |
| dwusiarczek dwumetylu | 1,03 | 5 | 0,00 | < 0,2 | 0,0499 | < 0,396 |
| alkohol izobutylowy | 38,6 | 300 | 0,00 | < 0,2 | 1,871 | < 23,4 |
| octan etylu | 84,8 | 100 | 0,00 | < 0,2 | 4,114 | < 7,83 |
| octan metylu | 30,84 | 70 | 0,00 | < 0,2 | 1,4959 | < 5,49 |
| węglowodory alifatyczne | 844,8 | 3000 | 0,00 | < 0,2 | 40,919 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 1,1 | brak | - |  | 0,003 | < 10 |

Prognozowana łączna emisja z zakładu wyniesie:

Łączna emisja roczna i maksymalna

Substancje, których suma stężeń jest mniejsza lub równa 10% D1

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył PM-10 | 0,001448 |
| dwutlenek siarki | 3,69E-6 |
| tlenek węgla | 0,00475 |
| benzen | 4,30E-6 |
| dwusiarczek węgla | 0,00403 |
| węglowodory aromatyczne | 0,0002054 |

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna kg/h |
| --- | --- |
| pył PM-10 | 0,001492 |
| dwutlenek siarki | 0,00001977 |
| tlenek węgla | 0,00536 |
| benzen | 0,00002284 |
| dwusiarczek węgla | 0,00046 |
| węglowodory aromatyczne | 0,0001975 |

Substancje, których suma stężeń jest większa od 10% D1

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,01558 |
| amoniak | 2,288 |
| aceton | 1,149 |
| metyloetyloketon | 0,615 |
| dwusiarczek dwumetylu | 0,00806 |
| alkohol izobutylowy | 0,3024 |
| octan etylu | 0,665 |
| octan metylu | 0,2418 |
| węglowodory alifatyczne | 6,61 |

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna kg/h |
| --- | --- |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,01758 |
| amoniak | 0,2612 |
| aceton | 0,1312 |
| metyloetyloketon | 0,0702 |
| dwusiarczek dwumetylu | 0,00092 |
| alkohol izobutylowy | 0,0345 |
| octan etylu | 0,0759 |
| octan metylu | 0,0276 |
| węglowodory alifatyczne | 0,757 |

Substancje nie klasyfikowane

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył zawieszony PM 2,5 | 0 |

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna kg/h |
| --- | --- |
| pył zawieszony PM 2,5 | 0 |

Oddziaływanie na klimat akustyczny

W ramach analizy źródeł hałasu dla przedmiotowej inwestycji przewiduje się występowanie ruchomych i stacjonarnych źródeł hałasu. Założenia analogiczne jak przy emisji do powietrza. Rozpatrywane źródła hałasu pracują w systemie jednozmianowym, wyłącznie w porze dziennej 
(tj. w godz. 6.00-22.00), Najbliższy teren podlegający ochronie akustycznej to teren zabudowy zagrodowej – usytuowany w kierunku zachodnim, w odległości około 300 m od instalacji. Określenie wielkości emisji hałasu, generowanego w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia oparte zostało na metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku.

Obliczenia przeprowadzono dla najmniej korzystnego przypadku z punktu widzenia akustycznego zagrożenia środowiska, zakładając maksymalną emisję hałasu ze wszystkich zinwentaryzowanych źródeł. Zasięg hałasu emitowanego do środowiska określony został na podstawie poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu z uwzględnieniem warunków propagacji. Obliczone zostały wartości równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq T), które stanowiły podstawę do oceny poziomu emisji hałasu do środowiska z planowanej Inwestycji. W ramach analizy źródeł hałasu dla przedmiotowej inwestycji przewiduje się występowanie źródeł hałasu związanych ruchem pojazdów ciężarowych oraz pracą sprzętu oraz urządzeń związanych z eksploatacją Instalacji. Podstawowe źródła hałasu dla przedmiotowej inwestycji to:

- Ruch samochodów ciężarowych – H1

- Dowóz odpadów zielonych i pozostałych odpadów ulegających biodegradacji oraz wywóz gotowego produktu – H 1.1

- Wywóz wysortowanych surowców wtórnych do odbiorcy zewnętrznego – H 1.2

- Wywóz odpadów komunalnych poza teren zakładu – H 1.3

- Ruch samochodów osobowych – dojazd do parkingu dla pojazdów osobowych – H2,

- Ruch sprzętu pracującego na terenie Zakładu poza halami – H3

- Praca ładowarki – H 3.1

- Praca sita – H 3.2

- Hala namiotowa – praca linii sortowniczej wraz z rozdrabniarką – H4,

Uciążliwość akustyczną Zakładu związaną z ruchem pojazdów ciężarowych na terenie przedmiotowego zakładu przeanalizowano w oparciu o model zajezdni autobusowej przedstawiony 
w instrukcji 311 Instytutu Techniki Budowlanej. Emisja hałasu jest wynikiem następujących operacji:

- J1 - jazda z prędkością średnią

- J2 - manewr startu samochodów

- J3 - manewr hamowania

- J4 - postój z włączonym silnikiem

Wartości średnie mocy akustycznej LAw dla operacji J1-J4 określone na podstawie własnych badań przedstawiono w poniższej tabeli. Czas trwania (tij) poszczególnych operacji określono empirycznie i również przedstawiono w tabeli.

Tabela nr 5  Poziom mocy akustycznej i poziom ciśnienia akustycznego dla poszczególnych operacji wraz z czasem ich trwania

| Rodzaj operacji | J1 | J2 | J3 | J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom mocy akustycznej LAwij | 95 | 100 | 104 | 87 |
| Czas trwania operacji „tij” /s/ | 1 | 5 | 2 | 30 |

Model ten wykorzystano do określenia poziomów mocy akustycznej samochodów ciężarowych poruszających się po terenie Zakładu. W obliczeniach uwzględniono manewry startu i zatrzymania samochodu oraz postoju z włączonym silnikiem przy wadze dla samochodów ciężarowych. W niniejszej analizie przyjęto, że moc akustyczna poruszającego się pojazdu ciężarowego wynosi 95 dB, ładowarek – 105 dB.

Prędkość pojazdów na terenie Zakładu wynosi będzie około 20 km/h. Obliczenia związane 
z przejazdami samochodów na terenie Zakładu prowadzono dzieląc drogę pokonywaną przez pojazdy na kilkumetrowej długości odcinki, traktowane jako zastępcze źródła punktowe. Dla każdego źródła punktowego wyznaczono poziom równoważny mocy akustycznej związanej z ruchem samochodów ciężarowych i osobowych.

Do obliczeń przyjęto najmniej korzystny wariant pracy Zakładu, w którym uwzględniono pracę wszystkich urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu Zakładu oraz ruch samochodów ciężarowych i osobowych. Ze względu na fakt, że w porze nocnej na terenie Zakładu nie będą prowadzone prace związane z doczyszczaniem, rozdrabnianiem, czy przesiewaniem materiału wsadowego w opracowaniu wykonano tylko obliczenia dla pory dziennej. Ruch pojazdów dowożących substraty przyjęto dla maksymalnej wydajności instalacji na poziomie 7 pojazdów na dzień (do obliczeń przyjęto 2 pojazdy/h). Zakłada się, że pojazdy dowożące substraty będą w drodze powrotnej wywozić gotowy produkt.

Dla ruchu pojazdów związanych z wywozem wysortowanych surowców wtórnych oraz odpadów komunalnych przyjęto 1 pojazd na tydzień (do obliczeń przyjęto 1 pojazd/h).

Ruch pojazdów osobowych założono na poziomie 15 pojazdów na dobę (do obliczeń przyjęto 2 pojazdy/h).

Zestawienie danych wykorzystanych w niniejszym opracowaniu przedstawiono w formie Załącznika do niniejszego opracowania. Nie przewiduje się pracy Zakładu w godzinach nocnych (22:00 – 6:00). Dla pory dziennej, w której będzie funkcjonował przedmiotowy Zakład nie stwierdza się przekroczeń standardów emisyjnych na terenach wymagających ochrony.

Obliczenia szczegółowe:

gdzie:

LAW – poziom mocy akustycznej działającego źródła dźwięku

LAW,eq - równoważny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia T

T - czas odniesienia równy 960 min w porze dziennej, 480 min w porze nocnej

t - rzeczywisty czas pracy

Poniżej w tabeli zestawiono poziomy emitowanego hałasu na terenie instalacji

Tabela nr 6.  Poziomy emisji hałasu

| Symbol źródła | Nazwa źródła | Moc akustyczna źródła [dB] | Równoważny poziom mocy akustycznej [dB] | Czas pracy [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pora dnia 6.00 -22.00 | Pora nocy 22.00 – 6.00 |
| EMIOTR H1 |
| H 1.1 | Dowóz odpadów zielonych i pozostałych odpadów ulegających biodegradacji oraz wywóz gotowego produktu | 95 | 81,20 | 20/960 | 0/480 |
| H 1.2 | Wywóz wysortowanych surowców wtórnych do odbiorcy zewnętrznego | 95 | 65,18 | 20/960 | 0/480 |
| H 1.3 | Wywóz odpadów komunalnych poza teren zakładu | 95 | 65,18 | 20/960 | 0/480 |
| EMITOR H2 |
| H2 | Ruch samochodów osobowych – dojazd do parkingu dla pojazdów osobowych | 84 | 67,19 | 10/960 | 0/480 |
| EMITOR H3 |
| H 3.1 | Praca ładowarki | 105 | 88,19 | 20/960 | 0/480 |
| H 3.2 | Praca sita | 95 | 95 | 20/960 | 0/480 |
| EMITOR H4 |
| H4 | Hala namiotowa - praca linii sortowniczej wraz z rozdrabniarką | 95 | 95 | 960/960 | 0/480 |

Określenie dopuszczalnych norm emisji hałasu

Dopuszczalne poziomy hałasu, które mają zastosowanie dla projektowanego Zakładu w miejscowości Zieleniec, określone zostały w przedstawionej poniżej tabeli – stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz.U. 2012 poz. 1109] i wyrażone są wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska (w odniesieniu do jednej doby).

Oceniając klimat akustyczny najbliższych terenów zakwalifikowane zostały one do punktu 3b ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska, dla którego wartości dopuszczalne wynoszą:

- równoważny poziom dźwięku dla pory dziennej, tzn. w ciągu 8 najmniej korzystniejszych godzin w okresie od 600 - 2200

LAeqT = 55 dB/A/

- równoważny poziom dźwięku dla pory nocnej, tzn. w ciągu 1 najmniej korzystniejszej godziny w okresie od 2200 - 6

LAeqT = 45 dB/A/

Tabela nr 7. Dopuszczalne poziomy hałasu określone w Tabeli nr 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | Strefa ochronna „A” uzdrowiska Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży Tereny domów opieki społecznej Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego Tereny zabudowy zagrodowej Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Tereny mieszkaniowo – usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 65 | 55 | 55 | 45 |

Warunki meteorologiczne

Dane meteorologiczne dla terenu inwestycji  określa się na podstawie wyników pomiarów pochodzących ze stacji meteorologicznej  w Warszawie:

Rysunek nr 14.  Roczna róża wiatrów - Stacja Meteorologiczna Warszawa

Wnioski

Obliczony zasięg poziomu hałasu wskazuje, iż w wyniku funkcjonowania przedmiotowego zakładu nie będzie dochodzić do sytuacji niedotrzymania standardów jakości środowiska pod względem uciążliwości akustycznej. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, ustalone dla pory dziennej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826), nie zostaną przekroczone. Przedmiotowy zakład nie będzie funkcjonował w czasie pory nocnej, wobec czego w niniejszym opracowaniu nie przeprowadzono analizy uciążliwości akustycznej dla pory nocnej. Wobec powyższego Projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem.

Oddziaływanie na zdrowie ludzi :

Praca instalacji nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza, poza granicami terenu lokalizacji i tym samym nie będzie powodowało zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Ponadto zaszczepiane na terenie instalacji mieszanki mikroorganizmów stanowią preparat posiadający atest Państwowego Zakładu Higien. Wyrób uzyskał także pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii Środowiskowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska pod warunkiem użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji użytkowania preparatu.

Z uwagi na znaczne oddalenie zwartej zabudowy mieszkaniowej, oraz ograniczoną emisję 
z terenu instalacji należy się spodziewać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na zdrowie ludzi.

Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta

Instalacja w związku z dotrzymaniem standardów emisyjnych nie będzie powodowała oddziaływania na ten element środowiska. Teren przeznaczony pod zakład będzie utwardzony i ogrodzony co ograniczy możliwość występowania na tym terenie zwierząt.

Oddziaływanie na obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. nr 151 poz. 1220 z póź. zm.)

Na podstawie aktualnych przepisów prawa:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2015. poz. 1651);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia  lipca 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. 2014  poz. 1713);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. 2010 nr 64 poz. 401 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 (Dz. U. 2010 nr 34 poz. 186 z późn. zm.);

30 października 2012 r. Rada Ministrów zatwierdziła zmodyfikowaną listę obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, która została przekazana do Komisji Europejskiej. Liczba obszarów siedliskowych wzrosła o 22, powiększono również granice 16 i skorygowano granice 24 obszarów już istniejących.

Lokalizacje planowanej inwestycji na tle obszarów chronionych  przedstawiono na rysunku 10 
w punkcie II.1.3. W punkcie tym opisano także najbliżej zlokalizowane obszary chronione. Odległości od najbliższych terenów chronionych przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela nr 8. Odległości od najbliżej usytuowanych obszarów chronionych

Odległość od terenów chronionych, jak również dotrzymanie standardów emisyjnych warunkują brak oddziaływania inwestycji na ten element środowiska.

Oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady bytowo-gospodarcze – odpady wytwarzane w związku z eksploatacją Instalacji

Codzienna eksploatacja zakładu będzie powodowała powstanie odpadów komunalnych związanych z bytnością na terenie pracowników obsługujących instalacje. Ponadto będą powstawały odpady związane z drobnymi pracami remontowymi, czy naprawczymi maszyn i urządzeń wykorzystywanych do procesu technologicznego, czy tez wymianą oleju w tych maszynach.

W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych takich jak np. baterie itp. będą one magazynowane w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w hali namiotowej, w wydzielonym miejscu, na szczelnym podłożu.

Poniżej w tabeli przedstawiono rodzaje i ilości odpadów, które mogą być wytwarzane i czasowo magazynowanych na terenie Instalacji wraz z określeniem miejsc powstawania, opisem dalszego zagospodarowania odpadów oraz z określeniem miejsca i sposobu ich czasowego magazynowania:

Tabela nr 9. Odpady wytwarzane w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Szacunkowa ilość [Mg/rok] | Miejsce powstania/miejsce i sposób magazynowania | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIEKTY, URZĄDZENIA, INSTALACJE (FUNKCJONOWANIE, KONSERWACJA, AWARIA) |
| Odpady niebezpieczne |
| 1 | 13 01 10* | Mineralne hydrauliczne oleje niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,000 | Odpady powstałe na terenie całego zakładu. Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu w hali namiotowej, wyposażonej w sorbenty, na szczelnej posadzce, w specjalnie oznakowanych i szczelnych pojemnikach. Pojemniki te będą wykonane z materiałów odpornych na przechowywane w nich materiały. | Odpady przekazywane podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalną – prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadami, w pierwszej kolejności do odzysku, a w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania. |
| 2 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne (np. z ładowarek, urządzeń wchodzących w skład linii sortowniczej) | 1,000 |  |  |
| 3 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 1,000 |  |  |
| 4 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,000 |  |  |
| 5 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,500 |  |  |
| 6 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,500 |  |  |
| 7 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 0,500 |  |  |
| 8 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki) | 0,500 |  |  |
| 9 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1,300 |  |  |
| 10 | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 1,000 |  |  |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,50 | Odpady powstałe w części administracyjno – socjalnej i tam magazynowane selektywnie w części w oznaczonych pojemnikach. Ubrania robocze pracowników pracujących na terenie całego zakładu. Magazynowane w hali w specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku. | Odpady przekazywane podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalną – prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadami, w pierwszej kolejności do odzysku Odpady przekazywane podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalną – prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadami, w pierwszej kolejności do odzysku, a w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,50 |  |  |
| 3 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,10 |  |  |
| 4 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 0,10 |  |  |
| 5 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,10 |  |  |
| 6 | 15 02 03 | Sorbety materiały filtracyjne | 0,50 |  |  |
| 7 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 1,00 | Odpady powstałe na terenie całego zakładu. Magazynowane selektywnie w oznakowanych kontenerach w wydzielonej i zabezpieczonej części hali. | Odpady przekazywane do odzysku podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalną – prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadami do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
| 8 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,50 |  |  |
| 9 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 2,00 | Place i drogi wewnętrzne. Magazynowane w oznakowanym pojemniku ustawionym przy stanowiskach odbioru odpadów od dostawców indywidualnych. | Odpady przekazywane podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalną – prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadami, w pierwszej kolejności do odzysku, a w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania, lub przekazywane do unieszkodliwiania na składowisku odpadów |
| 10 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 1,00 | Odpady powstałe na terenie zakładu. Odpady niemagazynowane. |  |
| INSTALACJA DOCZYSZCZANIA SUBSTRATÓW |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1 | 19 12 02 | Metale żelazne | 20,00 | Odpady powstałe podczas przetwarzania na instalacji sortowania, ręcznego doczyszczania materiału wsadowego Magazynowane selektywnie w kontenerach ustawionych w hali namiotowej, bezpośrednio na utwardzonym podłożu hali. | Odpady przekazywane podmiotom posiadającym uregulowaną sytuację formalną – prawną w zakresie gospodarowania tego typu odpadami, w pierwszej kolejności do recyklingu lub odzysku, a w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania, |
| 2 | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 20,00 |  |  |
| 3 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 100,00 |  |  |
| 4 | 19 12 05 | Szkło | 100,00 |  |  |
| INSTALACJA BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1 | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (po przesianiu na sicie o oczkach 0 – 20 mm) | 17 640,00 | Odpady powstałe w wyniku biologicznego przetwarzania substratów, które stanowią odpady zielone oraz pozostałe odpady ulegające biodegradacji | Odpady przesiewane na sicie o oczkach 20 mm, w wyniku procesu po wstaje produkt - środek polepszający właściwości gleb |

Źródła powstawania odpadów w warunkach odbiegających od normalnych takich jak rozruch 
i wyłączenia będą krótkotrwałe i nie będą niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych. Chwilowe przerwy związane z koniecznością konserwacji lub wykonania zabiegów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń nie będą miały wpływu na poprawne funkcjonowanie instalacji.

Odzysk odpadów

Na terenie instalacji prowadzone są następujące procesy odzysku oznaczone zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) jako:

- R 3 - Recykling/odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

- R 12 –  wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych 
w pozycji R 1 – R 11

Technologia odzysku odpadów w instalacji sortowniczej oraz w instalacji biologicznego przetwarzania została opisana w punkcie I.1.2.2. Wydajność instalacji sortowniczej, doczyszczającej, wyniesie:

- 25 200 Mg/rok substratów kierowanych do doczyszczenia

Wydajność instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i pozostałych odpadów ulegających biodegradacji wynosi także 25 200 Mg/rok. Poniżej przedstawiono rodzaje i ilości odpadów poddawanych procesom odzysku na terenie instalacji w Guzowie.

Proces biologicznego przetwarzania R3 jest procesem głównym prowadzonym na terenie instalacji, w związku z tym w poniższej tabeli przedstawiono rodzaje i ilości odpadów przejmowanych do procesu bez rozdzielania ich na poszczególne procesy odzysku.

Tabela nr 11: Wykaz odpadów poddawanych procesom odzysku

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Szacunkowa ilość [Mg/rok]* |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady komunalne ulegające biodegradacji |
| 1 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 10 000 |
| 2 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | 5 000 |
| 3 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 10 000 |
| 4 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 5 000 |
| 5 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości | 5 000 |
| Odpady ulegające biodegradacji z innych grup niż komunalne |
| 1 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 10 000 |
| 2 | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 5 000 |
| 3 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 5 000 |
| 4 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 5 000 |
| 5 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 5 000 |
| 6 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 5 000 |
| 7 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 5 000 |
| 8 | 02 04 80 | Wysłodki | 5 000 |
| 9 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 5 000 |
| 10 | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 5 000 |
| 11 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 5 000 |
| 12 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 5 000 |
| 13 | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 5 000 |
| 14 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 5 000 |
| 15 | 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców | 5 000 |
| 16 | 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 5 000 |
| 17 | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 10 000 |
| 18 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 5 000 |
| 19 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 5 000 |
| 20 | 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | 5 000 |
| 21 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | 5 000 |
| 22 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 10 000 |
| 23 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 10 000 |
| 24 | 19 08 01 | Skratki | 5 000 |
| 25 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 5 000 |
| 26 | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 5 000 |
| 27 | 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 5 000 |
| 28 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 10 000 |

*Sumaryczna ilość przyjmowanych do procesu odpadów nie przekroczy zakładanej wydajności instalacji

Krajobraz.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zmienionym antropogenicznie, wykorzystywanym do celów rolnych, od kilku lat stanowiącym nieużytek.  Teren jest płaski, w związku z czym powstający nowy obiekt będzie nowym elementem krajobrazu, o dobrej widoczności w terenie. Zatem do obowiązków inwestora będzie odpowiedni dobór kolorystyki obiektu, tak żeby mógł wtopić się w otaczający teren. Inwestor rozważy także możliwość wykonania nasadzeń drzew i krzewów, które będą stanowiły zasłonę dla nowych obiektów. W związku z powyższym można stwierdzić, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na krajobraz.

Dobra materialne i dobra kultury.

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka inwestycyjna ma charakter rolny, jednak od kilku lat teren nie podlega uprawie i stanowi nieużytek. Skala planowanego przedsięwzięcia i jego usytuowanie powoduje, że nie wystąpi wpływ na dobra materialne.

### V. 1.1.3. Etap likwidacji inwestycji

W czasie likwidacji inwestycji będziemy mieli do czynienia podobnie jak na etapie budowy z:

- emisją niezorganizowaną pyłu pochodzącego z materiałów budowlanych (cement, piasek, żwir) lub rozbieranych elementów elektrowni;

- emisją spalin oraz hałasu w czasie pracy maszyn budowlanych (koparki, dźwigi) i ruchu pojazdów transportowych – głównie tlenku węgla, dwutlenku azotu i węglowodorów.

- powstawaniem odpadów głównie z grupy 17 01 oraz 17 04, przewiduje się że będą to:

Tabela nr 12: Wykaz odpadów powstających na etapie likwidacji zakładu

| Kod | Rodzaj |
| --- | --- |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne ni: wymienione w 17 01 06 |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |
| 17 04 01 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 |

Wszystkie ww. uciążliwości będą miały charakter okresowy i przejściowy. W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza można przyjąć, że źródła emisji nie będą miały większego wpływu na stężenia emisyjne zanieczyszczeń, ze względu na ich niewielkie rozmiary i nasilenie. Nie przewiduje się wystąpienia specjalnego zużycia wody, surowców, materiałów, paliw i energii na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Możliwe zużycie wody wiązać się będzie wyłącznie z potrzebami socjalno – bytowymi pracowników prowadzących demontaż obiektów. Ponadto, jak w przypadku wszystkich działań związanych z pracą maszyn (dźwigów, samochodów, itp.), występować będzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do ich napędu.

### V. 1.1.4. Określenie przewidywanego oddziaływania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 3 p. 23 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. „zmieniającym rozporządzanie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku zawodowym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” (Dz. U. Nr 30, poz. 208) planowana inwestycja nie jest do nich zaliczana. W wyniku eksploatacji instalacji mogą wystąpić następujące sytuacje awaryjne:

Wyciek oleju z pojazdu

Oleje lub inne płyny techniczne (hamulcowy, chłodniczy, do spryskiwaczy itp.), które w sytuacji awaryjnej mogą wyciec z pojazdu. W przypadku ulewnych deszczy, po rozlaniu substancji ropopochodnej może dojść do jej wymieszania z wodami deszczowymi i dalej poprzez studzienki kanalizacyjne, znajdujące się na terenie kompostowni, przenikniecie do kanalizacji.

W celu eliminacji opisanego powyżej zagrożenia, rozlana substancja zostanie zebrana na pomocą specjalistycznych sorbentów dostępnych w handlu np. Xsyrob. W przypadku dużego wycieku należy niezwłocznie poinformować specjalistyczną firmę, która przy pomocy odpowiednich urządzeń zbierze olej.

Rozlanie preparatów zawierających mieszankę mikroorganizmów,

Preparaty posiadają wymagane atesty higieniczne i nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska.
W tym przypadku rozlaną substancję należy od razu zebrać i przenieś do pojemnika.

# VI Uzasadnienie wyboru wariantu przewidzianego do realizacji.

W oparciu o rozważania zawarte w raporcie zdecydowano się zarekomendować do realizacji wariant polegający na budowie Regionalnego Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego w którym następuje biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych i pozostałych odpadów ulegających biodegradacji z zastosowaniem mieszaniny mikroorganizmów przyspieszających proces. Teren planowanej inwestycji teren użytkowany jako teren rolny, który od paru lat nie jest uprawiany.

Przewidywane rozwiązania techniczne wyposażenia przedsięwzięcia i jego zabezpieczeń w czasie eksploatacji, gwarantują spełnianie wszelkich wymagań przepisów z zakresu ochrony środowiska. Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni charakteru i sposobu użytkowania terenów sąsiednich, ani nie spowoduje znaczących uciążliwości w stosunku do wariantu zerowego.

## a) Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i glebę

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na ludność, zwierzęta, rośliny 
i wodę, ponieważ wszelkie metody ochrony środowiska zostaną zachowane.

Ludzie

Biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, jak również odległość od zabudowy mieszkalnej, stwierdza się, że jej budowa nie będzie bezpośrednio wpływać na zdrowie ludzi. Instalacja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji poza swoimi granicami i tym samym nie będzie powodowało zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poza terenem lokalizacji. Wykorzystywane na terenie instalacji preparaty zawierające mieszaniny mikroorganizmów posiadają odpowiednie atesty i są bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

W otoczeniu inwestycji dominuje luźna zabudowa zagrodowa. Najbliżej zlokalizowane gospodarstwo rolne znajduje się w odległości ok. 300 m w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji. Z uwagi na znaczne oddalenie zabudowy mieszkaniowej i jej rozproszenie, nie należy się spodziewać, że planowane przedsięwzięcie wiązać by się mogło z protestami społecznymi.

Zwierzęta i rośliny

Budowa przedsięwzięcia spowoduje zajęcia nowego terenu, przekształconego antropogenicznie, jednak w chwili obecnej nie użytkowanego rolniczo.  Budowa Centrum będzie wymagała zdjęcia wierzchniej warstwy roślin oraz humusu. Inwestycja zajmie jedynie 1,5 % powierzchni całej działki, w związku z czym oddziaływanie na rośliny i zwierzęta będzie znikome.

Instalacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na florę i faunę także w jej otoczeniu, co znajduje potwierdzenie w spełnianiu obowiązujących standardów emisyjnych i jakości środowiska.

Na terenie inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów. Na tym terenie nie występują trwałe siedliska zwierząt. Emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu, która mogłaby pośrednio negatywnie wpływać na rośliny i zwierzęta żyjące w sąsiedztwie planowanej inwestycji będzie miała charakter przejściowy, który ustanie po ukończeniu prac budowlanych, czy też rozbiórkowych.

Woda i gleba

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na wodę i glebę. Źródłem zanieczyszczeń mogą być ewentualne wycieki z nieszczelnych układów paliwowych pojazdów, jednak przy zachowaniu pełnej kultury wykonawstwa, planowane przedsięwzięcie w trakcie budowy i likwidacji nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko gruntowo - wodne.

W trakcie eksploatacji inwestycji woda będzie pobierana z przyłącza wodociągowego lub dostarczana beczkowozami. Powstające ścieki bytowe, technologiczne i deszczowe będą kierowane do odpowiednich, szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Zastosowane w projekcie rozwiązania konstrukcyjne i budowlane zapewniają szczelność urządzeń. Cała powierzchnia utwardzona będzie posiadała instalacje kanalizacyjne, w związku z czym nie będzie zachodził proces wsiąkania jakichkolwiek ścieków do gruntu. Dlatego też projektowana technologia nie będzie miała wpływu na jakość podziemnych wód użytkowych.

Realizacja, eksploatacja i likwidacja instalacji nie stanowi zagrożenia dla wgłębnych obszarów wodonośnych.

## b) Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 
i krajobraz

W ujęciu fizjograficznym przedmiotowa inwestycja wpłynie na walory krajobrazowe, ponieważ będzie ona stanowiła nowy element krajobrazu. Ponadto element ten w związku z ukształtowaniem terenu będzie elementem dobrze widocznym. Jednak należy zauważyć, że miejsce lokalizacji inwestycji stanowią użytki rolne od kilku lat niewykorzystywane do upraw rolnych, otoczone innymi użytkami rolniczymi oraz luźną zabudową zagrodową. Ponadto Inwestor planuje zastosować rozwiązania ograniczające wpływ inwestycji na krajobraz.  W związku z powyższym można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na krajobraz. Analizowane przedsięwzięcie, nie będzie miało także wpływu na klimat.  Eksploatacja instalacji powoduje uwalnianie do atmosfery gazów 
i pyłów w tym gazów uważanych za wpływających na zmianę klimatu takie jak:

- Dwutlenek azotu (NO2) jest to gaz trujący, który dostaje się do atmosfery zarówno ze źródeł naturalnych jak i antropogenicznych. Naturalnymi źródłami tlenków azotu w atmosferze są wybuchy wulkanów. Największym antropogenicznym źródłem NO i NO2 jest energetyka - utlenianie paliw kopalnych w wysokiej temperaturze, a przy powierzchni Ziemi - spaliny silników samochodowych. W przypadku przedmiotowej instalacji szacowana wielkość emisji NOx wynosi maksymalnie 36,3 (g/m3 i jest niższa od dopuszczalne wartości o ok. 5 razy i nie wpłynie negatywnie na zmiany klimatu.

- Dwutlenek siarki jest gazem nie uznawanym za gaz cieplarniany, jednak wpływającym w dużych stężeniach na klimat. Gdy w 1991 roku na Filipinach wybuchł wulkan Pinatubo, do atmosfery dostało się około 20 megaton dwutlenku siarki, co zdaniem badaczy spowodowało obniżenie temperatury w części Europy o 2-3 stopnie Celsjusza. Siarczany nie absorbują promieni słonecznych, ale większość z nich odbijają. W związku z tym, jak wynika z przeprowadzonych badań, wystarczy nad jakimś obszarem rozpylić dwutlenek siarki w ilości 30 mikrogramów na metr sześcienny, by obniżyć temperaturę o 7 stopni. Chłodzenie planety siarczanami oznacza zarazem niszczenie warstwy ozonowej. Przedmiotowa instalacja będzie powodować emisję dwutlenku siarki na poziomie ok. 0,1 (g/m3 i jest ok. 3500 razy mniejsza od wartości dopuszczalnej w związku z czym nie będzie miała wpływu na zmiany klimatu.

- Dwutlenek węgla emitowany do atmosfery ulega sekwestracji czyli wychwyceniu. Proces sekwestracji jest stosowany w przemyśle energetycznym, przy dużych elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi bądź w przemyśle chemicznym. Natomiast w środowisku naturalnym największą zdolność wiązania dwutlenku węgla posiadają rośliny, oceany, a także ekosystemy torfowisk. W związku z eksploatacją inwestycji można rozważać jedynie możliwość wiązania dwutlenku węgla przez rośliny oraz glebę.  W przypadku przedmiotowej inwestycji utrata siedlisk adsorbujących w tym przypadku jest niewielka. Natomiast w sąsiedztwie terenu instalacji znajdują się tereny rolne oraz pojedyncze drzewa, które będą  pochłaniał dwutlenek węgla wydzielając tlen.

W związku z czym należy stwierdzić, że praca instalacji nie wypłynie niekorzystnie na klimatu.

## c) Oddziaływanie na dobra materialne

Na przedmiotowym terenie nie występują dobra materialne w związku z czym brak jest oddziaływań w tym zakresie.

## d) Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

W bezpośrednim sąsiedztwie, ani w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dlatego nie wystąpi jakiekolwiek oddziaływanie w tym zakresie.

## e) Wzajemne oddziaływanie między elementami

Oddziaływanie między elementami, tj:

- ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i powietrze,

- powierzchnia ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

- dobra materialne,

- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.

Wzajemne oddziaływanie skupia się na:

- emisji pyłów i gazów atmosfery

Wzajemne oddziaływanie w powyższym zakresie jest stosunkowo małe, ponieważ dotrzymane są standardy emisyjne.  Zasięg oddziaływania na parametry środowiska przyrodniczo-technicznego ma zasięg lokalny, gdyż ogranicza się generalnie do granic działki inwestycyjnej. Nie stwierdza się oddziaływania wzajemnego w pozostałych elementach w w/w punktach.

f) Oddziaływanie transgraniczne

Z uwagi na rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia oraz wielkość emisji do środowiska nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

# VII Opis metod prognozowania

Prognozę oddziaływań, które są unormowane prawnie (np. hałas, powietrze) odniesiono do aktualnych aktów regulujących wspomniane oddziaływania.

### 1. Emisja do powietrza

Do obliczeń zastosowano program „OPERAT-2000” dla Windows( - Ryszard Samoć, zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo nr BA/147/96, w styczniu 2003 r. dostosowany do aktualnie obowiązującej metodyki i wartości odniesienia. Według obowiązującej metodyki dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze uważa się za dotrzymane, gdy dla pojedynczego źródła lub emitora zastępczego spełniony jest warunek:

Smm  (  D1

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, należy obliczyć 99,8 percentyl S99,8 ze stężeń substancji zanieczyszczającej w powietrzu odniesionych dla jednej godziny, występujących w ciągu roku kalendarzowego i sprawdzić, czy spełniony jest warunek:

S99,8 (  D1

Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, można uznać, że zachowana jest dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1, wynosząca 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

Ponadto trzeba sprawdzić warunek dotyczący stężeń średniorocznych, to znaczy sprawdzić, czy w każdym punkcie siatki obliczeniowej został spełniony warunek:

Sa  ( Da - R

Skrócony zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku, gdy dla pojedynczego źródła lub zespołów emitorów spełniony jest warunek:

Smm  (  0,1 D1		lub	Σ Smm  (  0,1 D1

Do obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń jednogodzinnych w siatce receptorów korzystano ze źródeł emisji, które mogą pracować równocześnie i emitują ten sam rodzaj zanieczyszczeń. Rozkład stężeń maksymalnych w siatce receptorów obliczono na podstawie emisji maksymalnej.

W tablicy 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) podane są wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu Zo. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznacza się w zasięgu 50 hmax według wzoru:

Na podstawie analizy otoczenia inwestycji w zasięgu 50 hmax przyjęto wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości na poziomie 0,035.

Tło do emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

Zgodnie z pismem z dnia 9 listopada 2015 roku znak PL-MO.7016.1.109.2015.DL  aktualny stan jakości powietrza w rejonie miejscowości Guzów, gmina Wiskitki wynosi:

### 1. Emisja hałasu

Określając oddziaływanie akustyczne obiektu wykorzystano zależność:

LAW,eq =  10 log /1/

gdzie:

LAW,eq – równoważny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia T [dB]

T – czas odniesienia

T – rzeczywisty czas pracy źródła

LAW – poziom mocy akustycznej źródła

Wielkość ekranowania fali dźwiękowej na drodze jej propagacji obliczono z równania:

[dB]	/2/

przy czym:

[dB]	/3/

[dB]	/4/

gdzie:

(Le – ekranowanie całkowite przez przegrodę [dB]

(Le1 – ekranowanie przez krawędź górną przegrody [dB]

(Le2,e3 – ekranowanie przez krawędzie boczne przegrody [dB]

( – długość fali akustycznej ekranowanego dźwięku [m]

Z – parametr geometrii układu źródło – ekran – punkt imisji [m]

Pochłanianie dźwięku przez powietrze określono wg. zależności:

(Lp = (p * r	[dB]	/5/

gdzie:

(p – współczynnik pochłaniania przez powietrze; dla temperatury 10(C, wilgotności względnej 70 % i częstotliwości 500 Hz; (p = 0.002 dB/m

r – odległość źródła od punktu imisji [m]

Wpływ zieleni na obniżenie poziomu dźwięku w punkcie imisji obliczono wykorzystując równość:

(Lz = (z * l	[dB]	/6/

gdzie:

(z - współczynnik tłumienia zieleni; dla częstotliwości 500 Hz; (z = 0.05 dB/m

l – długość pasa zieleni [m]

Poprawka uwzględniająca wpływ odległości źródła od punktu imisji wyznaczona została ze wzoru:

(Lr = 20lg (r/r0)	[dB]	/7/

gdzie:

r – odległość źródła od punktu imisji [m]

r0 – odległość odniesienia równa 1 m.

Całkowity poziom hałasu w punkcie imisji otrzymano sumując logarytmicznie wartości poziomu dźwięku od wszystkich oddziałujących źródeł hałasu Zakładu, uwzględniając czas ich oddziaływania w porze dziennej.

Na podstawie obliczeń, których algorytm przedstawiono w niniejszym rozdziale, wyznaczono podstawowe wskaźniki oceny hałasu emitowanego przez przedmiotową inwestycję.

Obliczenia akustyczne wykonano przy wykorzystaniu programu „LEQ Professional” wersja 6.0, uwzględniająca normę PN – ISO 9613 – 2, opracowanego przez firmę SOFT – P w Piotrkowie Trybunalskim. Program posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BH/158/95 z dnia 17.10.1995 r.

Do obliczeń przyjęto:

Temperatura: 100C

Wilgotność względna RH: 70%

Charakter powierzchni odbijającej (współczynnik G): teren twardy, G=0, czyli teren odbijający.

# VIII Opis przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko obejmujący oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko - , średnio – i długoterminowe, stałe i chwilowe

## VIII. 1.1 Opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko

W poniższej tabeli zestawiono możliwe znaczące oddziaływania na środowisko, które powstaną 
w przypadku realizacji inwestycji w wybranym przez Inwestora miejscu i występować będą w czasie eksploatacji przedsięwzięcia w przyjętym wariancie. Prognozowane oddziaływanie odnosi się do funkcjonowania przedsięwzięcia w warunkach nie odbiegających od normalnych.

| Typ oddziaływania | Istnienie przedsięwzięcia | Wykorzystanie zasobów środowiska | Emisja |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpośrednie | zagospodarowanie powierzchni terenu wyznaczonego pod lokalizację inwestycji w sposób trwały | brak znaczących oddziaływań | emisja do powietrza – głównie spaliny, amoniak, |
| Pośrednie | brak znaczących oddziaływań | brak znaczących oddziaływań | emisja ścieków technologicznych emisja wód opadowo-roztopowych emisja ścieków bytowych – do odpowiednich zbiorników bezodpływowego |
| Wtórne | brak znaczących oddziaływań | brak znaczących oddziaływań | brak znaczących oddziaływań |
| Krótkotrwałe | brak znaczących oddziaływań | brak znaczących oddziaływań | emisja hałasu ze środków transportu |
| Średnio-terminowe | w przypadku eksploatacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem nie należy spodziewać się znaczących oddziaływań |
| Długo- terminowe | przekształcenie powierzchni terenu | brak znaczących oddziaływań | brak znaczących oddziaływań |
| Skumulowane | W otoczeniu inwestycji brak instalacji o podobnym charakterze, których eksploatacja spowodowałaby powstanie oddziaływań kumulujących się z emisją z przedmiotowej instalacji |
| Stałe | zajęcie powierzchni przeznaczonej pod realizację przedsięwzięcia | brak znaczących oddziaływań | emisja do powietrza – głównie spaliny, amoniak emisja wód opadowo-roztopowych do zbiornika bezodpływowego emisja ścieków technologicznych do zbiornika bezodpływowy emisja ścieków bytowych – do zbiornika bezodpływowego |
| Chwilowe | emisja hałasu - ruch taboru jezdnego |

Nie przewiduje się żadnego pośredniego ani bezpośredniego oddziaływania na tereny włączone do sieci Natura 2000 czy różnorodność biologiczną. Teren będący przedmiotem analiz nie wykazuje żadnego potencjału przyrodniczego i jest wykorzystywany od lat jako teren nieużytków. Planowane działania są w większości całkowicie neutralne dla bioróżnorodności, a tym bardziej nie powinny przyczynić się do redukcji liczby gatunków, jak też nie powinny przyczynić się do redukcji populacji zwierząt, czy liczby obiektów przyrodniczych.

Realizacja inwestycji jedynie w fazie realizacji może negatywnie, krótkotrwale oddziaływać na świat zwierzęcy. Przyczyną oddziaływania będzie praca sprzętu ciężkiego na terenie inwestycji oraz związany z pracami hałas.

Przedsięwzięcia może mieć słaby negatywny wpływ na ludzi w zakresie emisji hałasu, pyłu oraz drgań. Wpływ ten będzie się jedynie ograniczał do etapu realizacji inwestycji i będzie miał charakter krótkotrwały.

Nie przewiduje się radykalnych zmian w oddziaływaniu na środowisko na klimat, krajobraz, zasoby naturalne i zabytki. Oddziaływanie na środowisko będzie pomijalnie małe przy zachowaniu odpowiednich metod ochrony środowiska podczas budowy, eksploatacji i likwidacji przedmiotowej instalacji.

# IX Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnego oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Projektowanie i funkcjonowanie bezpiecznych dla środowiska przedsięwzięć powinno się opierać przede wszystkim na obowiązujących normach oraz dostosowaniu wyboru technologii do lokalnych warunków środowiskowych.

Poniżej przedstawiono działania oraz rozwiązania, które zostaną wprowadzone w celu eliminacji, bądź ograniczenia ewentualnych ujemnych wpływów na środowisko, będących skutkiem eksploatacji przedsięwzięcia:

w zakresie gospodarki odpadami:

- monitoring gospodarki odpadami poprzez kontrolę ilości i jakości oraz rejestrację dowożonych odpadów, wywożonych oraz przetwarzanych (odzyskiwanych) odpadów;

- kontrola jakości zapewniająca przyjmowanie tylko odpadów nadających się do biologicznego przetwarzania;

- selektywne magazynowanie odpadów wysegregowanych podczas sortowania – w oddzielnych pojemnikach gromadzone będą odpady stanowiące surowce, wywożone następnie do podmiotów zewnętrznych skupujących te odpady. Odpady niebezpieczne magazynowane będą po ich wysortowaniu w specjalistycznych pojemnikach przeznaczonych na odpady niebezpieczne, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób trzecich, oraz wyposażonych w urządzenia zabezpieczające przed przedostawaniem się jakichkolwiek substancji do gruntu. Po uzbieraniu ilości transportowej odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadających odpowiednie decyzje w zakresie gospodarki odpadami.

w zakresie ochrony przed hałasem

- prawidłowa lokalizacja obiektów i działań zakładu (np. ciągów komunikacji wewnątrz-zakładowej) w odpowiedniej odległości od obszarów chronionych akustycznie;

- użytkowanie na otwartym terenie maszyn i urządzeń mechanicznych o maksymalnych dopuszczalnych mocach akustycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.);

- stosowanie instalacji, maszyn technologicznych i urządzeń o możliwie najniższych poziomach mocy akustycznej;

- eksploatacja wszystkich obiektów zakładu oraz ruch pojazdów mechanicznych w obszarze przedsięwzięcia wyłącznie w porze dziennej;

w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

- zorganizowane odprowadzanie wód opadowo-roztopowych,

- utwardzenie placów magazynowych oraz dróg manewrowych,

- ścieki bytowe magazynowane w szczelnym zbiorniku bezodpływowym,

- tymczasowe magazynowanie ścieków technologicznych w szczelnym zbiorniku bezpodpływowym,

- oszczędne gospodarowanie wodą.

w zakresie ochrony powietrza:

- rozładunek odpadów oraz ich doczyszczanie   w zamkniętym obiekcie (hali namiotowej);

- zastosowanie zraszania odpadów preparatem zawierającym mieszaninę mikroorganizmów powodujących m.in. eliminację odorów

- przykrywanie ładunków transportowanych odpadów w celu unikania unoszenia odpadów przez wiatr;

- utwardzenie i systematyczne oczyszczanie powierzchni technologicznych i dróg w obrębie zakładu oraz obfite polewanie ich wodą w okresach suchych, w celu zmniejszenia wtórnego pylenia;

- zastosowanie ogrzewania elektrycznego, co skutkuje brakiem emisji energetycznej.

Ponadto, w celu ograniczania emisji odorów można stosować:

- rozładowywanie dostaw odpadów o wysokim potencjale odorotwórczym bezpośrednio po ich dostarczeniu

- prowadzenie procesów doczyszczania odpadów w zamkniętych, przewietrzanych halach;

- kontrolowanie i sterowanie procesem kompostowania w celu utrzymania optymalnych warunków procesu (odpowiedni iloraz C:N, wilgotność, temperatura i odczyn pH).

W efekcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych nastąpi zmniejszenie oddziaływania Instalacji na środowisko przyrodnicze, poprzez:

- zdecydowane zmniejszenie zawartości frakcji organicznej w odpadach deponowanych na składowiskach odpadów,

- wykorzystanie odpadów biodegradowalnych/zielonych do produkcji środków poprawiających jakość gleb

- poddawania odpadów obróbce bezpośrednio po przywiezieniu na teren Zakładu,

- prowadzenia procesów technologicznych z zastosowaniem preparatów naturalnych, zawierających mieszaniny mokroorganizmów

# X Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

7) wykorzystanie analizy cyklu życia produktów,

8) postęp naukowo-techniczny

STOSOWANIE SUBSTANCJI O MAŁYM POTENCJALE ZAGROŻENIA

Instalacja spowoduje zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych na składowisku. Odpady będą poddawane biologicznemu przetwarzaniu. Wszystkie zastosowane na terenie zakładu urządzenia są urządzeniami nowymi posiadającymi odpowiednie atesty. Linia do doczyszczania odpadów, a także instalacja do ich biologicznej obróbki nie wymaga stosowania substancji niebezpiecznych. Także stosowany preparat zawierający mieszaninę mikroorganizmów posiada wymagane atesty higieniczne i nie stanowi zagrożenia dla ludzi czy środowiska.

EFEKTYWNE WYTWARZANIE ORAZ WYKORZYSTANIE ENERGII

Efektywne wykorzystywanie energii w obrębie omawianej instalacji związane będzie 
z właściwym doborem urządzeń. Będą to urządzenia nowe posiadające stosowne gwarancje. Na terenie Instalacji nie będzie wytwarzana energia elektryczna. Redukcja poboru energii elektrycznej może nastąpić, np. poprzez zastosowanie energooszczędnych żarówek na terenie opisywanego Zakładu.

ZAPEWNIENIE RACJONALNEGO ZUŻYCIA WODY I INNYCH SUROWCÓW ORAZ MATERIAŁÓW I PALIW,

Woda wykorzystywana będzie głównie na cele socjalne oraz do utrzymania porządku w poszczególnych obiektach instalacji. Podstawowe działania, które spowodować mogą ograniczenie poboru medium to nadzór nad szczelnością instalacji wodociągowej, w celu wczesnego wykrycia i naprawy nieszczelności oraz opomiarowanie poboru i kontrolowanie ilości zużywanej wody.

Woda zużywana na cele porządkowe będzie racjonalnie i ekonomicznie zagospodarowana. Mycie posadzek w części biurowo - sanitarnej odbywać się będzie za pomocą mopa, natomiast mycie posadzki w hali namiotowej odbywać się będzie, po jej uprzednim zamieceniu, urządzeniem typu Karcher. Na terenie instalacji nie będzie pobierana woda do celów technologicznych. Paliwo dozowane będzie z uwzględnieniem zapotrzebowania oraz aktualnych mocy przerobowych, co zapobiegać będzie jego marnotrawieniu.

STOSOWANIE TECHNOLOGII BEZODPADOWYCH I MAŁOODPADOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚĆ ODZYSKU POWSTAJĄCYCH ODPADÓW,

Realizowana inwestycja spowoduje zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych na składowisku, a tym samym zminimalizuje ich potencjał zagrożenia. Ponadto celem pracy instalacji jest takie przetworzenie odpadów zielonych i ulegających biodegradacji aby uzyskać produkt – środek poprawiający właściwości użytkowe gleby.

RODZAJ, ZASIĘG ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI,

Zasięg emisji posiadać będzie wyłącznie charakter lokalny.

WYKORZYSTYWANIE PORÓWNYWALNYCH PROCESÓW I METOD, KTÓRE ZOSTAŁY SKUTECZNIE ZASTOSOWANE W SKALI PRZEMYSŁOWEJ,

Przewidziana do zastosowania technologia przetwarzania odpadów zielonych i pozostałych odpadów ulegających biodegradacji jest technologią stosowaną na terenie kraju od lat.

Preparaty zawierające mieszaninę mikroorganizmów są dostępne na rynku krajowym i są środkami od lat stosowanymi w celu ograniczenia emisji odorów np. w szambach przydomowych czy też płytach obornikowych.

POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY

W przypadku przedmiotowej inwestycji należy stwierdzić, że zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne opracowano w oparciu o najnowszą wiedzą techniczną z niniejszych dziedzin. Przewidziany w realizacji wariant przedsięwzięcia, opisany we wcześniejszych punktach, jest najwłaściwszy z punktu widzenia zastosowanych najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, zapewniających zminimalizowanie niekorzystnego wpływu inwestycji na środowisko w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w czasie eksploatacji obiektu, jak również w przypadku wystąpienia ewentualnych nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

# XI Wskazanie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania, jak wynika z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity 2013 r.)] tworzy się dla takich przedsięwzięć jak:

- oczyszczalnia ścieków;

- składowisko odpadów komunalnych;

- kompostownia;

- trasa komunikacyjna;

- lotnisko;

- linia i stacja elektroenergetyczna;

- instalacja radiokomunikacyjna;

- instalacja radionawigacyjna;

- instalacja radiolokacyjna;

wyłącznie w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.

Przeprowadzona analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że przedmiotowa Instalacja w miejscowości Guzów Gmina Wiskitki nie będzie oddziaływać niekorzystnie na środowisko poza granicami terenu lokalizacji instalacji. Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działki do której Inwestor posiada tytuł prawny.

Przy przyjętych rozwiązaniach technicznych i technologicznych oraz dotrzymywania w czasie eksploatacji reżimu technologicznego nie występuje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego oddziaływania wokół terenu planowanej inwestycji.

Rodzaj przedsięwzięcia, lokalizacja oraz zakres i zasięg wykazanych w niniejszym opracowaniu oddziaływań na środowisko nie stanowią o konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania terenu.

Biorąc pod uwagę opisane w niniejszym opracowaniu oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz zważając na dotychczasowy charakter użytkowania terenu inwestycji przyjęto, że tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedmiotowej inwestycji nie jest uzasadnione.

# XII Analiza możliwości wystąpienia konfliktów społecznych

Wykonanie prac budowlanych nie będzie wymagało wkraczania na obszary sąsiadujące. 
W czasie realizacji instalacji nie przewiduje się sytuacji pozbawienia lub przerwania dostaw wody lub energii elektrycznej do budynków mieszkalnych. Z uwagi na powyższe nie należy spodziewać się konfliktów społecznych związanych z pracami wykonywanymi w fazie realizacji przedsięwzięcia.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie stanowi potencjalnego źródła konfliktów społecznych, za czym przemawiają:

- lokalizacja na terenach obecnie stanowiących nieużytki

- lokalizacja na terenie oddalonym od terenu zwartej zabudowy mieszkaniowej

- rodzaj i zakres projektowanego zakładu,

W związku z powyższym zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się sytuacji konfliktowych.

# XIII Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Monitoring w fazie realizacji przedsięwzięcia

W czasie budowy Instalacji nie wprowadza się propozycji monitoringu instrumentalnego.

Monitoring w fazie eksploatacji przedsięwzięcia

W zakresie obowiązków prowadzenia pomiarów wielkości emisji i przedstawiania ich wyników obowiązują następujące rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291 2009.01.01);

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366);

Ze względu na charakter planowanej inwestycji przewiduje się prowadzenie monitoringu w  zakresie:

Monitoring powietrza:

Regionalne Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego jest instalacją, która zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody nie wymaga ciągłych bądź okresowych pomiarów wielkości emitowanych gazów i pyłów do powietrza.  W związku z czym można zaproponować prowadzenie pomiarów z częstotliwością raz na dwa lata. Pomiaru należy dokonać przy granicy terenu Zakładu.  Pomiary wykonać w porze letniej w czasie normalnej pracy zakładu.

Zakres, metodykę oraz sposób wykonywania pomiarów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Monitoring jakości ścieków

Badanie jakości ścieków zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2014 r. „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” – Dz. U. 2014, poz. 1800 – § 5, 7.

Monitoring hałasu:

Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291 2009.01.01), kontrolne pomiary hałasu na terenach zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, szeregowej itp. z działkami funkcjonalnie związanymi z tą zabudową wykonuje się na terenie działki na wysokości 1,5 m nad powierzchnią terenu oraz przy elewacji budynku w odległości od 1 do 2 m od tej elewacji, w świetle okien tego budynku.

Pomiar w punkcie monitoringowym będzie stanowił daną wyjściową do oceny akustycznego stanu instalacji. Pomiary poziomu hałasu wykonuje się przy najbliższej zabudowie mieszkalnej co 2 lata. W ramach procesu monitorowania hałasu emitowanego z Instalacji należy wziąć pod uwagę położenie w znacznej odległości terenów normowanych ze względu na hałas jak również występujące na drodze od Instalacji do punktu obserwacyjnego inne źródła hałasu.

W związku z powyższym nie wnioskuje się o określenie punktu pomiarowego na terenie zabudowy, jedynie wyznaczenie punktu odniesienia zlokalizowanego na południowo-wschodniej granicy Zakładu. Wyznaczenie punktu odniesienia oraz pomiar poziomu hałasu w takim punkcie pozwala na ustalenie warunków pracy badanej Instalacji (jego głównych źródeł) oraz umożliwia wzajemne skorelowanie poszczególnych serii monitoringowych, dzięki znajomości stanu pracy monitorowanego obiektu.

Ewidencja odzyskiwanych i unieszkodliwianych odpadów:

Ewidencja winna być prowadzona z zastosowaniem następujących dokumentów: kart ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie, kart przekazania odpadu. Dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów przechowywać należy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

# XIV Wskazanie trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

Stopień szczegółowości proponowanych rozwiązań zawartych w opracowanej karcie informacyjnej dla budowy przedmiotowej instalacji oraz dane i informacje dostarczone przez Inwestora umożliwiły wystarczającą ocenę oddziaływania na środowisko przy wykorzystaniu stosowanych przez autorów opracowania metodyki i modeli obliczeniowych.

Występujące trudności w szczegółowym określeniu mogących wystąpić oddziaływań dotyczą prognozowania intensywności i zasięgu emisji zapachowych. Wynika to z braku uregulowań prawnych oraz dostępności wiarygodnych, zweryfikowanych pomiarami modeli obliczeniowych. Z uwagi jednak na lokalizację Instalacji w dalekiej odległości od terenów zabudowy mieszkalnej i użyteczności publicznej, jak również stosowanie preparatów m.in. eliminujących odory, zamieszczone w opracowaniu dane 
o oddziaływaniu emisji zapachowych uznaje się również za wystarczające.

# XV Analiza zgodności planowanych rozwiązań technologicznych z zapisami obowiązującego prawa

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0 poz. 21).

Art. 29.

1. Odpady są przetwarzane w instalacjach lub urządzeniach.

2. Instalacje oraz urządzenia do przetwarzania odpadów eksploatuje się tylko wówczas, gdy:

1) spełniają wymagania ochrony środowiska, w tym nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska, oraz

2) pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z przetwarzaniem odpadów będą przetwarzane z zachowaniem wymagań określonych w ustawie.

Analizując powyższe zapisy należy stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie Regionalnego Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego o zdolności przetwarzania 25 200 Mg/rok odpadów zielonych oraz pozostałych odpadów ulegających biodegradacji, jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa zarówno pod względem zastosowanych rozwiązań technologicznych jak i organizacyjnych.

# XVI Streszczenie w języki niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko na etapie wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Regionalnego Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego o zdolności przetwarzania 25 200 Mg/rok odpadów zielonych oraz pozostałych odpadów ulegających biodegradacji. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1/4 obręb ewidencyjny 0040 Guzów PGR, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Celem niniejszego Raportu oddziaływania na środowisko jest zidentyfikowanie, określenie oraz szczegółowe udokumentowanie wpływu i uciążliwości dla środowiska, generowanych przez planowane przedsięwzięcie.

Charakterystyka i opis przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega, jak już wyżej wspomniano, na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów o nazwie Regionalne Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego. Instalacja jest projektowana w celu przetwarzania odpadów zielonych oraz pozostałych odpadów ulegających biodegradacji  wytworzonych przez mieszkańców gmin powiatu żyrardowskiego oraz gmin całego warszawskiego regionu gospodarki odpadami .

Dostarczane odpady będą doczyszczane na linii technologicznej segregacji ręcznej odpadów, gdzie nastąpi także zaszczepianie mieszaniny mikroorganizmów rozpoczynających proces przetwarzania.

Proces ten docelowo będzie prowadzony w boksach technologicznych/kwaterach.  W boksach odbywać się  będzie proces rozkładu w warunkach fermentacji niskotemperaturowej, w celu wygaszeniem aktywności biologicznej odpadu, eliminacji odorów oraz uzyskania środka poprawiającego jakość gleb. Proces prowadzony jest przez okres min. 8 tygodni. O zakończeniu procesu decydują uzyskane wyniki badań przetwarzanych odpadów.

W wyniku tego procesu powstanie produkt o nazwie ProEma – 2 i ProEma – 4 posiadający odpowiednie decyzje zezwalające na wprowadzanie do obrotu.

Zdolność przetwórcza instalacji mierzona ilością przyjmowanych odpadów zielonych i pozostałych odpadów ulegających biodegradacji wynosi  do 25 200 Mg odpadów na rok. Natomiast ilość wytworzonego produktu wyniesie ok. 17 640 Mg/rok.

W ramach inwestycji planuje się podjęcie następujących działań:

- Utwardzenie całej powierzchni Zakładu

- Budowę boksów technologicznych tzw. silosów

- Budowa hali namiotowej z częścią socjalną

- Budowa wagi oraz myjni samochodowej kół i podwozi.

- Budowa zbiorników na ścieki bytowe, technologiczne oraz wody opadowe

- Budowa stacji transformatorowej

Warunki wykorzystania terenu w fazie budowy planowanej inwestycji

W chwili obecnej teren działki ¼ obręb 00 40 Guzów PGR stanowi nieużytek, w przeszłości będący terenem upraw rolnych.

Całość planowanych prac wykonywana zostanie w obrębie terenu inwestowania, bez potrzeby wkraczania na tereny przyległe. Prowadzone prace nie będą stanowiły przeszkód i utrudnień dla osób trzecich. W czasie prowadzenia prac dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie w oparciu o agregaty prądotwórcze, natomiast woda będzie dostarczana beczkowozami, lub nastąpi przyłączenie terenu do sieci zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia. Powstające odpady budowlane będą gromadzone w pojemnikach ustawionych w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne pozwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

Warunki wykorzystania terenu na etapie użytkowania instalacji

Korzystanie z terenu w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia związane będzie 
z funkcjonowaniem Centrum  Wjazd na teren instalacji będzie następował od północy, z drogi gminnej relacji Guzów - Różanów. W obrębie zajmowanego terenu poruszać się będą pojazdy przywożące odpady przeznaczone do przetworzenia i wywożące gotowy produkt – środek polepszający właściwości gleby ProEma-2 i ProEma – 4, a także wysegregowane odpady stanowiące zanieczyszczenia materiału wsadowego. Pomiędzy poszczególnymi obiektami zakładu zapewniona zostanie komunikacja wewnętrzna. Planuje się trwałe zajęcie dla celów planowanej inwestycji ok. 1,5 % terenu działki inwestycyjnej.

Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie Regionalnego Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego  jest inwestycją powodującą szereg oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

Podczas funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia powstaną następujące rodzaje oddziaływań:

- emisja hałasu,

- emisja gazów i pyłów,

- emisja odpadów,

- emisja wód opadowo-roztopowych,

- emisja ścieków bytowych,

- emisja odcieków technologicznych.

Nie należy spodziewać się natomiast:

- powstawania wibracji o znaczeniu istotnym,

- powstawania pola elektromagnetycznego o znaczeniu istotnym.

Opis przeanalizowanych wariantów

Budowa Instalacji na części działki ¼ obręb 0040 Guzów PGR gmina Wiskitki.

Wariant ten posiada następujące zalety:

- Optymalne koszty inwestycyjne,

- Zajęcie terenu obecnie stanowiącego nieużytki

- Najmniejsze zużycie energii podczas eksploatacji,

- Wytworzenie nawozu naturalnego

- Stworzenie sposobu zagospodarowania odpadów zielonych oraz pozostałych bioodpadów

Przetwarzanie masy organicznej różnorakiego pochodzenia jest najlepszym sposobem uczynienia z niej surowca do produkcji nawozu organicznego. Surowiec ten pomaga przywrócić 
i zachować żyzność gleb. Dobrze przystosowany kompost w postaci humusu wprowadza próchnicę do gleby. Przetworzone substancje organiczne, jako składniki odżywcze roślin, biorą udział w sposób pośredni i bezpośredni w wegetacji roślin. Właściwości chemiczne, fizyczne 
i biologiczne uzyskanego produktu poprawiają właściwości przepływu gleby, jej napowietrzanie, strukturę gleby i zdolność zatrzymywania wody. Dobrze przygotowany środek polepszający właściwości gleby wiąże składniki odżywcze i zapobiega ich wypłukiwaniu z gleby, jak również poprawia poziom pH.

Budowa instalacji ze względu na lokalizację na terenie obecnie stanowiącym nieużytek nie spowoduje konieczności usunięcia drzew i krzewów. Realizacja inwestycji będzie spełniać stosowne przepisy prawa dotyczącego ochrony środowiska. Ponadto powstanie instalacji pozwoli wypełnić istniejąca lukę w mocach przerobowych instalacji przetwarzających odpady zielone i pozostałe bioodpady.

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant przeznaczony do realizacji. Jest to wariant optymalny z punktu widzenia zastosowanej technologii, lokalizacji, a także z ekonomicznego punktu widzenia.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na poszczególne komponenty środowiska ponieważ wszelkie metody ochrony środowiska zostaną zachowane.

W oparciu o rozważania zawarte w raporcie zdecydowano się zarekomendować do realizacji wariant polegający na budowie Regionalnego Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Ekologicznego przetwarzającego dostarczone odpady zielone i pozostałe bioodpady w oparciu o zaszczepioną mieszaninę mikroorganizmów przyspieszających proces i jednocześnie eliminującej odory. Teren planowanej inwestycji od lat stanowi teren nieużytków.

Przewidywane rozwiązania techniczne wyposażenia przedsięwzięcia i jego zabezpieczeń w czasie eksploatacji, gwarantują spełnianie wszelkich wymagań przepisów z zakresu ochrony środowiska. Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni charakteru i sposobu użytkowania terenów sąsiednich, ani nie spowoduje znaczących uciążliwości w stosunku do wariantu zerowego.

## Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i glebę

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na ludność, zwierzęta, rośliny 
i wodę, ponieważ wszelkie metody ochrony środowiska zostaną zachowane.

Ludzie

Biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, jak również odległość od zabudowy mieszkalnej, stwierdza się, że jej budowa nie będzie bezpośrednio wpływać na zdrowie ludzi. Instalacja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji poza swoimi granicami i tym samym nie będzie powodowało zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poza terenem lokalizacji.

Najbliżej zlokalizowana zabudowa typu zagrodowego znajduje się w odległości ok. 300 m 
w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji. Z uwagi na znaczne oddalenie zabudowy mieszkaniowej, nie należy się spodziewać, że planowane przedsięwzięcie wiązać się by mogło z protestami społecznymi.

Zwierzęta i rośliny

Instalacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na florę i faunę w jego otoczeniu, co znajduje potwierdzenie w spełnianiu obowiązujących standardów emisyjnych i jakości środowiska.

Na terenie objętym inwestycją nie ma konieczności przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów. Na tym terenie nie występują trwałe siedliska zwierząt. Emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu, która mogłaby pośrednio negatywnie wpływać na rośliny i zwierzęta żyjące w sąsiedztwie planowanej inwestycji będzie miała charakter przejściowy, który ustanie po ukończeniu prac budowlanych, czy też rozbiórkowych.

Woda i gleba

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na wodę i glebę. Źródłem zanieczyszczeń mogą być ewentualne wycieki z nieszczelnych układów paliwowych pojazdów, jednak przy zachowaniu pełnej kultury wykonawstwa, planowane przedsięwzięcie w trakcie budowy i likwidacji nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko gruntowo - wodne.

W trakcie eksploatacji inwestycji woda będzie pobierana z przyłącza wodociągowego lub będzie dostarczana beczkowozami. Powstające ścieki bytowe, deszczowe i odcieki technologiczne będą kierowane odpowiednio do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Zastosowane w projekcie rozwiązania konstrukcyjne i budowlane zapewniają szczelność urządzeń. W prawidłowo prowadzonym procesie biologicznego przetwarzania odpadów nie będzie zachodził proces wsiąkania odcieków do gruntu. Dlatego też projektowana technologia nie będzie miała wpływu na jakość podziemnych wód użytkowych.

Realizacja, eksploatacja i likwidacja instalacji nie stanowi zagrożenia dla wgłębnych obszarów wodonośnych.

## Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

W ujęciu fizjograficznym przedmiotowa inwestycja nie obniży walorów krajobrazowych, ponieważ będzie ona zlokalizowana na terenie, na którym w chwili obecnej znajdują się tereny zmienione antropogenicznie. Analizowane przedsięwzięcie, nie będzie miało wpływu na klimat i krajobraz przy zastosowaniu odpowiednich metod ochrony środowiska oraz nie będzie stanowić w tym aspekcie jakiegokolwiek zagrożenia.

## Oddziaływanie na dobra materialne

Na przedmiotowym terenie nie występują dobra materialne w związku z czym brak jest oddziaływań w tym zakresie.

## Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

W bezpośrednim sąsiedztwie, ani w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dlatego nie wystąpi jakiekolwiek oddziaływanie w tym zakresie.

Wpływ na środowisko w przypadku wystąpienia awarii

Zgodnie z art. 3 p. 23 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Wyciek oleju z pojazdu

Oleje lub inne płyny techniczne (hamulcowy, chłodniczy, do spryskiwaczy itp.), które w sytuacji awaryjnej mogą wyciec z pojazdu. W przypadku ulewnych deszczy, po rozlaniu substancji ropopochodnej może dojść do jej wymieszania z wodami deszczowymi i dalej poprzez studzienki kanalizacyjne, znajdujące się na terenie kompostowni, przenikniecie do kanalizacji.

W celu eliminacji opisanego powyżej zagrożenia, rozlana substancja zostanie zebrana na pomocą specjalistycznych sorbentów dostępnych w handlu np. Xsyrob. W przypadku dużego wycieku należy niezwłocznie poinformować specjalistyczną firmę, która przy pomocy odpowiednich urządzeń zbierze olej.

Wysypanie lub rozlanie preparatów zawierających mieszaninę mikroorganizmów

Preparaty posiadają wymagane atesty higieniczne i nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska.
W tym przypadku rozlaną substancję należy od razu zebrać i przenieś do pojemnika.

Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnego oddziaływań na środowisko

Projektowanie i funkcjonowanie bezpiecznych dla środowiska przedsięwzięć powinno się opierać przede wszystkim na obowiązujących normach oraz dostosowaniu wyboru technologii do lokalnych warunków środowiskowych.  W ramach raportu opisano działania, które zapobiegają 
i ograniczają wpływ inwestycji na środowisko.

Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

7) wykorzystanie analizy cyklu życia produktów,

8) postęp naukowo-techniczny

Wskazanie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

Przeprowadzona analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że przedmiotowa Instalacja w miejscowości Guzów Gmina Wiskitki nie będzie oddziaływać niekorzystnie na środowisko poza granicami terenu lokalizacji instalacji. Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działki do której Inwestor posiada tytuł prawny.

Przy przyjętych rozwiązaniach technicznych i technologicznych oraz dotrzymywania w czasie eksploatacji reżimu technologicznego nie występuje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego oddziaływania wokół terenu planowanej inwestycji.

Rodzaj przedsięwzięcia, lokalizacja oraz zakres i zasięg wykazanych w niniejszym opracowaniu oddziaływań na środowisko nie stanowią o konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania terenu. Biorąc pod uwagę opisane w niniejszym opracowaniu oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz zważając na dotychczasowy charakter użytkowania terenu inwestycji przyjęto, że tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedmiotowej inwestycji nie jest uzasadnione.

Propozycje dotyczące monitoringu

W raporcie zaproponowano monitoring w zakresie monitoringu emisji gazów i pyłów oraz hałasu z częstotliwością raz na dwa lata.

Oddziaływanie transgraniczne

Z uwagi na lokalizację inwestycji oraz charakter wpływu na środowisko i zasięg potencjalnych oddziaływań generowanych przez tego typu instalacje, nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.

Potencjalne konflikty społeczne

Wykonanie prac budowlanych nie będzie wymagało wkraczania na obszary sąsiadujące. W czasie realizacji instalacji nie przewiduje się sytuacji pozbawienia lub przerwania dostaw wody lub energii elektrycznej do budynków mieszkalnych. Z uwagi na powyższe nie należy spodziewać się konfliktów społecznych związanych z pracami wykonywanymi w fazie realizacji przedsięwzięcia.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie stanowi potencjalnego źródła konfliktów społecznych, za czym przemawiają:

- lokalizacja na terenach stanowiących od kilku lat nieużytek

- lokalizacja na terenie oddalonym od terenu zabudowy mieszkaniowej

- rodzaj i zakres projektowanego zakładu,

W związku z powyższym zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się sytuacji konfliktowych. Również ze względu na oddalenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej uważa się, iż sytuacje konfliktowe nie będą występować.

Materiały wyjściowe i podstawy prawne do wykonania raportu

Do sporządzenia niniejszego raportu wykorzystano następujące materiały i informacje oraz akty prawne odnoszące się do budowy składowisk odpadów:

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.]

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.]

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami],

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami],

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397],

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne [tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zamianami],

- ustawa z dnia 18 lipca  2001 r. – Prawo wodne [tekst jednolity Dz. U. 2015  poz. 469],

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [Dz. U. 2008 Nr 206, poz. 1291],

Oddziaływanie na zanieczyszczenie powietrza:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87];

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281];

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu [Dz. U. 2009 Nr 5 poz. 31];

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych [Dz. U. 2008 Nr 221, poz. 1441],

- ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych [Dz. U. 2005 Nr 167, poz. 1399].

Oddziaływanie na klimat akustyczny:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826],

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [Dz. U. 2008 Nr 206, poz. 1291],

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami],

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,

- norma PN-ISO 9613 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.”,

- program do obliczeń akustycznych LEQ Professional wersja 6.0,

Oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21],

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów [Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206],

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności [Dz. U. 2004 Nr 16, poz. 154 z późniejszymi zmianami],

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności [Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 965],

- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów [Dz. U. 2006 Nr 30 poz. 213],

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku [Dz. U. 2006 Nr 75 poz. 527 z późniejszymi zmianami].

Oddziaływanie w zakresie środowiska gruntowo – wodnego:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków [tekst jednolity Dz. U 2006 Nr 123, poz. 858],

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984].

Zespół opracowujący

- mgr inż. Halina Karmolińska – Słotkowska

- mgr  Wiesława Sroczyńska

- mgr inż. Mariusz Cybułka

# Footnotes

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

# Text boxes

INWESTOR:

ul. Partyzantów 4, 
05-850 Ożarów Mazowiecki

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

ok. 600 m

Lokalizacja inwestycji na terenie działki 1/4

ok. 1,75 km

Lokalizacja inwestycji na terenie działki 1/4

ok. 1,8 km

ok. 5,8 km

Lokalizacja inwestycji