Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 143448-2011 z dnia 2011-06-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiskitki
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i mapami sytuacyjnymi do celów projektowych w miejscowościach: Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza (Guzów,...
Termin składania ofert: 2011-06-20

Wiskitki: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i mapami do celów projektowych w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza (Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej) Morgi, Wiskitki, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno oraz z pozwoleniem na budowę.
Numer ogłoszenia: 190688 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143448 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie, tel. 046 8567212, faks 046 8554154.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i mapami do celów projektowych w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza (Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej) Morgi, Wiskitki, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno oraz z pozwoleniem na budowę..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i mapami sytuacyjnymi do celów projektowych w miejscowościach: Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza (Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej) Morgi, Wiskitki, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno oraz z pozwoleniem na budowę. Zakres terenowy opracowania przedstawiony jest na załącznikach mapowych stanowiących załącznik Nr.2 , do SIWZ. Dokumentacja winna być wykonana z podziałem na II etapy: Etap I - dla miejscowości Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej w terminie do 30.09 2011r. Etap II- Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno w terminie do 30.12. 2011r. Uwzględniając istniejące na terenie Gminy Wiskitki uwarunkowania lokalne zaplanowano budowę kanalizacji mieszanej: grawitacyjną i ciśnieniową. Główny ciąg biegnący od miejscowości Łubno poprzez Sokule , Działki, Wiskitki aż do Guzowa gdzie aktualnie realizowana jest oczyszczalnia ścieków wykonany będzie jako kanał grawitacyjny z pompowniami sieciowymi. Z pozostałych miejscowości lub części miejscowości , które ze względu na ukształtowanie terenu nie będą mogły być podłączone do kanalizacji grawitacyjnej, ścieki będą odprowadzane systemem kanalizacji ciśnieniowej. Sieć kanalizacyjna, grawitacyjna wykonana będzie z rur kanalizacyjnych PVC Ø 200, Ø 250 i Ø 300 mm., łączonych na kielichy uszczelniane pierścieniami gumowymi. Uzbrojeniem kanałów będą studnie rewizyjno połączeniowe o średnicy 1200 mm przykryte z wierzchu włazami żeliwnymi. Dopuszcza się studnie niewłazowe o średnicy 1000, 600 i 400 mm. na warunkach odbiorcy ścieków. Przewody tłoczne z pompowni sieciowych należy zaprojektować i wykonać z rur. PE. Przewody kanalizacji ciśnieniowej należy projektować z rur PE o SDR odpowiednim dla projektowanego ciśnienia. Dla każdej posesji będzie zamontowana przepompownia domowa z zaworami odcinającymi, bezpieczeństwa i zwrotnym oraz automatyką. Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu Koncepcję Programowo Przestrzenna Gospodarki Ściekowej dla Gminy Wiskitki oraz dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej dotychczas wykonanej i pozostającej w realizacji w miejscowości Wiskitki (część ul. Kościuszki i część ul. Plac Wolności) i w miejscowości Działki ul. Działkowa zlokalizowanej w drogach planowanych do przebudowy dla których Gmina pozyskała dofinansowanie. Przy projektowaniu kanalizacji należy nawiązać do istniejącej wykonywanej na tych terenach sieci kanalizacji sanitarnej oraz na terenie aktualnie realizowanej oczyszczalni ścieków w Guzowie. Szacowana całkowita długość kanalizacji sanitarnej dla której wymagane jest opracowanie dokumentacji technicznej wynosi 52 388 km. W tym : - kanalizacja grawitacyjna i tłoczna mb 14 092, 7 km - rurociągi ciśnieniowe mb. 25 808 - odcinki łączące przyłącze z siecią główną 12 487,3 - pompownie i stacje pompowni kpl 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia (dot. np. liczby projektowanych przyłączy w/g cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym). Rozwiązania projektowe powinny spełniać wymagania norm i przepisów obowiązujących w trakcie realizacji zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: 1. Wykonie map do celów projektowych. 2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji grawitacyjno- tłocznej oraz kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z założeniami przyjętymi w opracowanej Koncepcji Programowo Przestrzennej Gospodarki Ściekowej dla Gminy Wiskitki. 3. Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego dla przyłączy kanalizacyjnych szt. 526. 4. Wykonanie projektu przepompowni ścieków wraz z uzyskaniem warunków ich zasilania w energię elektryczną. 5. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 6. Wykonanie przedmiarów robót- opracowanie zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym ich opisem. 7. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.Nr. 130 z dnia 08.06.2004 poz.1389) 8. Wykaz właścicieli działek po których zostanie zaprojektowana sieć i przyłącza obejmujące aktualne adresy i uzyskanie zgody właściciela na lokalizację kanalizacji sanitarnej. 9. Wypisy z rejestru gruntów do celów uzyskania pozwolenia na budowę. 10. Uzyskanie decyzji o umieszczeniu w drogach projektowanej infrastruktury technicznej. 11. Wykonanie badań geotechnicznych dla celów wykonawczych i kosztorysowych. 12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowie (BIOZ). 13. Jeżeli wystąpi potrzeba opracowanie operatu wodno- prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego. 14. Wykonanie inwentaryzacji zieleni- w przepadku gdy zaprojektowane sieci będą kolidowały z drzewami należy uzyskać zgodę na ich wycinkę. 15. Wykonanie schematu sieci kanalizacyjnej z zaznaczonym kierunkiem spływu ścieków. 16. Wykaz działek dotyczący odtworzenia nawierzchni po robotach wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju dróg i nawierzchni. Zagęszczenia gruntu po wykopach zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. Dokumentację wykonać w wersji papierowej po 6 egz. natomiast map po 3 egz. oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (na płycie CD) tj: - Mapy do celów projektowych - Projekt budowlano-wykonawczy - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Przedmiar robót - Schemat sieci kanalizacyjnej - Informacja BIOZ Wersja elektroniczna ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej na co Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Dokumentacje należy uzgodnić z właściwymi organami przy przejściach przez drogi, rzeki i rowy melioracyjne oraz innymi organami w celu uzyskania wymaganych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót i eksploatacji inwestycji oraz z właścicielami gruntów na których zaprojektowano sieć i przyłącza. W kosztorysie inwestorskim oraz w przedmiarze robót dla budowy kanalizacji sanitarnej uwzględnić odcinki kanalizacji sanitarnej od kanału głównego do granicy własności w miejscu uzgodnionym z jej właścicielem. Opracowanie projektowe musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16.12.2004r. poz. 2072) wraz z późniejszymi zmianami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów na realizację którego Gmina ubiegała się o uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Biuro Projektowo Usługowe ROLWOD Kazimierz Cybulski, ul. Okólna 59, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 733432,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 461250,00

- Oferta z najniższą ceną: 461250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1165494,52

- Waluta: PLN.